目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	32

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	56

四、主要环境影响和保护措施	71

五、环境保护措施监督检查清单	117

六、结论	120

附表：

附表1  建设项目污染物排放量汇总表

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目区水系图

附图3  项目总平面布置图

附图4  环境保护目标分布图

附图5  项目环境质量现状监测布点图

附图6  项目与云南省主体功能区划位置图

附图7  项目与云南省生态功能区位置关系图

附图8  项目与生物多样性优先保护单元位置关系图

附图9  项目与勐混隧道出口位置关系图

附件：

附件1  委托书

附件2  项目投资备案证

附件3  营业执照

附件4  法人身份证

附件5  配套设施证明

附件6  临时用地证明

附件7  临时占用林地行政许可决定

附件8  林木采伐许可证

附近9  土地复垦方案评审备案表

附件10  三线一单查询意见

附件11  三区三线查询意见

附件12  景洪至打洛高速公路勐海县城至打洛段工程环评批复

附件13  环境质量现状监测报告

附件14  引用环境质量现状监测报告

附件15  环评合同

附件16  环评工作进度表

附件17  环评审核表

附件18  技术评审意见

附件19  修改清单

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 景洪至打洛高速公路勐海县城至打洛段勐混隧道出口配套混凝土搅拌站 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2306-532822-04-01-770994 |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 西双版纳州勐海县勐混镇曼丁歪村 |
| 地理坐标 | （100度24分40.562秒，21度52分28.650秒） |
| 国民经济 行业类别 | 水泥制品制造C3021 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30，55.石膏、水泥制品及类似制品制造302中的商品混凝土 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 勐海县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2306-532822-04-01-770994 |
| 总投资（万元） | 260 | 环保投资（万元） | 76.35 |
| 环保投资占比（%） | 29.40 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | (否： (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 9902m2（14.85）亩 |
| 专项评价 设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目不需要设置专项评价，具体情况见表1-1。 表1-1 专项设置原则及本项目专项设置情况一览表 专项评价的类别 设 原则 本项目情况 本项目是否 置专项 大气 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500 米范围内有环境空气保护目标的2建设项目 本项目厂界500m范围内无环境空气保护目标，运营期产生的废气污染物主要为颗粒物，不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气 否 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂 本项目运营期产生的生产废水（混凝土搅拌机清洗废水、混凝土运输罐车罐体内部清洗废水、混凝土运输罐车外部清洗废水、生产作业区地坪冲洗废水、检验设备清洗废水）收集后最终进入三级沉淀池沉淀后回用于生产搅拌，不外排；食堂含油废水经隔油池预处理后与其他生活废水一起进入化粪池处理，化粪池处理后最终进入一体化污水处理站处理达标后回用于生产搅拌，不外排。初期雨水经过雨水收集池沉淀处理后回用生产搅拌，不外排 否 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目 项目区内不设置柴油储罐，项目车辆及装载机用油根据使用量，建设单位使用加油站提供的油桶自行到附近加油站加取后运至项目区加至车辆中；项目危险物质主要为维修、保养设备产生的废机油，项目设置危废暂存间，经计算Q=0.00024，存储量未超过临界量 否 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 项目区涉及的地表水为西侧约2.95km处南开河，南开河为流沙河右支。南开河发源于布朗山乡三垛山东麓，于勐遮镇东南曼拉寨前与左支南哈河交汇，两源汇合后称为流沙河，于景洪镇曼龙洞村的附近汇入澜沧江，属于澜沧江流域，项目生产用水部分由项目区东北侧角落设置的1个蓄水池收集的周边山箐水供给，部分生产用水及生活用水由罐车外运供给 否 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 本项目不属于海洋工程建设项目 否 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性 分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于C3029其他水泥类似制品制造，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于国家产业政策鼓励类、限制类、淘汰类，项目属于允许类，且项目采用的生产工艺、设备和产品不在该目录所列的落后工艺、装备和产品之列，同时该项目已取得了勐海县发展和改革局出具的项目投资备案证（项目代码：2306-532822-04-01-770994）。 因此，本项目符合国家和地方产业政策。 2、 《西双版纳州“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》符合性分析 项目位于西双版纳州勐海县勐混镇曼丁歪村，根据西双版纳州生态环境科学研究所2023年8月5日出具的“关于景洪至打洛高速公路勐海县城至打洛段勐混隧道出口配套混凝土搅拌站与西双版纳州“三线一单”符合性的回复”，本项目属于西双版纳州“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（西政发〔2021〕11 号）中一般管控单元。本项目与西双版纳州生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单（以下简称“三线一单”）基本情况符合性分析见下表。 表1-2 与“西政发[2021]11号”的符合性分析一览表 类别 内容要求 项目情况 符合性 生态红线和一般生态空间 执行《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发〔2018〕32号），将未划入生态保护红线的自然保护区、国家公园、森林公园、风景名胜区、地质公园、湿地公园、县城集中式饮用水水源地、水产种质资源保护区等生态功能重要区、生态环境敏感区划入一般生态空间 本项目位于西双版纳州勐海县勐混镇曼丁歪村，根据勐海县自然资源局2023年8月16日出具的“关于景洪至打洛高速公路勐海县城至打洛段勐混隧道进出口、布朗山隧道进出口配套混凝土搅拌站是否涉及“三区三线”的情况说明”及西双版纳州生态环境科学研究所2023年8月5日出具的“关于景洪至打洛高速公路勐海县城至打洛段勐混隧道出口配套混凝土搅拌站与西双版纳州“三线一单”符合性的回复”，项目不涉及生态保护红线；此外，项目不涉及未划入生态保护红线的自然保护区、国家公园、森林公园、风景名胜区、地质公园、湿地公园、县城集中式饮用水水源地、水产种质资源保护区等生态功能重要区、生态环境敏感区等一般生态空间 符合 环境质量底线 水环境质量底线 到2025年，纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率（达到或优于Ⅲ类）比例继续保持100%，新增监测断面水质优良率100%。集中式饮用水水源地水质优良率100%。到2035年，全州水环境质量继续保持稳定，水生态系统功能保持良好状态，纳入国家、省控制的地表水优良水体断面优良率继续保持100%，新增监测断面水质优良率100%，集中式饮用水水源地水质优良率100% 根据《2022年西双版纳傣族自治州生态环境质量状况年报》地表水环境质量：全州12个国控、省控地表水监测断面水质优良（I-III类）比率达到100%，其中：II类监测断面9个，占75%；III类监测断面3个，占25%。水质状况与2021年同期基本持平，水环境质量持续并列全省第一。县级以上城市集中式饮用水源水质达标率为100%。流沙河（勐海水文站）监测断面为省控监测断面，流沙河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准。 结合工程分析，项目运营期产生的生产废水（混凝土搅拌机清洗废水、混凝土运输罐车罐体内部清洗废水、混凝土运输罐车外部清洗废水、生产作业区地坪冲洗废水、检验设备清洗废水）收集后最终进入三级沉淀池沉淀后回用于生产搅拌，不外排；食堂含油废水经隔油池预处理后与其他生活废水一起进入化粪池处理，化粪池处理后最终进入一体化污水处理站处理达标后回用于生产搅拌，不外排。初期雨水经过雨水收集池沉淀处理后回用生产搅拌，不外排。因此，项目建设不会突破水环境质量底线。 符合 大气环境质量底线 到2025年，环境空气质量稳中向好，景洪市城市环境空气质量稳定达到国家二级标准，细颗粒物（PM2.5）控制在省下达指标内。到2035年，环境空气质量全面提升，各县（市）城市环境空气质量稳定达到国家二级标准，细颗粒物（PM2.5）控制在省下达指标内 根据《2022年西双版纳傣族自治州生态环境质量状况年报》，全年有效监测天数358天，其中环境空气质量为优的天数292天，占81.6%；环境空气质量为良的天数65天，占18.1%，全年优良天数比率为99.7%，比2021年提升了1.7个百分点。轻度污染天数1天，占0.3%，污染天数较2021年减少6天，未出现中度及以上污染天气。主要污染物PM2.5年均值为17ug/m3，比2021年下降了29.2%，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部公告2018年第29号）中的二级标准限值要求，本项目所在区域为环境空气质量达标区。此外，根据本次环评阶段收集到《景洪至打洛高速公路勐海县城至打洛段勐混隧道入口配套混凝土搅拌站环境影响报告表》中国瑞检测科技（云南）有限公司于2023年6月19日~2023年6月22日对景洪至打洛高速公路勐海县城至打洛段勐混隧道入口配套混凝土搅拌站项目区下风向100m处的监测结果（该监测点位距离本项目直线距离为4238m），项目所在区域的颗粒物环境质量现状满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求 符合 土壤环境风险防控底线 到2025年，土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高。到2035年，土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境质量安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控 本项目将场地硬化，建设过程中涉及危险废物和对土壤存在污染风险的场所均采取分区防渗措施，可有效防止风险物质下渗进入土壤，对土壤环境影响较小，不会突破项目所在地的土壤环境风险风控底线；项目占地类型为林地及园地，不涉及占用耕地 符合 资源利用上线 水资源利用上线：2020年，全州年用水总量控制在7.37亿立方米以内；2030年，全州年用水总量控制在7.74亿立方米以内 本项目生产用水部分由项目区东北侧角落设置的1个蓄水池收集的周边山箐水供给，部分生产用水及生活用水由罐车外运供给，项目总体用水量对当地水资源利用影响较小，不会突破水资源利用上线 符合 土地资源利用上线为：2020年，全州耕地保有量稳定在9.8645万公顷，基本农田保护面积7.8916万公顷，建设用地规模3.4339万公顷 本项目占地面积9902m2，占勐海县土地面积比例较小，用地性质为林地及园地，不占用耕地，也不涉及基本农田；2023年7月13日取得了西双版纳州自然资源和规划局“关于景洪至打洛高速公路勐海县城至打洛段建设项目临时用地（一总包第二批）的批复”，同意该项目临时使用土地，项目服务期满后进行生态恢复，不会突破区域土地资源上线 符合 能源利用上线为：2020年，能源消费总量控制在216万吨标准煤以内，非化石能源消费占能源消费总量比重达到51% 本项目生产过程中能源为电能，，其电耗为行业正常水平，不属于高能耗项目，符合能源利用上线 符合 西双版纳州生态环境管控总体要求 空间布局约束 1.禁止在澜沧江、那达勐水库、南细河、曼旦水库和曼点水库等集中式饮用水水源保护区，重要河流沿岸、重要湖库岸边、主要交通干线两侧等划定的禁养区内开展规模化畜禽养殖和水产养殖 本项目位于勐海县勐混镇曼丁歪村，为混凝土搅拌项目，不涉及饮用水水源保护区，不属于畜禽养殖和水产养殖 符合 2.对澜沧江、南腊河、罗梭江和流沙河等重点流域，按质量改善目标要求严格落实排放标准，完善排污许可管理要求，把治污任务落实到排污单位 项目运营期产生的生产废水（混凝土搅拌机清洗废水、混凝土运输罐车罐体内部清洗废水、混凝土运输罐车外部清洗废水、生产作业区地坪冲洗废水、检验设备清洗废水）收集后最终进入三级沉淀池沉淀后回用于生产搅拌，不外排；食堂含油废水经隔油池预处理后与其他生活废水一起进入化粪池处理，化粪池处理后最终进入一体化污水处理站处理达标后回用于生产搅拌，不外排。初期雨水经过雨水收集池沉淀处理后回用生产搅拌，不外排 符合 3.超海拔、超规划、超坡度的“三超”橡胶园逐步退出，开展生态修复 本项目为混凝土搅拌项目，不涉及橡胶园 符合 污染物排放管控 1.工业集中区内企业应做到“清污分流、雨污分流”，实现废水分类收集处理，并对废水进行预处理，达到园区污水处理厂接管要求后，方可接入园区污水处理厂集中处理。鼓励有条件的园区实施区域中水回用 本项目位于勐海县勐混镇曼丁歪村，不在工业集中区，为混凝土搅拌项 符合 2.排污单位应依法持有排污许可证，并严格按证排污。对超标或超总量的排污单位一律限制生产或停产整治。排污单位的污染物排放要符合国家或地方排放标准；有特别排放限值要求的，应依法依规执行 本项目生产及生活废水均回用于生产搅拌，不外排；大气污染物为颗粒物，废气排放不涉及国家总量控制因子，项目不设总量控制指标，同时环评要求本项目取得环评批复后建设单位应依法填报排污许可登记 符合 3.重点开展制糖、酒精、屠宰、橡胶加工和水泥等行业总量控制 符合 环境风险防 1.强化工业集中区环境风险管控。实施技术、工艺、设备等生态化、循环化改造，加快布局分散的企业向园区集中，按要求设置生态隔离带，建设相应的防护工程 本项目位于勐海县勐混镇曼丁歪村，不在工业集中区 符合 2.工业集中区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施 符合 3.加强环境风险防控和应急管理，制定和完善突发环境事件和饮用水水源地突发环境事件应急预案，提高风险防控和突发环境事件应急处理能力。 建设单位及时编制《突发环境事件应急预案》，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期组织应急进行演练 符合 4. 加强重污染天气应急联动响应和区域大气污染联合防治。完善预警分级标准体系，明确分级响应措施。当预测到区域将出现大范围重污染天气时，统一发布预警信息，有关城市按级别启动应急响应措施，实施区域应急联动 建设单位加强重污染天气应急联动响应和区域大气污染联合防治，严格按照政府要求进行生产 符合 资源开发利用效率 1.降低水、土地、矿产资源消耗强度，强化约束性指标管理 本项目占地面积较小，运营期生产及生活废水均回用于生产搅拌，不外排，降低水资源消耗 符合 2.实行最严格的水资源管理制度，严格用水总量、强度指标管理，严格取水管控，建立重点监控取水单位名录，强化重点监控取水单位管理。全州年用水总量、万元工业增加值用水量降幅等指标达到省考核要求 本项目运营期生产及生活废水均回用于生产搅拌，不外排，提高废水回用率 符合 3.坚持最严格的耕地保护制度，守住耕地保护红线。坚持节约用地，严格执行耕地占补平衡等制度，提高土地投资强度和单位面积产出水平 项目不占用耕地 符合 4.全州单位GDP能耗持续下降，能耗增量控制目标达到省考核要求 本项目生产过程中用电，其电耗为行业正常水平，不属于高能耗项目 符合 一般管控单元生态环境准入清单 落实生态环境保护基本要求，项目建设和运行应满足产业准入、总量控制、排放标准等管理规定 本项目所属行业、选址及环境保护措施等均满足环境准入基本条件，其生产工艺、实施的生产规模、产品和使用的原料均未列入环境准入负面清单。项目建设符合国家的产业政策要求，在落实本环评提出的各项环保措施后，废水全部用于生产搅拌；废气、噪声可以实现达标排放，固体废物处置率100%。本项目生产及生活废水均回用于生产搅拌，不外排；大气污染物为颗粒物，废气排放不涉及国家总量控制因子，项目不设总量控制指标 符合 由上表可知，本项目的建设符合《西双版纳州“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（西政发〔2021〕11 号）相关要求。 3、项目与《云南省主体功能区规划》符合性分析 本项目位于西双版纳州勐海县勐混镇曼丁歪村，经查阅《云南省主体功能区规划》，项目所在地属于勐海县，根据《云南省主体功能区规划》附件2云南省限制开发区域名录表2（重点生态功能区），本项目位于云南省限制开发区域中国家级重点生态功能区。 重点生态功能区是指资源环境承载能力较弱、大规模聚集经济和人口条件不够好，生态系统十分重要，关系全省乃至全国更大范围生态安全，不适宜进行大规模、高强度工业化和城镇化开发，需要统筹规划和保护的重要区域。重点生态功能区分国家级和省级两个层面，共包括38个县市区和25个乡镇，其中国家级包括18个县市，省级包括20个县市区和25个乡镇。行政区统计面积为14.93万平方千米，占全省国土面积的37.9%，其中，国家级21.9%，省级16.0%。 功能定位：重点生态功能区在涵养水源、保持水土、调蓄洪水、防风固沙、维系生物多样性等方面具有重要作用，是关系全省、全国或更大区域生态安全的重要区域。重点生态功能区要以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，因地制宜地发展不影响主体功能定位的适宜产业，引导超载人口逐步有序转移。 开发和管控原则：1、对各类开发活动进行严格管制，尽可能减少对自然生态系统的干扰，不得损害生态系统的稳定和完整性。2、开发矿产资源、发展适宜产业和建设基础设施，都要控制在尽可能小的空间范围之内，并做到林地、草地、湿地、水面等绿色生态空间面积不减少。新增公路、铁路建设规划必须严格执行环境影响评价制度，应事先规划好动物迁徙通道。在有条件的地区之间，要通过水系、绿带等构建生态廊道，避免形成“生态孤岛”。3、严格控制开发强度，集约节约农村居民点用地，腾出更多的空间用于维系生态系统的良性循环。城镇建设与工业开发要依托现有资源环境承载能力相对较强的城镇集中布局、据点式开发，禁止成片蔓延式扩张。原则上不再新建各类开发区和扩大现有工业开发区的面积，已有的工业开发区要逐步改造成为低消耗、可循环、少排放、“零污染”的生态型工业区。4、实行更加严格的产业准入环境标准，严把项目准入关。在不损害生态系统功能的前提下，因地制宜地适度发展旅游、农林牧产品生产和加工、休闲农业等产业，积极发展服务业，根据不同地区的情况，保持一定的经济增长速度和财政自给能力。5、在现有城镇布局基础上进一步集约开发、集中建设，重点规划和建设资源环境承载能力相对较强的县城和中心镇，提高综合承载能力。引导一部分人口向城市化地区转移，一部分人口向区域内的县城和中心镇转移。生态移民点应尽量集中布局到县城和中心镇，避免新建孤立的村落式移民社区。6、加强县城和中心镇的道路、供排水、垃圾污水处理等基础设施建设。在条件适宜的地区，积极推广太阳能、生物质能等清洁可再生能源利用，努力解决农村特别是山区农村的能源需求。在有条件的地区建设一批节能环保的生态型社区。健全公共服务体系，改善教育、医疗、文化等设施条件，提高公共服务供给能力和水平。 针对本项目建设期可能对环境产生的影响，本环评已提出了完善的污染防治措施和生态保护措施，严禁对野生动植物进行滥捕滥采，植被恢复采用当地常见物种，防御外来物种入侵。将对生态环境的影响控制到最小。综上分析，本项目建设符合《云南省主体功能区规划》。 4、项目与《云南省生态功能区划》符合性分析 根据《云南省生态功能区划》云南省生态功能区共分一级区（生态区）5个，二级区（生态亚区）19个，三级区（生态功能区）65个。勐海县属于“Ⅰ季风热带北缘热带雨林生态区”，详见表1-3。 表1-3 勐海县生态功能区简表 生态功能分区单元 所在区域与面积 主要生态特征 主要生态环境问题 生态环境敏感性 主要生态系统服务功能 保护措施与发展方向 生态区 生态亚区 生态功能区 Ⅰ季风热带北缘热带雨林生态区 Ⅰ1 西双版纳南部低山盆地季节雨林生态亚区 Ⅰ1-1澜沧江下游低山宽谷农业生态功能区 景洪、勐海县的南部地区，勐腊县的西部地区，面积5690.40平方公里 大部分地区为海拔1000米以下的低山宽谷，坡度平缓。热量和雨量充沛，地带性植被为热带季节雨林和季雨林，地带性土壤为砖红壤 旅游业造成的环境污染和热带景观破坏 生境极为敏感 以热带经济作物为主的生态农业和以热带风光为主的生态旅游 防止水土流失和土地退化；注意保护特有的热带景观和民族文化风情，防止由于旅游带来的生态环境破坏 本项目位于勐海县勐混镇曼丁歪村，项目不涉及永久占地，临时占地0.9902hm2，主要占地类型为林地、园地，其中林地占地面积为0.4296hm2，园地为0.5606hm2。根据配套设施证明，本项目为混凝土生产项目，且为景洪至打洛高速公路勐海县城至打洛段勐混隧道出口的临时配套设施，待景洪至打洛高速公路勐海县城至打洛段勐混隧道竣工后立即拆除并进行生态恢复，不属于永久性工业建设项目。待项目服务结束后可通过植被恢复等措施进行恢复，确保项目建设和生产前后项目区生态环境不因项目的建设而造成恶化，项目建设与《云南省生态功能区划》不冲突。 5、与《云南省生物多样性条例》符合性分析 2019年1月1日，云南省发布实施《云南省生物多样性保护条例》，根据《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2021-2030年）》及叠图分析（见附图8），本项目不涉及云南省生物多样性优先保护区域。 项目与《云南省生物多样性保护条例》符合性分析见表1-4。 表1-4 项目与《云南省生物多样性保护条例》符合性分析一览表 《云南省生物多样性保护条例》要求 本项目情况 符合性 第四条 企业事业单位和其他生产经营者应当采取资源利用效率高、对生物多样性影响小的绿色生产方式，防止、减少对生物多样性的破坏，对生物多样性所造成的损害依法承担责任 本项目为混凝土搅拌站，且集中搅拌的混凝土质量可控、配料精准、供应稳定，混凝土集中的搅拌方式有利于环境保护，项目采取了资源利用效率高的生产方式。项目不涉及云南省生物多样性保护优先区域，项目拟采取生态恢复措施，可以有效减少对生物多样性的破坏 符合 第二十九条新建、改建、扩建建设项目以及开发自然资源，应当依法开展环境影响评价。对可能造成重要生态系统破坏、损害重要物种及其栖息地和生境的，应当制定专项保护、恢复和补偿方案，纳入环境影响评价。在生物多样性保护优先区域的建设项目以及自然资源开发，应当评价对生物多样性的影响，并作为环境影响评价的重要组成部分 本项目属于新建项目，正在依法开展环境影响评价；项目建设和生产不会造成重要生态系统破坏、损害重要物种及其栖息地和生境；本项目不涉及生物多样性保护优先区域 符合 6、与《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2021-2030年）》符合性分析 根据《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2012-2030年）》，云南省生物多样性保护的战略任务主要是：建立生物多样性保护长效机制，完善生物多样性保护地体系，构建生物多样性保护与利用科技支撑体系，加强生物多样保护调查评估与监测研究，促进生物多样性保护与资源开发利用相协调，弘扬民族传统生态文化，构筑生物安全防范体系，动员全社会广泛参与。 本项目位于勐海县勐混镇曼丁歪村，根据《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2021-2030年）》及叠图分析（见附图8），本项目不涉及云南省生物多样性优先保护区域。 根据现场调查，评价区域内无自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感区，无热带雨林分布。项目区“三通一平”过程中人为对生态环境干扰频繁。区域植被主要以杉木林、茶叶为主，动物以蛙类、田鼠、蛇类及常见鸟类等小型动物为主。评价范围内未发现国家级保护植物、省级保护植物及区域狭域物种、古树名木分布，也未发现国家级和云南省级重点保护野生动物分布，亦无其他珍稀濒危物种和地区特有种类分布。生物多样性一般，生态环境质量一般。 因此本项目建设符合《云南省生物多样性保护战略与行动计划 （2012-2030 年）》。 7、项目与《西双版纳傣族自治州“十四五”生态建设与环境保护规划》符合性分析 2022年6月14日，西双版纳州生态环境局关于印发《西双版纳傣族自治州“十四五”生态建设与环境保护规划》的通知，本项目与该规划符合性分析见表1-5。 表1-5 项目与《西双版纳傣族自治州“十四五”生态建设与环境保护规划》符合性 《西双版纳傣族自治州“十四五”生态建设与环境保护规划》与本项目相关要求 项目情况 符合性 推进重点行业脱硝，鼓励清洁利用。严控“两高”项目及行业产能，加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。加强水泥行业氮氧化物减排适用技术的推广和应用，推进烟气减排工程建设。强化高污染燃料源头治理，对全州高污染燃料持续开展专项整治工作，建立长效机制 本项目为混凝土搅拌站，大气污染物主要为颗粒物，能源主要为电能，不属于高耗能、高排放产能落后的项目 符合 全力做好堆场扬尘污染防治。严格管控企业物料堆场堆放行为。建立扬尘污染控制管理制度，配备专职环保工作人员，加强施工期和营运期的环境管理工作，确保扬尘防治措施落实到位。工业企业物料堆场必须建设密闭设施，进行密闭管理，防止大气污染物无组织排放。临时露天堆场必须建设喷淋、围挡、覆盖等设施，装卸物料必须实行湿法作业。进出料场运输车辆保持清洁整洁，严禁带泥上路。完成堆场、搅拌站、水泥中转站摸底调查，建立整治清单。各搅拌站、堆场、水泥中转站应严格依法落实硬质围挡、湿法作业、覆盖等防尘措施。强化对渣堆、料堆、灰堆及裸露土地降尘抑尘措施落实情况的监督检查 项目在施工期及运营期安排了2个环保专员对道路清扫定期洒水；骨料堆场地面硬化处理，除进出口为敞开式外，其余均采用彩钢瓦顶棚和钢结构进行封闭遮挡扬尘（三面围挡+顶棚），配料仓位于骨料堆场内，设置3台雾炮机分区域洒水降尘；细粉料（水泥、粉煤灰）由散装车运送项目区后散装车的输送管路与筒仓的进料管路相接，通过散装车的气体压力将罐内细粉料输送到筒仓内，细粉料仓的出料口设置在仓底，采用螺旋输送机封闭出料；为控制呼吸粉尘排放，每条混凝土生产线的筒仓（3个筒仓）呼吸口通过废气管道收集后进入1台处理风量为2500m3/h的脉冲袋式除尘器进行除尘。项目区设置了4 面围挡，运输物料车辆使用篷布遮盖，厂区出入口设置了清洗池，进出厂区运输车辆必须清洗保持清洁，要求企业清洁工对道路保持整洁清扫洒水降尘，定期对骨料堆场、厂区道路降尘抑尘措施落实情况的监督检查 符合 控制工业噪声污染。认真贯彻落实《中华人民共和国噪声污染防治法》，加强新建项目审批，合理规划行业布局；加强西双版纳功能区内噪声管理；对高噪声设备进行隔音或消音处理，减少工业噪声外泄；推动企业采取有效减噪措施，对工业企业噪声源厂界噪声不达标的限期治理 项目施工机械严格选用低噪声机械，中午和夜间不施工。运营期使用低噪声设备，基础减震。根据现场调查，本项目50m范围内无声环境保护目标，严格执行噪声排放相关标准，根据噪声预测结果，厂界达标排放 符合 控制建筑施工噪声污染。整顿建筑施工噪声扰民问题；综合考虑各种设备及其噪声影响范围，合理布局施工机械，以使噪声对周围敏感受体的影响最小；加强对企业施工的管理，城镇建成区内禁止中午和夜间进行产生噪声污染的施工作业 符合 控制工业行业二氧化碳排放。推动钢铁、水泥、石化、化工、有色等高耗能行业节能降耗，严格产能置换监管，提升系统电气化水平，强化先进低碳技术研发及应用，推进能效对标活动，提升能源利用效率。加大对企业低碳技术创新的支持力度，继续推进低碳产品认证，推进落实《国家重点推广的低碳技术目录》，鼓励节能减排创新行动。推动水泥行业生产实施原料替代，鼓励利用冶炼废渣、粉煤灰、脱硫石膏等非碳酸盐原料生产水泥。选择重点企业开展二氧化碳捕集、利用与封存示范工程 本项目为混凝土搅拌站，大气污染物主要为颗粒物，能源主要为电能，不属于高耗能项目 符合 深入打好碧水保卫战，推动“三水”统筹管理。持续消减化学需氧量和氨氮等主要水污染物排放总量，因地制宜加强总磷、总氮排放控制。优化实施地表水生态环境质量目标管理，未达到水质目标要求的水体，制定并实施限期达标方案 项目运营期产生的生产废水（混凝土搅拌机清洗废水、混凝土运输罐车罐体内部清洗废水、混凝土运输罐车外部清洗废水、生产作业区地坪冲洗废水、检验设备清洗废水）收集后最终进入三级沉淀池沉淀后回用于生产搅拌，不外排；食堂含油废水经隔油池预处理后与其他生活废水一起进入化粪池处理，化粪池处理后最终进入一体化污水处理站处理达标后回用于生产搅拌，不外排；初期雨水经过雨水收集池沉淀处理后回用生产搅拌，不外排 符合 持续推进澜沧江西双版纳段流域水生态环境保护修复。落实“共抓大保护、不搞大开发”的要求，深入推进澜沧江流域生态保护修复和污染防治，保障干流水质稳定达到Ⅲ类 项目区涉及的地表水为西侧约2.95km处南开河，南开河为流沙河右支，属于澜沧江流域。根据《云南省水功能区划》（云南省水利厅2014年修订），流沙河勐海工业、农业用水区现状水质Ⅲ类，规划水平年水质目标Ⅲ类，同时根据《2022年西双版纳傣族自治州生态环境质量状况年报》地表水环境质量，流沙河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准。项目运营期产生的生产废水（混凝土搅拌机清洗废水、混凝土运输罐车罐体内部清洗废水、混凝土运输罐车外部清洗废水、生产作业区地坪冲洗废水、检验设备清洗废水）收集后最终进入三级沉淀池沉淀后回用于生产搅拌，不外排；食堂含油废水经隔油池预处理后与其他生活废水一起进入化粪池处理，化粪池处理后最终进入一体化污水处理站处理达标后回用于生产搅拌，不外排；初期雨水经过雨水收集池沉淀处理后回用生产搅拌，不外排，对地表水影响较小 符合 全面整治饮用水水源保护区生态环境问题。清理整顿违法违规工业企业、畜禽养殖项目及排污口，强化农业面源和村庄生活污水整治工作，确保饮水安全 本项目位于勐海县勐混镇曼丁歪村，不涉及生活饮用水源保护区 符合 加强入河排污口排查整治。制定工作方案开展排污口排查溯源工作，逐一明确入河排污口责任主体。按照“取缔一批、合并一批、规范一批”要求，实施入河排污口分类整治。建立排污口整治销号制度，形成需要保留的排污口清单，开展日常监督管理。2025 年底前，基本完成澜沧江干流及主要支流排污口排查及整治 本项目为混凝土搅拌站项目，项目运营期产生的生产废水（混凝土搅拌机清洗废水、混凝土运输罐车罐体内部清洗废水、混凝土运输罐车外部清洗废水、生产作业区地坪冲洗废水、检验设备清洗废水）收集后最终进入三级沉淀池沉淀后回用于生产搅拌，不外排；食堂含油废水经隔油池预处理后与其他生活废水一起进入化粪池处理，化粪池处理后最终进入一体化污水处理站处理达标后回用于生产搅拌，不外排；初期雨水经过雨水收集池沉淀处理后回用生产搅拌，不外排，对地表水影响较小 符合 狠抓工业污染防治。依法取缔不符合国家产业政策的小型严重污染水生态环境的建设项目。专项整治重点行业，对橡胶加工、非煤矿山、医疗机构行业开展污染专项整治工作，特别是针对性的开展橡胶加工总磷、总氮消减工程。加强工业聚集区污染治理，积极督促河流沿岸的工业企业落实水污染防治措施，进一步加强对企业的排污监管力度，确保水污染达标排放 符合 加强保护优先保护类耕地。严格保护优先保护类耕地。将符合条件的耕地划为基本农田，在基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目，推进现有重点企业的提标升级和改造 本项目为混凝土搅拌站项目，为新建项目，项目占地类型为林地及园地，不涉及占用耕地 符合 完善一般工业固体废物处理处置体系。促进企业废物交换和综合利用，避免处理和利用过程中的二次污染；开展重点行业治理；同时积极筹划建立工业企业固体废弃物的分类收集、再利用、安全转运的管理体系，统一集中转运至工业固体废物处理中心，禁止工业固体废弃物与生活垃圾的混合收集、合并处理；加强企业污染源环境监管，健全工业固废管理制度 本项目为混凝土搅拌站项目，要求项目运营期工业固 体废物按”可回收利用”和“不可回收利用”分类设置垃圾桶，分类收集后委托有资质的单位进行处理。禁止工业固体废弃物与生活垃圾的混合收集、合并处理；并做好健全的工业固废管理制度 符合 严守生态保护红线。建立严格的管控体系，加强生态保护红线监管，严禁随意改变用途，确保“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”，严格控制林地、草地、湿地转为建设用地。严厉查处生态保护红线内违法建设行为，加强生态保护红线内建设用地清退和生态修复，合理引导红线内原住民合理利用自然资源 本项目位于勐海县勐混镇曼丁歪村，根据勐海县自然资源局2023年8月16日出具的“关于景洪至打洛高速公路勐海县城至打洛段勐混隧道进出口、布朗山隧道进出口配套混凝土搅拌站是否涉及“三区三线”的情况说明”，本项目不涉及生态保护红线；项目占地类型为林地（杉木林）及园地（种植茶叶），2023年7月13日取得了西双版纳州自然资源和规划局“关于景洪至打洛高速公路勐海县城至打洛段建设项目临时用地（一总包第二批）的批复”，同意该项目临时使用土地，项目服务期满后进行生态恢复 符合 由上表可知，本项目的建设符合《西双版纳傣族自治州“十四五”生态建设与环境保护规划》的相关要求。 8、与《云南省西双版纳傣族自治州环境保护条例》的符合性分析 2005年10月01日西双版纳傣族自治州人大常委会颁布《云南省西双版纳傣族自治州环境保护条例》，本项目与该条例符合性分析见表1-6。 表1-6 项目与《云南省西双版纳傣族自治州环境保护条例》符合性 《云南省西双版纳傣族自治州环境保护条例》 项目情况 符合性 应当编制环境影响评价报告书、报告表的建设项目，在进行环境影响评价过程中，必须征求建设项目所在地利害关系人的意见，并作为环境影响评价和项目审批的条件之一 已征求建设单位所在地利害关系人的同意，并委托云南卓清环保科技有限公司进行该项目环境影响报告表的编制 符合 禁止在所划定生产、生活区域以外的国家和省级自然保护区核心区以及重点生态公益林区种植砂仁等经济作物或者从事其它经营活动 本项目位于西双版纳州勐海县勐混镇曼丁歪村，不涉及国家和省级自然保护区核心区以及重点生态公益林区 符合 在旅游景区(景点)、主要旅游公路沿线和城市的面山进行开发建设或者经营活动的单位和个人，应当采取有效措施，防止对环境的污染和破坏 本项目位于西双版纳州勐海县勐混镇曼丁歪村，不涉及旅游景区(景点) 符合 加强对生活饮用水源和村寨水井周围环境的保护，禁止在生活饮用水源保护区和村寨水井周围进行任何破坏环境和污染水体的活动 本项目位于西双版纳州勐海县勐混镇曼丁歪村，不涉及生活饮用水源保护区 符合 禁止向孔雀湖、白象湖等湖泊或者澜沧江、南腊河、补角河、会岗河、南海河、流沙河等流经城区河段，直接排放未经处理的生活污水或者倾倒固体废物 项目区涉及的地表水为西侧约2.95km处南开河，南开河为流沙河右支，流沙河是澜沧江右岸一级支流，属于澜沧江流域。项目生产及生活废水回用于生产搅拌，不外排；固废处置率100% 符合 由上表可知，本项目的建设符合《云南省西双版纳傣族自治州环境保护条例》的相关要求。 9、与《西双版纳州印发关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》的符合性分析 本项目与《西双版纳州印发关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》符合性分析见表1-7。 表1-7 项目与《西双版纳州印发关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》符合性 《西双版纳州印发关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》 项目情况 符合性 坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。严把高耗能高排放项目准入关口，严格落实污染物减排要求。深入推进产业补链延链强链、绿色低碳转型、淘汰落后产能等重点工作，加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度 本项目不属于高耗能高排放项目，项目采用电能供给生产，属于绿色低碳能源，不属于落后产能 符合 推进清洁生产和能源资源节约高效利用。引导重点行业深入实施清洁生产改造，大力推行绿色制造，构建资源循环利用体系。强化能源和水资源“ 双控”，提高能源、水资源利用效率 项目采用电能供给生产，属于绿色低碳能源，不属于落后产能；生产及生活废水回用于生产搅拌，不外排，提高了水资源利用效率 符合 深入打好扬尘污染治理攻坚战。建筑工地严格执行“六个百分百”要求，推进低尘机械化湿式清扫作业，裸露地面应盖尽盖，加强矿山扬尘治理，加强沙石料场和商砼、沥青搅拌站无组织排放管控 项目在施工期安排了2个环保专员对道路清扫定期洒水，严格执行“六个百分百”（施工工地周边100%围挡，物料堆放100%覆盖，出入车辆100%冲洗，施工现场地面100%硬化，拆迁工地100%湿法作业，渣土车辆100%密闭运输），施工场界设置高度2.5m以上的围挡；施工过程中对裸露土方、露天堆场用防尘网进行全面遮盖；施工现场地面硬化；本项目不涉及拆迁；本项目开挖的土石方全部用于项目区回填及综合利用，无外借土石方和弃方。运营期1#混凝土生产线的筒仓（3个筒仓）呼吸口通过废气管道收集后进入1#处理风量为2500m3/h的脉冲袋式除尘器，废气经1#脉冲袋式除尘器（除尘效率≥99.7%）处理达标后通过21m排气筒排放（DA001）；项目2#混凝土生产线的筒仓（3个筒仓）呼吸口通过废气管道收集后进入2#处理风量为2500m3/h的脉冲袋式除尘器，废气经2#脉冲袋式除尘器（除尘效率≥99.7%）处理达标后通过21m排气筒排放（DA002）；骨料堆场地面硬化处理，除进出口为敞开式外，其余均采用彩钢瓦顶棚和钢结构进行封闭遮挡扬尘（三面围挡+顶棚），同时骨料堆场设置3台雾炮机洒水降尘；皮带输送机廊道全封闭；爬升斗位于搅拌楼内，搅拌楼全封闭，经采取上述措施后可减少无组织粉尘排放 符合 改善区域大气环境质量。实施六个严禁、六个严控、一个加强措施，强化大气污染重点时段、重点区域分类精细化管控，推进细颗粒物（PM2.5）和臭氧（O3）协同控制。探索跨境大气污染防治合作 本项目位于西双版纳州勐海县勐混镇曼丁歪村，不涉及大气污染重点防治区。实施六个严禁、六个严控、一个加强措施-严禁施工扬尘，做到“六个百分百”；严禁垃圾、秸秆焚烧-本项目建筑垃圾分类集中堆存，能回收利用的部分，回收重复利用；不能回收利用的部分委托有资质单位清运到当地城建部门指定的建筑垃圾堆放场，禁止随意处置和堆放；项目区设有生活垃圾收集桶，生活垃圾统一收集于垃圾桶内后清运至周边村庄生活垃圾收集点统一处置；严禁道路扬尘-每日对运输道路进行清扫车辆减速慢行，项目沿路设置软水管，非雨天对产尘区域进行洒水除尘；骨料堆场设置3台雾炮机分区域洒水降尘；严禁烟油直排-食堂安装1套处理效率为60%的油烟净化设备；严禁森林用火-本项目用地性质为林地及园地，项目区及周边禁止烟火；严禁燃放烟花、爆竹-本项目为混凝土搅拌站项目，不涉及燃放烟花、爆竹；严格管控矿产开发行为-本项目为混凝土搅拌站项目，不涉及矿产开发；严格管控企业废气排放行为-运营期1#混凝土生产线的筒仓（3个筒仓）呼吸口通过废气管道收集后进入1#处理风量为2500m3/h的脉冲袋式除尘器，废气经1#脉冲袋式除尘器（除尘效率≥99.7%）处理达标后通过21m排气筒排放（DA001）；项目2#混凝土生产线的筒仓（3个筒仓）呼吸口通过废气管道收集后进入2#处理风量为2500m3/h的脉冲袋式除尘器，废气经2#脉冲袋式除尘器（除尘效率≥99.7%）处理达标后通过21m排气筒排放（DA002）；骨料堆场地面硬化处理，除进出口为敞开式外，其余均采用彩钢瓦顶棚和钢结构进行封闭遮挡扬尘（三面围挡+顶棚），同时骨料堆场设置3台雾炮机洒水降尘；皮带输送机廊道全封闭；爬升斗位于搅拌楼内，搅拌楼全封闭，采取上述措施后本项目对区域内大气环境影响较小；严格管控炉窑烟气排放行为-本项目为混凝土搅拌站项目，能源主要为电能，不涉及炉窖；严格管控车船尾气排放行为-使用符合国家标准的车辆；严格管控臭气污染行为-本项目为混凝土搅拌站项目，污水处理站规模较小，污水处理池体密闭，周边绿化，减少臭气排放 符合 .加强噪声污染治理。实施噪声污染防治行动，强化声环境功能区管理，开展声环境功能区评估与调整 项目运营期使用低噪声设备，基础减震，经上述采取措施后可做到达标排放，对区域内声环境影响较小 符合 持续打好主要河流地表水环境质量保护攻坚战。以水环境质量改善为核心，深化水环境、水资源、水生态“三水统筹”，开展水环境问题和风险隐患排查整治工作，强化河湖治理保护责任，巩固提升全州主要河流地表水环境质量 本项目生产及生活废水回用于生产搅拌，不外排，对区域内地表水环境影响较小 符合 深入打好饮用水水源地保护攻坚战。持续巩固城市集中式饮用水水源地保护治理成果和开展新增水源地划定保护工作，加强乡镇和农村饮用水水源保护，推动跨界水源联保共治 本项目位于西双版纳州勐海县勐混镇曼丁歪村，不涉及饮用水源保护区 符合 强化陆域水域污染协同治理。持续开展入河排污口“查、测、溯、治”，整治入河不达标排污口，完善水污染防治流域协同机制，推进重要河湖污染防治、生态修复和生态补偿机制，强化美丽河湖示范引领 本项目生产及生活废水回用于生产搅拌，不外排，对区域内地表水环境影响较小 符合 有效管控建设用地土壤污染风险。严格建设用地土壤污染风险管控和修复名录内地块的准入管理 本项目将场地硬化，建设过程中涉及危险废物和对土壤存在污染风险的场所均采取分区防渗措施，可有效防止风险物质下渗进入土壤，对土壤环境影响较小 符合 加强新污染物治理。落实新化学物质环境管理登记制度，加强涂料、橡胶、医药等行业新污染物环境风险管控，落实国家发布的重点管控新污染物禁止、限制、限排等环境风险管控措施 本项目不涉及新化学物质，不属于加强涂料、橡胶、医药等行业，不涉及国家重点管控新污染物 符 由上表可知，本项目的建设符合《西双版纳州印发关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》的相关要求。 10、与《云南西双版纳傣族自治州澜沧江流域保护条例》（2014修订）的符合性分析 2014年05月29日云南省人民政府批准了《云南省西双版纳傣族自治州环境保护条例》（2014修订），本项目与该条例符合性分析见表1-8。 表1-8 项目与《云南西双版纳傣族自治州澜沧江流域保护条例》（2014修订）符合性 《云南西双版纳傣族自治州澜沧江流域保护条例》（2014修订） 项目情况 符合性 本条例所称澜沧江流域，是指流经自治州境内的澜沧江188公里干流和一级支流的水域和生态公益林地。一级支流是指直接汇入澜沧江的勐往河、南昆河、南果河、勐养河、纳板河、流沙河、罗梭江（南班河）、南阿河、南腊河等河流 项目区涉及的地表水为西侧约2.95km处南开河，南开河为流沙河右支。南开河发源于布朗山乡三垛山东麓，于勐遮镇东南曼拉寨前与左支南哈河交汇，两源汇合后称为流沙河，于景洪镇曼龙洞村的附近汇入澜沧江，属于澜沧江流域 符合 在澜沧江保护范围内禁止排放超过国家标准废水；禁止倾倒尾矿、渣土等废弃物和危险化学品；禁止倾倒生活垃圾 本项目生产及生活废水回用于生产搅拌，不外排；筒仓除尘设备收集的粉尘全部返回筒仓，作为项目生产原料继续使用；检验室混凝土块采用人工破碎的方式，集中收集后作为原料回用于生产；沉淀渣清掏后回用于项目区用作生产原料使用；化粪池及污水处理站污泥定期委托当地环卫部门用吸粪车清掏处置；生活垃圾统一收集后清运至附近垃圾集中处置点处置；含油防护用品（含油手套、抹布）已经混入生活垃圾的可按生活垃圾来管理，最初收集时原则上按危废收集，按危废来管理处置，固废处置率为100% 符合 禁止在饮用水水源保护区内设置排污口。在澜沧江流域新建、改建或者扩建排污口的，有关部门审批前应当征得澜沧江流域管理机构同意 本项目位于西双版纳州勐海县勐混镇曼丁歪村，不涉及饮用水源保护区 符合 在澜沧江流域生态公益林地范围内禁止破坏重要的自然景观、溶洞等，禁止砍伐、破坏或者移植古树名木 本项目位于西双版纳州勐海县勐混镇曼丁歪村，占地类型为林地（杉木林）及园地（种植茶叶），不涉及生态公益林，项目所在地区域不涉及重要自然景观，溶洞、古树名木 符合 由上表可知，本项目的建设符合《云南省西双版纳傣族自治州环境保护条例》（2014修订）的相关要求。 11、与《西双版纳州深入打好蓝天保卫战攻坚方案》的符合性分析 2022年02月18日，西双版纳州生态环境保护委员会办公室印发了《西双版纳州深入打好蓝天保卫战攻坚方案》通知，项目与其符合性分析见下表。 表1-9 项目与《西双版纳州深入打好蓝天保卫战攻坚方案》符合性 《西双版纳州深入打好蓝天保卫战攻坚方案》与本项目相关 项目情况 符合性 严格环境准入。强化无组织排放管控力度，落实清洁化生产要求，提升环境管理水平 项目在施工期安排了2个环保专员对道路清扫定期洒水，严格执行“六个百分百”，施工场界设置高度2.5m以上的围挡；施工过程中对裸露土方、露天堆场用防尘网进行全面遮盖；施工现场地面硬化；本项目不涉及拆迁；本项目开挖的土石方全部用于项目区回填及综合利用，无外借土石方和弃方。细粉料（水泥、粉煤灰）由散装罐车运至项目区后卸至筒仓储存，砂石料运至骨料堆场，骨料堆场地面硬化处理，除进出口为敞开式外，其余均采用彩钢瓦顶棚和钢结构进行封闭遮挡扬尘（三面围挡+顶棚），设置3台雾炮机分区域洒水降尘，同时砂石料运输车密闭覆盖； 1#混凝土生产线的筒仓（3个筒仓）呼吸口通过废气管道收集后进入1#处理风量为2500m3/h的脉冲袋式除尘器，废气经1#脉冲袋式除尘器（除尘效率≥99.7%）处理达标后通过21m排气筒排放（DA001）； 2#混凝土生产线的筒仓（3个筒仓）呼吸口通过废气管道收集后进入2#处理风量为2500m3/h的脉冲袋式除尘器，废气经2#脉冲袋式除尘器（除尘效率≥99.7%）处理达标后通过21m排气筒排放（DA002）；骨料堆场地面硬化处理，除进出口为敞开式外，其余均采用彩钢瓦顶棚和钢结构进行封闭遮挡扬尘（三面围挡+顶棚）；皮带输送机廊道全封闭；爬升斗位于搅拌楼内，搅拌楼全封闭 符合 强化施工工地、道路、堆场、裸露地面等扬尘管控，提升城市保洁和清扫力度 符合 强化扬尘精细化管控，严格执行“六个百分百”要求。推进低尘机械化湿式清扫作业，加大城市出入口、城乡结合部及周边乡镇、街道办和社区等重要路段冲洗保洁力度，渣土车实施覆盖与全密闭运输，强化公路交通、城市道路扬尘治理。城市裸露地面、粉粒类物料堆场，全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改 造。建成区及周边的沙石料、商混等运输车辆要纳入渣土车管理平台统一管控，加强沙石料场和商混、沥青搅拌站无组织排放管控，确保扬尘治理设施正常运行 符合 推动重点行业污染治理升级改造。严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放，推动化工、建材等企业生产车间、物料堆场全封闭或半封闭，全面提升无组织排放管控水平，减少无组织废气排放 符合 严控“两高”项目及行业产能，加大落后产能淘汰和过剩产 能压减力度 本项目为混凝土搅拌站，能源主要为电能，不属于高耗能、高排放产能落后的项目 符合 由上表可知，本项目的建设符合《西双版纳州深入打好蓝天保卫战攻坚方案》的相关要求。 12、与《勐海县关于大气污染防治工作的通告》的符合性分析 2022年3月8日，勐海县大气污染专项整治工作领导小组办公室印发了《勐海县关于大气污染防治工作的通告》，项目与其符合性分析见下表。 表1-10 项目与《勐海县关于大气污染防治工作的通告》符合性 《勐海县关于大气污染防治工作的通告》与本项目相关 项目情况 符合性 三、辖区内堆矿点、在建项目工地、物料堆放场等涉扬尘污染企业，必须严格落实六个百分百（即：施工工地100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、在建工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输），有效消除污染源头 项目在施工期安排了2个环保专员对道路清扫定期洒水，严格执行“六个百分百”，施工场界设置高度2.5m以上的围挡；施工过程中对裸露土方、露天堆场用防尘网进行全面遮盖；施工现场地面硬化；本项目不涉及拆迁；本项目开挖的土石方全部用于项目区回填及综合利用，无外借土石方和弃方 符合 五、辖区内涉及大气污染排放企业，特别是石场、物料堆场等易产生扬尘污染的行业必须严格落实大气污染防治工作相关要求，保证环保处理设施正常运行，若出现超标排放、不正常使用或无治理设施等情况，将严厉查处 本项目为混凝土搅拌站项目，细粉料（水泥、粉煤灰）由散装罐车运至项目区后卸至筒仓储存，砂石料运至骨料堆场，骨料堆场地面硬化处理，除进出口为敞开式外，其余均采用彩钢瓦顶棚和钢结构进行封闭遮挡扬尘（三面围挡+顶棚），设置3台雾炮机分区域洒水降尘，同时砂石料运输车密闭覆盖； 1#混凝土生产线的筒仓（3个筒仓）呼吸口通过废气管道收集后进入1#处理风量为2500m3/h的脉冲袋式除尘器，废气经1#脉冲袋式除尘器（除尘效率≥99.7%）处理达标后通过21m排气筒排放（DA001）；2#混凝土生产线的筒仓（3个筒仓）呼吸口通过废气管道收集后进入2#处理风量为2500m3/h的脉冲袋式除尘器，废气经2#脉冲袋式除尘器（除尘效率≥99.7%）处理达标后通过21m排气筒排放（DA002）；皮带输送机廊道全封闭；爬升斗位于搅拌楼内，搅拌楼全封闭 符合 由上表可知，本项目的建设符合《勐海县关于大气污染防治工作的通告》的相关要求。 13、项目与“三区三线”符合性分析 “三区三线”，是根据农业空间、生态空间、城镇空间三个区域，分别对应划定的耕地和永久基本农田保护红线、城镇开发边界、生态保护红线三条控制线。农业空间是以农业生产、农村生活为主体的区域，生态空间是指具有自然属性、以提供生态服务或生态产品为主的区域。城镇区间是以承载城镇经济、社会、政治、文化、生态等要素为主的功能空间。 本项目位于西双版纳州勐海县勐混镇曼丁歪村，根据勐海县自然资源局下发《关于查询景洪至打洛高速公路勐海县城至打洛段勐混隧道出口配套混凝土搅拌站与西双版纳“三区三线”符合性的情况说明》，未涉及占用永久基本农田，未涉及占用生态保护红线，未在城镇开发边界内。 14、与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的符合性分析 2022年1月19日，推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的通知，文号为：长江办[2022]7号。 本项目与该指南符合性分析见表1-11。 表1-11 项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性 负面清单内容 项目情况 符合性 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目 本项目为混凝土搅拌站，不属于禁止的码头、过长江通道项目 符合 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目 本项目拟建位置不涉及自然保护区以及风景名胜区 符合 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等 能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目 本项目拟建位置不涉及饮用水水源保护区 符合 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目 本项目拟建位置不涉及水产种质资源保护区、不涉及国家湿地公园 符合 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线 护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目 项目区涉及的地表水为西侧约2.95km处南开河，南开河为流沙河右支。南开河发源于布朗山乡三垛山东麓，于勐遮镇东南曼拉寨前与左支南哈河交汇，两源汇合后称为流沙河，于景洪镇曼龙洞村的附近汇入澜沧江，属于澜沧江流域，项目不占用长江流域河湖岸线。项目不涉及划定的河段及湖泊保护区、保留区 符合 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口 项目区涉及的地表水为西侧约2.95km处南开河，南开河为流沙河右支。南开河发源于布朗山乡三垛山东麓，于勐遮镇东南曼拉寨前与左支南哈河交汇，两源汇合后称为流沙河，于景洪镇曼龙洞村的附近汇入澜沧江，属于澜沧江流域 符合 禁止在“一江一口两湖七河"和32个水生生物保护区开展生产性捕捞 本项目为混凝土搅拌站项目，不涉及生产性捕捞 符合 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外 本项目为混凝土搅拌站项目，不涉及新建化工项目、尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库等 符合 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目 本项目为混凝土搅拌站项目，不涉及上述列出的高污染项目 符合 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目 本项目为混凝土搅拌站项目，不涉及石化、现代煤化工等行业 符合 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目 本项目符合国家及云南省产业政策，不属于落后产能的项目。项目不属于国家严重过剩产能行业，也不属于高能耗高排放的项目 符合 由上表可知，本项目的建设符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的相关要求。 15、与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》的符合性分析 云南省推动长江经济带发展领导小组办公室发布了《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》，项目与其符合性分析见表1-12。 表1-12 项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》符合性分析 相关要求 项目情况 符合性 禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划和《昭通市港口码头岸线规划(金沙江段2019年-2035年)》、《景洪港总体规划(2019-2035年 )》等州(市)级以上港口布局规划以及港口总体规划的码头项目 本项目为混凝土搅拌站项目，位于西双版纳州勐海县勐混镇曼丁歪村，项目不属于上述区域列出的省内港口布局规划禁止建设的码头项目 符合 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止建设与自然保护区保护方向不一致的旅游项目。禁止在自然保护区内进行开矿、采石、挖沙等活动。禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设任何生产设施，禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或 者景观的生产设施 本项目不涉 自然保护区 符合 禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存 爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁止在风景名胜区内设立开发区和在核心景区内 建设宾馆、会所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的投资建设项目 本项目不涉及风景名胜区 符合 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关与自然保护区保护方向不一致的旅游项目。禁止在自然 保护区内进行开矿、采石、挖沙等活动。禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设任何生产设施，禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施 本项目不涉及饮用水水源保护区及自然保护区 符合 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或围填海等投资建设项目。禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地；禁止在国家湿地公园内挖沙、采矿，以及建设度假村、高尔夫球场等任何不符合主体功能定位的投资建设项目 本项目不涉及水产种质资源保护区 符合 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在金沙江岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区内资建设不利于水资源及自然生态保护的项目 本项目位于西双版纳州勐海县勐混镇曼丁歪村，不涉及利用、占用长江流域河湖岸线的情况 符合 禁止在金沙江干流、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口 本项目不涉及金沙江干流、长江一级支流，以及九大高原湖泊流域 符合 禁止在金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞 本项目不涉及金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域禁捕水域 符合 禁止在金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在金沙江干流岸线三公里范围内和长江一级支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、 生态环境保护水平为目的的改建除外 本项目为混凝土搅拌站项目，位于西双版纳州勐海县勐混镇曼丁歪村，不涉及金沙江干流、长江一级支流，以及九大高原湖泊流域 符合 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目 本项目为混凝土搅拌站项目，不属于上述列出的高污染项目 符合 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目 本项目为混凝土搅拌站项目，位于西双版纳州勐海县勐混镇曼丁歪村，不属于石化、现代煤化工企业 符 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标产能和技术落后产能。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放项目推动退出重点高耗能行业“限制类”产能。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严控尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能 本项目为混凝土搅拌站项目，项不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目、不属于国家产能置换要求的过剩产能行业的项目、也不属于高耗能、高排放的项目 符合 由上表可知，本项目的建设符合《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》的相关要求。 16、与《云南省生态环境厅 云南省交通运输厅关于加强高等级公路建设项目施工扬尘污染防治的通知》的符合性分析 2021年05月21日，云南省生态环境厅 云南省交通运输厅印发了《云南省生态环境厅 云南省交通运输厅关于加强高等级公路建设项目施工扬尘污染防治的通知》（云环发[2021]6号），本项目为混凝土搅拌站项目，仅为景洪至打洛高速公路勐海县城至打洛段勐混隧道出口供应混凝土，项目与其符合性分析见表1-13。 表1-13 项目与《云南省生态环境厅 云南省交通运输厅关于加强高等级公路建设项目施工扬尘污染防治的通知》符合性分析 相关要求 项目情况 符合性 （三）加强物料堆存及运输管理。在施工工地内堆放水泥、灰土、砂石、建筑土方等易产生扬尘的粉状、粒状和块状建筑材料，应采取“粉状入仓、块状入棚”的原则，采取封闭或者遮盖等防尘措施。现场搅拌混凝土、砂浆等建筑材料，物料落料点应采取湿法除尘、收尘等措施；运输物料、渣土的车辆应采用密闭或其他措施，防止物料遗撒造成扬尘污染 本项目为混凝土搅拌站项目，细粉料（水泥、粉煤灰）由散装罐车运至项目区后卸至筒仓储存，砂石料运至骨料堆场，骨料堆场地面硬化处理，除进出口为敞开式外，其余均采用彩钢瓦顶棚和钢结构进行封闭遮挡扬尘（三面围挡+顶棚），设置3台雾炮机分区域洒水降尘，同时砂石料运输车密闭覆盖； 1#混凝土生产线的筒仓（3个筒仓）呼吸口通过废气管道收集后进入1#处理风量为2500m3/h的脉冲袋式除尘器，废气经1#脉冲袋式除尘器（除尘效率≥99.7%）处理达标后通过21m排气筒排放（DA001）； 2#混凝土生产线的筒仓（3个筒仓）呼吸口通过废气管道收集后进入2#处理风量为2500m3/h的脉冲袋式除尘器，废气经2#脉冲袋式除尘器（除尘效率≥99.7%）处理达标后通过21m排气筒排放（DA002）；骨料堆场地面硬化处理，除进出口为敞开式外，其余均采用彩钢瓦顶棚和钢结构进行封闭遮挡扬尘（三面围挡+顶棚），同时骨料堆场设置3台雾炮机洒水降尘；皮带输送机廊道全封闭；爬升斗位于搅拌楼内，搅拌楼全封闭 符合 （四）合理布置沥青搅拌、混合料拌和场站。沥青搅拌场站距村庄、学校、医院及人口密集区等环境敏感目标的距离不小于300米，混合料拌和站距环境敏感目标的距离不小于200米，并应设置在当地施工季节主导风向的下风向 本项目为混凝土搅拌站项目，周边200米范围内无大气环境敏感目标。根据现场调查，距项目最近的环境敏感目标为项目区东侧的曼广贺村，距离约为1515m 符合 由上表可知，本项目的建设符合《云南省生态环境厅 云南省交通运输厅关于加强高等级公路建设项目施工扬尘污染防治的通知》的相关要求。 17、项目与《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）符合性分析 本项目与《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）中部分相关内容的符合性分析详见下表。 表1-14 与《空气质量持续改善行动计划》符合性分析一览表 序号 相关要求 本项目对照情况 是否符合 1 （三）目标指标。到2025年，全国地级及以上城市PM2.5浓度比2020年下降10%，重度及以上污染天数比率控制在1%以内；氮氧化物和VOCs排放总量比2020年分别下降10%以上。京津冀及周边地区、汾渭平原PM2.5浓度分别下降20%、15%，长三角地区PM2.5浓度总体达标，北京市控制在32微克/立方米以内。 根据《2022年西双版纳傣族自治州生态环境质量状况年报》，勐海县环境空气质量有效监测天数358天，其中环境空气质量为优的天数292天，占81.6%；环境空气质量为良的天数65天，占18.1%；全年优良天数比率为99.7%，比2021年提升了1.7个百分点。轻度污染天数1天，占0.3%，污染天数较2021年减少6天，未出现中度及以上污染天气。主要污染物PM2.5年均值为17ug/m3，比2021年下降了29.2%。本项目所在区域为环境空气质量达标区。 符合 2 （二十五）实施城市空气质量达标管理。空气质量未达标的直辖市和设区的市编制实施大气环境质量限期达标规划，明确达标路线图及重点任务，并向社会公开。推进PM2.5和臭氧协同控制。2020年PM2.5浓度低于40微克/立方米的未达标城市“十四五”期间实现达标；其他未达标城市明确“十四五”空气质量改善阶段目标。已达标城市巩固改善空气质量。 符合 根据上表，本项目的建设符合《空气质量持续改善行动计划》的相关要求。 18、项目选址合理性分析 项目选址位于西双版纳州勐海县勐混镇曼丁歪村，为混泥土搅拌项目，项目占地范围不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感区，不涉及生物多样性保护优先区域。项目四周主要为人工种植杉木，以及普洱茶等人工植被，占地及周边无珍稀濒危保护动植物、古树名木，无特殊敏感目标。项目严格按照本环评的要求建设，不会改变评价区域的环境功能，且经过本环评分析，本项目产生的污染物均得到合理处置，外排污染物可实现达标排放，对周边环境的影响是可以接受的，与周围环境相容。 根据配套设施证明，本项目为混凝土生产项目，且为景洪至打洛高速公路勐海县城至打洛段勐混隧道出口的临时配套设施，待景洪至打洛高速公路勐海县城至打洛段勐混隧道竣工后立即拆除，不属于永久性工业建设项目。根据现场踏勘，勐混隧道出口位于本项目西北侧，最近距离为21m，便于混凝土运输。同时2023年7月13日取得了西双版纳州自然资源和规划局“关于景洪至打洛高速公路勐海县城至打洛段建设项目临时用地（一总包第二批）的批复”（ 西自然资复[2023]7号），2023年6月14日取得了勐海县林业和草原局“关于景洪至打洛高速公路勐海县城至打洛段建设项目临时用地（一标段第二批）临时占用林地的行政许可决定”（ 海林草字[2023]73号），同意该项目临时用地使用及林地使用。2023年7月5日取得了林木采伐许可证（附件8），2023年4月6日取得了《景洪至打洛高速公路海县城至打洛段建设项目临时用地（一总包第二批）土地复垦方案评审备案表》并于2023年5月8日取得了西双版纳州自然资源和规划局对土地复垦方案的审核意见（附件9）。 综上，本项目选址合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目背景 云南省交通发展投资有限责任公司在取得《云南省生态环境厅关于国家高速公路网G8512景洪至打洛高速公路勐海县程至打洛段工程环境影响报告书的批复》（云环审〔2022〕1-37号）后通过招投标方式，最终委托云南交投集团公路建设有限公司对该项目进行施工。 根据《景洪至打洛高速公路勐海县城至打洛段工程环境影响报告书（报批稿）》，距离勐混隧道最近的混凝土搅拌站布设于K59+600，主要为勐混隧道、景恩1号、2号隧道提供混凝土。根据现场调查，混凝土运输至勐混隧道出口处距离（依托现有乡村道路）为4.9km，运输距离较远，且运输过程中易造成交通拥堵，且未考虑隧道施工实际混凝土使用量，不能及时供给隧道施工所需的混凝土，因此云南交投集团公路建设有限公司不再建设《景洪至打洛高速公路勐海县城至打洛段工程环境影响报告书（报批稿）》中布设于K59+600的混凝土搅拌站。云南交投集团公路建设有限公司为加快景洪至打洛高速公路勐海县城至打洛段建设进度，从混凝土运输距离及用量需求及集中搅拌的混凝土质量可控、配料精准、供应稳定，混凝土集中的搅拌方式有利于环境保护方面考虑，云南交投集团公路建设有限公司拟在西双版纳州勐海县勐混镇曼丁歪村附近（勐混隧道出口）建设“景洪至打洛高速公路勐海县城至打洛段勐混隧道出口配套混凝土搅拌站”项目（以下简称“本项目”），本项目未纳入《景洪至打洛高速公路勐海县城至打洛段工程环境影响报告书（报批稿）》进行环境影响评价，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及有关法律法规要求，本项目需进行环境影响评价工作。 另外为了确保工程建设的顺利进行，同时提高工程质量、降低工程成本，国家高速公路网G8512景洪至打洛高速公路勐海县程至打洛段工程分段招标，本项目属于一标段中的附属工程，主要为勐混隧道出口提供混凝土。云南交投集团公路建设有限公司考虑本项目建设进度及方便管理，委托云南宇林劳务分包有限公司开展本项目建设，本项目用地、林地使用、土地复垦等手续均由云南交投集团公路建设有限公司提供，在办理过程中云南交投集团公路建设有限公司为加快工作进程将部分手续交由其子公司云南交投公路建设第五工程有限公司开展。在工程前期准备过程中，云南交投集团公路建设有限公司成立了云南省交通投资建设集团有限公司勐海至打洛高速公路第一总包部，云南交投公路建设第五工程有限公司成立了云南交投公路建设第五工程有限公司勐打高速公路总承包部第一项目经理部，均服务于国家高速公路网G8512景洪至打洛高速公路勐海县程至打洛段工程一标段。 云南宇林劳务分包有限公司投资260万元，在西双版纳州勐海县勐混镇曼丁歪村附近（勐混隧道出口）建设“景洪至打洛高速公路勐海县城至打洛段勐混隧道出口配套混凝土搅拌站”项目，项目占地面积9902m2，建成后年产20万m3混凝土。该混凝土搅拌站为临时性设施，仅为景洪至打洛高速公路勐海县城至打洛段勐混隧道出口（左幅出口ZK58+767-ZK60+545，1778m；右幅出口K58+755-YK60+535，1780m，共3558m）供应混凝土，不对外销售混凝土，保证了景洪至打洛高速公路勐海县城至打洛段工程的顺利进行，景洪至打洛高速公路勐海县城至打洛段工程总工期预计3.5年，景洪至打洛高速公路勐海县城至打洛段勐混隧道出口工期预计2.5年，景洪至打洛高速公路勐海县城至打洛段勐混隧道出口工程结束后，该搅拌站将按照政府相关部门要求进行拆除，不作为永久性设施，并对搅拌站所在位置场地进行恢复，恢复工作由云南省交通投资建设集团有限公司勐海至打洛高速公路第一总包部负责。 2023年5月30日，本项目取得了勐海县发展和改革局出具的项目投资备案证（项目代码：2306-532822-04-01-770994），本项目的建设及运营主体为云南宇林劳务分包有限公司。2023年7月13日，云南交投集团公路建设有限公司勐海至打洛高速公路第一总包部取得了西双版纳州自然资源和规划局“关于景洪至打洛高速公路勐海县城至打洛段建设项目临时用地（一总包第二批）的批复”（ 西自然资复[2023]7号）；2023年6月14日，云南交投公路建设第五工程有限公司勐打高速公路总承包部第一项目经理部取得了勐海县林业和草原局“关于景洪至打洛高速公路勐海县城至打洛段建设项目临时用地（一标段第二批）临时占用林地的行政许可决定”（ 海林草字[2023]73号），同意该项目临时用地及林地使用，因此本项目临时用地及临时占用林地手续齐全。 2.2编制依据 本项目位于西双版纳州勐海县勐混镇曼丁歪村，为景洪至打洛高速公路勐海县城至打洛段勐混隧道出口配套混凝土搅拌站。根据建设单位提供的资料，本项目主要包括混凝土搅拌站、办公生活区等。经查询《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），混凝土搅拌站属于非金属矿物制品业（水泥制品制造C3021）。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“二十七、非金属矿物制品业30，55.石膏、水泥制品及类似制品制造302中的商品混凝土：商品混凝土应编制环境影响报告表，因此，根据判断本项目应编制环境影响报告表。 2.3项目概况 （1）项目名称：景洪至打洛高速公路勐海县城至打洛段勐混隧道出口配套混凝土搅拌站 （2）建设单位：云南宇林劳务分包有限公司 （3）建设性质：新建 （4）建设地点：西双版纳州勐海县勐混镇曼丁歪村 （5）占地面积：9902m2（14.85亩） （6）总投资：260万元 （7）服务年限及规模：2.5年，年提供混凝土20万m3 （8）服务对象：景洪至打洛高速公路勐海县城至打洛段勐混隧道出口（左幅出口ZK58+767-ZK60+545，1778m；右幅出口K58+755-YK60+535，1780m，共3558m） （9）建设内容：本项目总占地面积为9902m2，总建筑面积为6017m2。主要建设内容包括混凝土搅拌站（骨料堆场、筒仓、搅拌楼、减水剂罐、物料输送装置）、场内道路、办公生活区及其他辅助设施；共设2条HZS120型混凝土生产线（1#混凝土生产线、2#混凝土生产线），年产混凝土20万m3。 根据现场踏勘，本项目三通一平已由云南省交通投资建设集团有限公司勐海至打洛高速公路第一总包部完成，未动工建设。根据建设单位提供的资料，项目由主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程组成，本项目建设内容组成情况见表2-1。 表2-1 项目工程组成一览表 名 项目 建设内容 主体工程 混凝土搅拌站 位于项目区东北侧，露天设置2条混凝土生产线（1#混凝土生产线、2#混凝土生产线），占地面积2500m2，配料区设置有1个封闭式骨料堆场（彩钢瓦封闭，进出料面为敞开式，占地面积为2000m2）；搅拌设备2套，配置有6个粉料筒仓，2个减水剂储罐 水泥筒仓 1#混凝土生产线设置2个水泥筒仓，2#混凝土生产线设置2个水泥筒仓，2条混凝土生产线共设置4个水泥筒仓，单个筒仓容积为100t 粉煤灰筒仓 1#混凝土生产线设置1个粉煤灰筒仓，2#混凝土生产线设置1个粉煤灰筒仓，2条混凝土生产线共设置2个粉煤灰筒仓，单个筒仓容积为100t 减水剂罐 1#混凝土生产线设置1个减水剂罐，2#混凝土生产线设置1个减水剂罐，2条混凝土生产线共设置2个减水剂罐，单个储罐容积为10t 骨料堆场 位于项目区东北侧角落，占地面积为2000m2，建筑面积为2000m2。H=12m，设置5个料仓，骨料堆场地面硬化处理，除进出口为敞开式外，其余均采用彩钢瓦顶棚和钢结构进行封闭遮挡扬尘（三面围挡+顶棚），配料仓位于骨料堆场内，设置8个配料仓；骨料堆场主要用于堆放砂料、石料，并进行砂石料上料，为1#混凝土生产线、2#混凝土生产线提供砂石料 搅拌楼 搅拌楼中1#混凝土生产线设置1台搅拌机，2#混凝土生产线设置1台搅拌机，2条混凝土生产线共设置2台搅拌机，为封闭式 物料输送装置 2条混凝土生产线共用一套骨料投料系统，砂石料由皮带输送机及爬升斗输送至搅拌机，粉料分别由螺旋输送机输送至搅拌机；水和减水剂分别由水泵输送至搅拌机 辅助工程 办公生活区 位于项目区西南侧，占地面积为2500m2，建筑面积为1785m2，分别设置库房（含机修房）、检验室及危废暂存间（1F）、洗澡间及卫生间（1F）、食堂（1F）、3栋职工宿舍（2F）、3栋管理人员宿舍（1F），均为活动板房；其中食堂区域设置5间食堂，1间食堂及邻近食堂的一栋职工宿舍（2F）1层为本项目办公区，2层为本项目职工宿舍区；另外4间食堂、2栋职工宿舍（2F）及3栋管理人员宿舍（1F）供隧道施工人员使用；检验室仅对成品抽样检测试验，均为物理试验，不涉及化学实验 空压机房 位于项目区西侧，占地面积为180m2，建筑面积为180m2，钢结构，设置8台空压机，为混凝土搅拌站及隧道出口施工提供动力 配电室 位于项目区西侧，邻近空压机房，占地面积为52m2，建筑面积为52m2，钢结构 蓄水池 项目区东北侧角落设置1个蓄水池，处于项目区最高处，容积为150m3；用于储存山箐水，利用地势高差通过输水管为混凝土搅拌站提供生产用水 洗罐池 位于项目区中部，混凝土搅拌站北侧，容积为90m3，用于混凝土运输罐车内部及外部清洗 停车场 位于项目区西侧，占地面积350m2，地面硬化，包括小车停车区和混凝土运输罐车停车区 厂区道路 厂区修建厂区道路约150m，路面宽度9m，采用混凝土路面，连接项目生产区及办公生活区 公用工程 给水 生产用水部分由项目区东北侧角落设置的1个蓄水池收集的周边山箐水供给，部分生产用水及生活用水由罐车外运供给 排水 项目采取“雨污分流系统”， 厂外雨水经外围截排水沟排入周边沟渠；项目运营期产生的生产废水收集后最终进入三级沉淀池沉淀后回用于生产搅拌，不外排；食堂含油废水经隔油池预处理后与其他生活废水一起进入化粪池处理，化粪池处理后最终进入一体化污水处理站处理达标后回用于生产搅拌，不外排。初期雨水经过雨水收集池沉淀处理后回用生产搅拌，不外排 供电 市政电网引入，由总降变电站变电后输送厂区 供热 项目采用电、太阳能等清洁能源 消防 建筑物内设置室内外消火栓系统，并配置灭火器；混凝土搅拌站区设置1个消防水箱，容积为5m3；办公生活区设置1个消防水池，容积为10m3 环保工程 废气 有组织废气 粉料筒仓粉尘 项目1#混凝土生产线的筒仓（3个筒仓）呼吸口通过废气管道收集后进入1#处理风量为2500m3/h的脉冲袋式除尘器，废气经1#脉冲袋式除尘器（除尘效率≥99.7%）处理达标后通过21m排气筒排放（DA001）；项目2#混凝土生产线的筒仓（3个筒仓）呼吸口通过废气管道收集后进入2#处理风量为2500m3/h的脉冲袋式除尘器，废气经2#脉冲袋式除尘器（除尘效率≥99.7%）处理达标后通过21m排气筒排放（DA002） 无组织废气 骨料堆场粉尘（卸料粉尘、料斗上下料粉尘、骨料堆场粉尘） 骨料堆场地面硬化处理，除进出口为敞开式外，其余均采用彩钢瓦顶棚和钢结构进行封闭遮挡扬尘（三面围挡+顶棚），设置3台雾炮机分区域洒水降尘 搅拌楼粉尘（搅拌机进料粉尘、搅拌机搅拌粉尘、爬升斗落料粉尘） 爬升斗位于搅拌楼内，2台搅拌机封闭处理，并配套安装处理效率99.7%的袋式除尘器（3#、4#），搅拌粉尘全部进入袋式除尘器收集处理，被收集处理的粉尘直接返回搅拌机利用，袋式收尘器排出的粉尘经搅拌楼（全封闭处理）进一步阻隔后自然沉降在搅拌楼内 皮带输送过程粉尘 皮带输送机廊道进行全封闭 车辆运输扬尘 每日对运输道路进行清扫车辆减速慢行，项目沿路设置软水管，非雨天对产尘区域进行洒水除尘；骨料堆场设置3台雾炮机分区域洒水降尘 食堂油烟 每个食堂安装1套处理效率为75%的油烟净化设备 废水 初期雨水收集池 1个初期雨水收集池，容积为15m3，主要用于收集项目区产生的初期雨水，初期雨水经沉淀后用于生产搅拌，不外排 三级沉淀池 1个三级沉淀池，容积为54m3，混凝土搅拌机清洗废水、混凝土运输罐车罐体内部清洗废水、混凝土运输罐车外部清洗废水、生产作业区地坪冲洗废水、检验设备清洗废水均进入三级沉淀池，经三级沉淀池处理后废水回用于生产搅拌 一体化污水处理设施 1套，处理能力为18m3/d，处理工艺为A/O+MBR，用于处理生活废水 化粪池 办公生活区北侧设置1个化粪池，容积为20m3，主要用于收集经隔油池处理的食堂废水及其他生活废水 隔油池 食堂区域设置1个隔油池，容积为3.5m3，主要用于收集食堂废水并进行隔油处理 事故水池 办公生活区污水处理站旁设置1个事故池，容积为20m3，用于收集办公生活区事故废水 固废 垃圾桶 项目区设置垃圾桶，66个，用于收集生活垃圾 危废暂存间 办公生活区库房设置1间危废暂存间，占地面积5m2，危废暂存车间按要求进行重点防渗；用于暂存项目区设备简单维修、保养等产生的废机油，并委托有资质的单位进行处置 噪声 优先采用低噪声设备，采取厂房隔声、基础减震等措施 绿化 绿化面积250m2 环境风险 1、危废暂存间周围应配置适当的消防器材，严禁烟火，并在明显位置张贴危险品标志，一旦发生险情可及时发现处理，消灭隐患。 2、设置围堰，地表进行硬化处理，一旦发生火灾立即启动消防系统进行扑救。 3、严禁火源进入易燃易爆液体储存区，对明火严格控制，定期对设备进行维修检查。 4、危废暂存间设置托盘及围堰，用于收集事故状态下泄漏的废机油。 5、项目区按《危废废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中的要求进行分区防渗。 6、企业应按国家有关规定要求，编制突发环境事故应急预案，并经当地生态环境行政主管部门审查备案。当发生环境风险事故时，按应急预案要求，认真落实各项事故应急措施，做到责任到位、落实到人、常备不懈。 环保设施标识牌 10块，分别设置于洗罐池、三级沉淀池、污水处理站、事故水池、危废暂存间、隔油池、化粪池、废气排气筒以及车辆进厂“减速行驶、禁止鸣笛”标识牌 2.4产品方案 本项目建设2条HZS120混凝土生产线，生产的混凝土品种为C15、C20、C25、C30、C35、C50，2条混凝土生产线生产规模为年产混凝土20万m3，混凝土执行《混凝土质量控制标准》（GB50164-2001），项目产品方案见表2-2。 表2-2 项目产品方案一览表 产品 规格 年产量 占总产量的比例 执行标准 混凝土（2条混凝土生产线） C15 3万m3 15% 《混凝土质量控制标准》（GB50164-2001） C20 3万m3 15% C25 2万m3 10% C30 7万m3 35% C35 3万m3 15% C50 2万m3 10% 备注：根据建设单位提供的资料，本项目生产C30混凝土占总产量的比例35%，且为本项目生产混凝土种类中容重最大的，因此本项目物料及污染源强核算根据C30混凝土配比进行核算，C30混凝土容重为2.45t/m3 。本项目年产混凝土20万m3，则年生产混凝土49万吨。每m3混凝土上述原材料用量（kg）为：水泥：砂：碎石：粉煤灰：水：外加剂=420：782：1020：50：170：8。 2.5主要原辅材料及能源消耗 根据建设单位提供的资料，为加强混凝士质量控制，项目生产所需的原辅料（除生产用水外）进厂前均须进行检验，供应商按规定向项目方提供原辅料的检验报告、质量证明文件等材料，经项目方依次验收合格后方能进厂，确保项目原辅料符合现行国家标准要求。 混凝土搅拌站使用原辅材料为水泥、粉煤灰、碎石、机制砂、外加剂（聚羧酸高性能减水剂）等，所用原材料中无危险化学品。此外，厂区内设检验室，仅对成品抽样检测试验，主要对力学性能，如：抗压强度、轴压强度、弹性模量、劈裂抗拉强度和抗折强度；耐久性能，如：抗冻性能、抗水渗透性能等进行测定，均为物理试验，不涉及化学实验。 根据建设单位提供的相关资料，项目主要原辅材料及能耗情况一览表见下表。 表2-3 项目主要原辅材料及能耗情况表 序号 名称 年耗量（t/a） 暂存量（t） 来源 质量控制标准 储存方 1 水泥 84000.1577 600 云南普洱西南水泥有限公司 《通用硅酸盐水泥》（GB175-2007）、《中热硅酸盐水泥 中热硅酸盐水泥 》（GB175-2017） 筒仓 2 碎石 204001.6239 20 勐海昌昱建材有限公司 《普通混凝土砂、石质量及检验方法标准》（JG52-2006） 骨料堆场 3 砂 156401.2449 15 4 水 （生产用水） 34000 200 引自项目区周边山泉，废水循环使用 《混凝土用水标准》（JGJ63-2006） 蓄水池 5 外加剂 1600 20 在项目区暂存，最大储量为20t 《混凝土减水剂质量标准和试验方法》（JG56-84） 储罐 6 粉煤灰 10000.0188 200 景洪卫建科技有限责任公司 《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》（GB/T1596-2017） 筒仓 7 电 245万KWh/a / 电网供给 / / 8 水 （生活用水） 810t/a / 引自项目区周边山泉 / 储水罐 部分原辅材料理化性质： 水泥：硅酸盐水泥的主要化学成分为氧化钙CaO，二氧化硅SiO2，三氧化二铁Fe2O3，三氧化二铝AlO3。 碎石：破碎的小块岩石，它的大小、形状、及纹理都呈现不规则状态。 机制砂：是指通过制砂机和其它附属设备加工而成的砂子。 粉煤灰：是由煤粉炉排出的烟气中收集到的细颗粒白色粉末，是由矿化程度较低的褐煤燃烧后形成的残灰，它的氧化钙含量较高，具有胶凝性质。粉煤灰一般多呈球形，且富含玻璃体，含量在50～70％之间。晶体部分主要是莫来石和石英，还有一定量的未燃尽炭，含量约为1～24％。从化学成份看，粉煤灰主要含有SiO2（35～60%），Al2O3（13～40%）CaO（2～5％），Fe2O3（3～10％）等。 聚羧酸系高性能减水剂：是羧酸类接枝多元共聚物与其它有效助剂的复配产品，密度：1.07±0.02g/mL，固含量：20±2，水泥净浆流动度（基准水泥）≥250mm（W/C=0.29），pH：6~8，氯离子含量：≤0.02%，减水率可高达45％，碱含量≤0.2%。产品无色无味，无毒无害，不含甲醛，不属于危险化学品，是新一代环保型减水剂，属于节能环保产品，产品外观为浅棕色液体。储存方式：1、为液体产品，采用塑料桶盛装；2、置于阴凉干澡处储存，避免阳光直射，冬季防止霜冻；3、密封保存期为12个月，超期经检验合格后仍可继续使用。本项目储存方式：本项目使用钢结构密闭储罐储存聚羧酸减水剂。 2.6生产设备 项目生产设备见表2-4。 表2-4 项目主要生产设备一览表 序号 名称 规格 单位 数量 备注 1 搅拌主机 HZS120智能搅拌站，每台搅拌主机理论生产规模为120m3/h 套 2 1#、2#混凝土生产线各1台，生产率均为120m3/h 2 水泥筒仓 单个容积为100t 个 4 1#、2#混凝土生产线各2个，储存散装水泥 3 粉煤灰筒仓 单个容积为100t 个 2 1#、2#混凝土生产线各1个，储存粉煤灰 4 减水剂罐 单个容积为10t 个 2 1#、2#混凝土生产线各1个，聚羧酸高性能减水剂采用钢结构密闭储罐进行存储，防止减水剂发生渗漏事故 5 配料仓 单个容积为5m3 个 8 1#、2#混凝土生产线共用，用于砂石料配料 6 计量斗 / 个 5 1#、2#混凝土生产线共用，称量砂石料、水泥、粉煤灰 7 爬升斗 2.4m3 个 2 1#、2#混凝土生产线各1个，用于储存砂石料 8 皮带输送机 NN200-B10×1000 套 2 1#、2#混凝土生产线各1套，运输砂石料 9 螺旋输送机 / 套 6 1#、2#混凝土生产线各3套，输送水泥及粉煤灰 10 运输车辆（罐车） 10m3 辆 6 1#、2#混凝土生产线各3辆，运输混凝土 11 装载机 BT-ZL928 辆 2 1#、2#混凝土生产线共用，转运砂石料 12 水泵 / 台 3 1#、2#混凝土生产线共用，用于输送返回生产搅拌的生产废水及输送水箱中的生产用水 13 减水剂泵 / 台 2 1#、2#混凝土生产线个1台，用于输送减水剂 14 空压机 5110A0351、5110A0364、5110A0338、5110A0363、RD17-847、RD17-1322、RD17-1320、RD17-1324 台 8 1#、2#混凝土生产线共用，为混凝土搅拌站提供动力 15 雾炮机 30型 台 3 射程为30m，用于骨料堆场洒水降尘 检验室配置的主要设备和仪器见表2-5。 表2.-5 检验室主要设备和仪器一览表 序号 名称 规格 单位 数量 1 电脑全自动恒应力压力试验机 TYE-2000E 台 1 2 水泥抗折抗压恒应力试验一体机 TYE-300D 台 1 3 砼振动台 1m2 台 1 4 砼养护室恒温恒湿设备 BYS-3 套 1 5 砼回弹仪 HT225-A 台 1 6 电动振筛机 ZBSZ-92A 台 1 7 电热鼓风干燥箱 101-2 台 1 8 电子称 100kg 台 1 9 电子称 30kg/1g 台 1 10 砼搅拌机 HJW-60 台 1 11 水泥胶砂搅拌机 JJ-5 台 1 12 水泥净浆搅拌机 NJ- 160B 台 1 13 水泥恒温恒湿养护箱 YH-40B 台 1 14 水泥水养护箱 / 台 1 15 高温炉(电能) 4—10 台 1 16 水泥胶砂流动度跳桌 NLD-3 台 1 17 水泥比表面积测定仪 FBT-9型 台 1 18 万分之一电子天平 100g~0.0001g 台 1 19 水泥胶砂振实台 ZS- 15 台 1 20 砼含气量测定仪 AHC-7L 台 1 21 砼贯入阻力仪 100型 台 1 2.7物料平衡 本项目混凝土搅拌站物料平衡见表2-6。 表2-6 本项目混凝土搅拌站物料平衡表 序号 投入 产出 名称 用量t/a 名称 产量t/a 1 水泥 84000.1577 混凝土 490000 2 粉煤灰 10000.0188 粉尘 3.0473 3 砂 156401.2459 4 碎石 204001.6249 5 水 34000 6 外加剂 1600 合计 / 490003.0473 / 490003.0473 本项目混凝土搅拌站物料平衡图见下图。 图2-1 本项目混凝土搅拌站物料平衡图 2.8水平衡 根据项目工艺流程分析，项目运营期用水主要包括混凝土搅拌站生产用水、生活用水、绿化用水。混凝土搅拌站生产用水包括搅拌工艺用水、混凝土搅拌机清洗用水、混凝土运输罐车罐体内部及外部清洗用水（高压水枪清洗）、生产作业区地坪冲洗用水、检验设备清洗用水、除尘用水等。 1、生产用排水 （1）混凝土搅拌用排水 项目生产过程中，搅拌工段需加入一定比例的水。根据建设单位提供资料，平均每立方米混凝土用水量约0.17m3，项目年产混凝土20万m3，则项目混凝土生产工艺用水为113.33m3/d，34000m3/a，混凝土拌合用水全部随混凝土带走，无废水产生。 （2）混凝土搅拌机清洗用排水 项目主要生产设备是混凝土搅拌机，2条混凝土生产线各配备1台，根据建设单位提供的资料，单台搅拌机每天生产结束后应进行冲洗，每次冲洗用水约1m3，则2台混凝土搅拌机每天冲洗用水量为2m3，混凝土搅拌机一年冲洗300次，则2台混凝土搅拌机冲洗用水量为2m3/d，600m3/a；产污系数按90%计，混凝土搅拌机清洗废水产生量为1.8m3/d ，540m3/a。该废水中主要污染物为SS，根据对同类型企业的类比调查，SS的浓度约为3000mg/L。混凝土搅拌机清洗废水收集后进入三级沉淀池沉淀后全部回用于生产搅拌，不外排。 ③混凝土运输罐车罐体内部清洗用排水 本项目生产的混凝土经混凝土运输罐车运至施工场地，混凝土运输罐车罐体内部每天清洗1次，项目区共设有6辆罐车。根据建设单位提供资料，混凝土运输罐车罐体内部清洗用水按0.45m3/辆.d计，则罐车罐体内部清洗用水量为2.7m3/d，810m3/a；产污系数按90%计，混凝土运输罐车罐体内部清洗废水产生量为2.43m3/d ，729m3/a。该废水的主要污染物为SS，根据对同类型企业的类比调查，SS的浓度约为3000mg/L。混凝土运输罐车罐体内部清洗废水经洗罐池收集后进入三级沉淀池沉淀后全部回用于生产搅拌，不外排。 ④混凝土运输罐车外部清洗用排水 混凝土运输罐车每天运输工作完成后需要对其表面进行冲洗，避免装料过程逸散出来的料渣附在外部，项目采用高压水枪对运输罐车外部进行清洗。根据建设单位提供资料，项目区共设有6辆罐车，混凝土运输罐车外部清洗用水量按0.04m3/辆.d计，则混凝土运输罐车外部清洗用水量为0.24m3/d，72m3/a，产污系数按90%计，混凝土运输罐车外部清洗废水产生量为0.216m3/d ，64.8m3/a。该废水的主要污染物为SS，根据对同类型企业的类比调查，SS的浓度约为2000mg/L。混凝土运输罐车外部清洗废水经洗罐池收集后进入三级沉淀池沉淀后全部回用于生产搅拌，不外排。 ⑤生产作业区地坪冲洗用排水 本项目混凝土生产作业区面积约1765m2，每天生产停止后需要对生产作业区进行冲洗。根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）：停车库地面冲洗水日用水量为2~3L/m2.次，本次评价按3L/m2.次计，则生产作业区地坪冲洗用水量为5.295m3/d，1588.5m3/a，产污系数按90%计，生产作业区地坪冲洗废水产生量为4.766m3/d ，1429.65m3/a。该废水的主要污染物为SS，根据对同类型企业的类比调查，SS的浓度约为2000mg/L。生产作业区地坪冲洗废水收集后经三级沉淀池沉淀后全部回用于生产搅拌，不外排。 ⑥检验设备清洗用排水 项目设置检验室，主要进行产品检验和混凝土强度试验，产生的废水主要为检验设备清洗废水。根据建设单位提供资料，检验设备清洗用水量为0.2m3/d，60m3/a；污水系数按0.9计，检验设备清洗废水产生量为0.18m3/d，54m3/a。该废水的主要污染物为SS，根据对同类型企业的类比调查，SS的浓度约为1500mg/L。检验设备清洗废水收集后进入三级沉淀池沉淀后回用于生产搅拌，不外排。 ⑦降尘用排水 项目区非雨天需洒水降尘区域主要为厂区道路、骨料堆场和混凝土搅拌站等，厂区道路及混凝土搅拌站降尘面积为1880m2，骨料堆场降尘面积为2000m2，非雨天降尘面积共3880m2；雨天需洒水降尘区域为骨料堆场，雨天降尘面积为2000m2。根据《云南省用水定额》（2019年版 经云水发〔2019〕122号发布）规定，场地浇洒用水量按2.0L/（m2·次），非雨天平均每天洒水降尘2次，项目非雨天按200天计，则降尘用水量约15.52m3/d，3104m3/a；雨天按165天计，则降尘用水量约8m3/d，2400m3/a，该用水全部自然蒸发，无废水产生。 （2）生活用排水 混凝土搅拌站运营期间工作人员共10人，年工作300天，均在项目区食宿，员工生活用水主要为食堂用水和洗浴用水。另外隧道出口施工人员将在本项目办公生活区食宿，隧道出口施工人员共140人，年工作时间为300天。勐海县属于热带，根据《云南省用水定额》（2019年版 经云水发〔2019〕122号发布）中规定的参考数据：热带（Ⅰ区）农村居民用水定额为100L/（人·d），员工生活用水量为15m3/d，4500m3/a；污水产生系数按0.9计，则生活废水产生量为13.5m3/d，4050m3/a；食堂废水占生活废水的20%，故食堂废水产生量为2.7m3/d，810m3/a。 生活废水中污染物浓度约为COD：400mg/L、BOD5：220mg/L、SS：200mg/L、氨氮：25mg/L、总氮：40mg/L、动植物油：100 mg/L、总磷：8mg/L。食堂含油废水经隔油池预处理后与其他生活废水一起进入化粪池处理，化粪池处理后最终进入一体化污水处理站处理达标后回用于生产搅拌，不外排。 （3）绿化用水 本项目绿化面积为250m2，根据《云南省用水定额》（2019年版 经云水发〔2019〕122号发布）中规定的参考数据：非雨天绿化用水量按3L/（m2·次）计。项目非雨天按200天计，则本项目绿化用水量为0.75m3/d、150m3/a。绿化取用山箐水，绿化用水在浇灌到绿地上后，全部因植物吸收或蒸发，无废水产生。 （4）初期雨水 项目采用“雨污分流”系统，厂外雨水经外围截排水沟排入周边沟渠，厂区内由于存在物料逸散等，雨水冲刷厂区内地表后，会含有一定量的泥砂、粉尘等，直接外排会增大地表水体的悬浮物含量，甚至阻塞雨水管道，因此项目须对厂区初期雨水进行收集及处理。根据项目区平面布置及地势，由于生产区及办公生活区分开布置，办公生活区产生的初期雨水经周边雨水沟收集后排入周边沟渠，本次评价仅考虑生产区（混凝土搅拌站及厂区道路）产生的初期雨水。 初期雨水量根据下面计算公式： 式中：Q —雨水流量，m3/d； Ψ—径流系数，根据 GB50014-2006《室外排水设计规范》本次计算取0.9（混泥土或沥青路面）； q —日最大降雨量（m），勐海县日最大降雨量为 196mm； F —汇水面积，本次环评项目区汇水面积为项目区混凝土搅拌站及厂区道路6460m2； 经计算，项目区初期雨水产生量约为1139.5m3/d，47.5m3/h，项目区初期雨水收集天数约165天，初期雨水仅收集前15min雨水量，本项目初期雨水产生量为11.87m3/d，1958.6m3/a。初期雨水中主要污染物为SS，根据对同类型企业的类比调查，SS的浓度约为2000mg/L。 考虑1.2的安全系数，根据项目地形雨水收集布置，环评要求在厂区低洼处（厂区西侧地势最低处）建设1个容积为15m3的雨水收集池。初期雨水经过雨水收集池沉淀处理后回用生产搅拌，不外排。 综上，项目运营期用水及排水统计见下表。 表2-7 项目运营期用水量、排水量一览表 类 用水量 产生量 去向及处理方式 m3/d m3/a m3/d m3/a 混凝土搅拌用水 113.33 34000 0 0 产品带走，无废水产生 混凝土搅拌机清洗用水 2 600 1.8 540 收集后最终进入拟建的三级沉淀池处理后回用于混凝土搅拌，不外排 混凝土运输罐车罐体内部清洗用水 2.7 810 2.43 729 混凝土运输罐车外部清洗用水 0.24 72 0.216 64.8 生产作业区地坪冲洗用排水 5.295 1588.5 4.766 1429.65 检验设备清洗用水 0.2 60 0.18 54 降尘用水 非雨天15.52 3104 0 0 自然蒸发，无废水产生 雨天8.0 2400 0 0 生活用水 15 4500 13.5 4050 食堂废水经隔油池处理后与其他生活废水进入拟建的化粪池及一体化污水处理设施处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中建筑施工水质标准后回用于生产搅拌，不外排；初期雨水经过雨水收集池沉淀处理后回用生产搅拌，不外排 绿化用水 0.75 150 0 0 植物吸收及蒸发 初期雨水 0 0 11.87 1958.6 经过雨水收集池沉淀处理后回用生产搅拌，不外排 合计 非雨天155.035 雨天146.765 47284.5 34.762 8826.05 -- 图2-2 项目混凝土搅拌站旱季水平衡图单位：m3/d 图2-3 项目混凝土搅拌站雨季水平衡图单位：m3/d 2.9施工设计 2.9.1施工三场设置 1、取土场及弃渣场 根据现场踏勘，本项目三通一平已由云南省交通投资建设集团有限公司勐海至打洛高速公路第一总包部完成，项目施工期挖填平衡，不产生弃渣，不设置弃渣场。 2、施工营地 项目区施工期设置1个生产生活区，生产生活区为云南省交通投资建设集团有限公司勐海至打洛高速公路第一总包部进行该项目三通一平工作时修建完成，本项目不在单独设置，生产生活区主要为临时停放施工机械、施工材料及加工、项目部人员及施工人员使用，由于施工期较短，生产生活区不提供餐食，由建设单位外购后送入项目区统一供餐。施工期以高峰期施工人员人数按每天约20人来计，均在施工营地住宿。 3、砂石料场 本项目施工所用砂石料在具有合法手续的砂石料场购买，工程不单独设置石料场及砂场。工程建设所需混凝土全部以商品的形式购入，项目施工场区内不设置混凝土拌和站。 2.9.2施工进度 项目计划于2024年1月开始动工建设，2024年2月底竣工，施工日期为2024年1月~2024年2月。 2.10厂区布置 根据项目行业特点以及厂区各建（构）筑物的功能要求，结合厂区地形、气象条件等综合因素，因地制宜地布置本工程建（构）筑物，使厂区总图布置符合物流有序、经济合理、安全环保的要求，同时又满足合理紧凑、节省用地的原则，为员工创造一个良好的工作环境。 根据建设方提供的场地平面布置情况，根据功能将项目区分为办公生活区、混凝土搅拌站、停车区。办公生活区位于项目区的西南侧，配有库房、检验室及危废暂存间、洗澡间及卫生间、食堂、职工宿舍、管理人员宿舍等配套设施，方便工作人员办公和生活；停车区位于项目区西侧，与场外道路相连，主要用于停放混凝土运输罐车及小汽车，方便原辅料和产品的运输；混凝土搅拌站位于项目区东北侧，设置混凝土搅拌站、骨料堆场及相关生产辅助设施；其他配套设施位于项目区西北侧，依次为变电站、空压机房等。初期雨水位于厂区低洼处（厂区西侧地势最低处），三级沉淀池邻近搅拌楼，便于收集生产废水，及时回用于搅拌；隔油池、化粪池及污水处理站位于办公生活区，便于收集处理生活废水。项目区的平面布置，做到人流、物流最佳状态，最大化利用土地，同时办公生活区设置在混凝土搅拌站的上风向，可以减小部分扬尘产生的影响。 项目具体平面布置情况见附图3。 2.11劳动定员及工作制度 工作制度：年工作日为300天，工作制度1班/天，每班为8小时。 定员：本项目定员10人，项目内设置员工食堂和宿舍，均在项目区食宿。另外隧道施工人员为140人，均在本项目办公生活区办公及食宿。 2.12环保投资 本项目总投资为260万元，其中环保投资76.35万元，占总投资29.37%。环保投资估算详见表2-8。 表2-8 项目环保投资估算一览表 序号 环境要素 环保措施 投资 （万元） 施工期 1 废气 洒水降尘 1.0 围挡 4.0 土工布覆盖 2.0 2 废水 初期雨水池，（1个，15m3，兼做施工废水收集池及运营期初期雨水收集池） 1.0 沉淀池（1个，2m3） 0.3 3 固废 生活垃圾垃圾桶（4个，250L） 0.1 生活垃圾及建筑垃圾清运 0.5 4 项目区绿化（250m2） 3.0 运营期 5 废气 脉冲袋式除尘器（2台），袋式除尘器（2台） 12.0 搅拌楼全封闭，骨料 场封闭结构，仅留进出口 15.0 皮带输送机廊道全封闭 2.5 处理效率为75%的油烟净化设备5套 2.0 项目沿路设置软水管，非雨天对产尘区洒水除尘；骨料堆场设置3台雾炮机分区域洒水降尘 2.8 6 废水 三级沉淀池（54m3） 2.0 一体化污水处理设施，处理能力为18m3/d 20.0 化粪池（1个，20m3） 0.5 隔油池（1个，3.5m3） 0.2 事故水池（1个，20m3） 1.5 7 噪声 厂房隔声、基础减震 3.0（厂房已计入废气环保投资） 8 固废 危废暂存间（1间，5m2） 1.2 生活垃圾垃圾桶（66个） 0.15 9 其他 环保标识设置 0.1 环保监理及管理 1.5 合计 76.35 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.13施工期工艺流程和产排污环节 根据现场踏勘，本项目三通一平已由云南省交通投资建设集团有限公司勐海至打洛高速公路第一总包部完成，项目施工期施工内容包括混凝土搅拌站及其他辅助、环保工程施工。 2.13.1施工工艺 图2-4 施工期工艺流程及产污节点示意图 施工工艺简述： 1、基础工程施工：在项目场地上进行土石方（挖方、填方）、地基处理与基础施工，以及对厂内废弃土石方的处置，需要使用推土机、装载机等施工机械进行基础施工。 2、主体工程及辅助工程施工：根据施工图纸采用机械结合人工的施工方法进行，使用钢材、石料、混凝土等建筑材料对主体建筑及配套建、构筑物进行建设施工。 3、设备安装：对主体工程和配套工程建成后按生产要求购置、安装设备。 4、清场、整地、绿化：工程基本完工后进行清场整地，实施绿化。绿化工作主要分为：覆土、种植、养护，种植区域覆土厚度50cm，绿化基本采用人力施工。工程结束后，将工程区范围内的临时设施拆除，清理施工迹地。 5、工程验收调试：工程完工及绿化施工结束后，经过工程验收并进行调试后方可投入使用。 2.14运营期生产工艺和产排污环节 2.14.1混凝土加工工艺流程 项目区设置2条混凝土生产线，年产20万m3混凝土，单条生产线生产能力为120m3/h，生产工艺流程及产污节点均一致，所有工序均为物理过程。 图2-5 运营期混凝土生产工艺流程及产污节点示意图 工艺流程简述： 1、进料 （1）骨料：已在厂外清洗干浄的骨料（碎石、砂）由供货商采用汽车从厂区外运至骨料堆场内分开堆存。骨料堆放及卸料过程会产生粉尘。 （2）细粉料：散装水泥、粉煤灰经专用运输罐车运至厂区后，借助罐车上的气化装置以及压缩空气为动力，将原料罐车的罐体与筒仓的管道相连，由蝶阀控制，利用罐内外压差排出送至筒仓储存（项目共设置水泥筒仓4个，粉煤灰筒仓2个，共6个）。细粉料卸料过程仓顶呼吸口会产生粉尘，每条生产线的筒仓（3个筒仓）呼吸口通过废气管道收集后进入1台脉冲袋式除尘器。 2、配料 骨料经铲车从原料仓送至各个配料仓，通过电脑控制称重混合后用封闭皮带输送机及爬升斗送至搅拌主机内；水泥、粉煤灰在筒仓内经螺旋输送机、计量后送至搅拌机；减水剂由自吸泵从储罐内抽至称量箱称量，称好的减水剂经喷水器喷入搅拌机；水由水箱送入水计量装置，称好的水由喷水器喷入搅拌。骨料、细粉料进料过程会产生粉尘、噪声；减水剂输送过程会产生噪声。 3、搅拌 已按一定比例配比好的机制砂、碎石、水泥、粉煤灰、水、减水剂等在搅拌机中均匀混合后产出产品，经检验合格后由主机卸料口通过自动衔接输料口接料装入混凝土运输罐车，送至勐混隧道出口施工现场。搅拌过程会产生噪声、清洗废水和粉尘。 4、检验 项目建有检验室，对成品进行抽样检测试验，检验过程会产生废弃混凝土、检验室废水。 5、外运 搅拌站最终成品料通过混凝土出料斗输送至混凝土运输罐车后外运至勐混隧道出口施工现场。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，项目区已由云南省交通发展投资有限责任公司完成场地平整。根据现场踏勘，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1环境空气质量现状 本项目位于勐海县勐混镇曼丁歪村，根据环境空气功能区分类，项目区属于二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部公告2018年第29号）中的二级标准。 根据《2022年西双版纳傣族自治州生态环境质量状况年报》，勐海县全年有效监测天数358天，其中环境空气质量为优的天数292天，占81.6%；环境空气质量为良的天数65天，占18.1%，全年优良天数比率为99.7%，比2021年提升了1.7个百分点。轻度污染天数1天，占0.3%，污染天数较2021年减少6天，未出现中度及以上污染天气。主要污染物PM2.5年均值为17ug/m3，比2021年下降了29.2%，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部公告2018年第29号）中的二级标准限值要求，本项目所在区域为环境空气质量达标区。 为了解项目区环境空气质量现状，本次环评收集到《景洪至打洛高速公路勐海县城至打洛段勐混隧道入口配套混凝土搅拌站环境影响报告表》中国瑞检测科技（云南）有限公司于2023年6月19日~2023年6月22日对景洪至打洛高速公路勐海县城至打洛段勐混隧道入口配套混凝土搅拌站项目区下风向100m处的监测结果，监测因子为TSP，该监测点位距离本项目直线距离为4238m。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，大气环境：排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据，同时结合调查，监测至今评价区并未新增大气污染源，因此监测数据对本项目具有时效性和参考性。监测内容及结果如下（详见附件14）： 1、监测点位 共布设大气环境监测点1个，为景洪至打洛高速公路勐海县城至打洛段勐混隧道入口配套混凝土搅拌站项目区下风向100m处（1#），监测结果详见表3-1。 表3-1 补充监测点位基本信息表 监测点位 监测点坐标 监测因子 监测时段 相对厂址方位 相对厂界距离/m 经度 纬度 景洪至打洛高速公路勐海县城至打洛段勐混隧道入口配套混凝土搅拌站项目区下风向100m处（1#） 100.43668985° 21.90552806° TSP 2023.06.19 ~06.22 厂区下风向 4238 2、监测频率、内容及要求 表3-2 监测内容及要求 类别 监测因子 监测时段 监测内容 数据有效性规定 执行标准 特征因子 TSP 连续3天 24小时平均 每日至少有20个小时平均浓度值或采样时间 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部公告2018年第29号）二级标准 监测期间同步开展气象观测，主要参数包括：风向、风速、气温、气压。 3、监测结果 环境空气质量监测结果统计见表3-3，监测报告见附件。 表3-3 TSP日均浓度均监测结果一览表 μg/m3 监测点位 采样日期 检测结果（μg/m3） 平均 时间 评价标准 （μg/m3） 占标率 （%） 景洪至打洛高速公路勐海县城至打洛段勐混隧道入口配套混凝土搅拌站项目区下风向100m处（1#） 2023-06-19~2023-06-20 18:06~次日18:06 97.9 24h平均 300 32.6 2023-06-20~2023-06-21 18:12~次日18:12 99.3 33.1 2023-06-21~2023-06-22 18:20~次日18:20 98.6 32.8 表3-4 环境空气质量现状监测结果一览表 监测点位 污染物 平均时间 评价标准（μg/m3） 监测浓度范围（μg/m3） 最大浓度占标率（％） 超标率（％） 达标情况 景洪至打洛高速公路勐海县城至打洛段勐混隧道入口配套混凝土搅拌站项目区下风向100m处（1#） TSP 24h平均 300 97.9-99.3 2.8 0 达标 由表3-4可知，项目区环境空气质量现状可以达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部公告2018年第29号）中的二级标准。 3.2地表水环境质量现状 项目区涉及的地表水为西侧约2.95km处南开河，南开河为流沙河右支。流沙河为澜沧江右岸一级支流；其主源有两处，分别为左支南哈河、右支南开河；左支流南哈河发源于邦敢山（星火山），河源海拔约1998.7m，自西北而东南穿越西双版纳的最大坝子勐遮坝，右纳支流南木央河、南木令河；右支南开河发源于布朗山乡三垛山东麓，河源海拔约1908m，经高山峡谷后于曼蚌寨附近进入勐混坝区，自南向北穿越勐混坝后，到勐遮镇东南曼拉寨前与左支南哈河交汇，南开河的源头支流分别为右支南混河、左支南木歪河。两源汇合后称为流沙河，河流往东北流经勐海坝子，折东进入山谷，于昆洛公路流沙河三级电站附近进入景洪县境，继续向东经过曼戈播村委会、景洪镇，于景洪镇曼龙洞村的附近汇入澜沧江。 根据《云南省水功能区划》（云南省水利厅2014年修订），南开河无具体功能区划分，南开河参照流沙河执行。流沙河勐海工业、农业用水区：由源头至勐海水文站，全长70.2km，该区内种植有大片胶林，有胶厂、糖厂散布其间，以工业用水为主兼有农灌用水。现状水质Ⅲ类，规划水平年水质目标为Ⅲ类（2020年为Ⅲ类，2030年为Ⅲ类），因此流沙河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准，南开河参照流沙河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准。 根据《2022年西双版纳傣族自治州生态环境质量状况年报》地表水环境质量：全州12个国控、省控地表水监测断面水质优良（I-III类）比率达到100%，其中：II类监测断面9个，占75%；III类监测断面3个，占25%。水质状况与2021年同期基本持平，水环境质量持续并列全省第一。流沙河（勐海水文站）监测断面为省控监测断面，位于项目区北侧（下游），距离项目约为12.2km，流沙河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准，因此南开河满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准。 3.3声环境现状 本项目位于勐海县勐混镇曼丁歪村，项目区声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，声环境：厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。根据现场踏勘情况，项目厂址50m范围内无声环境保护目标，周边无工业企业，声环境质量较好，因此不开展声环境现状调查。 3.4生态环境质量现状 本项目于2023年7月13日取得了西双版纳州自然资源和规划局“关于景洪至打洛高速公路勐海县城至打洛段建设项目临时用地（一总包第二批）的批复”，同意该项目临时使用土地。根据现场踏勘及建设单位提供的资料，本项目临时占地土地利用类型为林地和园地，其中林地占地面积为0.4296hm2，园地为0.5606hm2。项目区域受人为活动影响较大，周边已无原生植被分布，现状以人工植被为主，主要为杉木（Cunninghamia lanceolata）林，园地种植普洱茶。用地范围内未涉及自然保护区、风景名胜区及热带雨林，无国家重点保护的珍稀动植物和古树名木。动物多为鸟类和昆虫类等活动性较强的动物种类，物种多样性不高，未发现国家级和省级重点保护动物，未发现仅在当地分布的特有种类。 3.5地下水环境 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610－2016）附录A 相关规定，本项目为混凝土搅拌站，未在附录A 行业分类表中，根据附录A 注解：本表未提及的行业，或《建设项目环境影响评价分类管理名录》修订后较本表行业类别发生变化的行业，应根据对地下水环境影响程度，参照相近行业分类，行业类别属于其他行业，对地下水环境影响评价项目类别进行分类。因此本项目地下水行业类别参照相近行业（J非金属矿采选及制品制造，58、水泥制造）来确定，地下水环境影响评价项目类别属于Ⅳ类，不开展地下水环境影响评价，未对地下水环境进行现状调查。 3.6土壤环境 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A的表A.1可知，项目属于制造业中金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品的“其他”类项目，为III类项目，周边分布园地，周边土壤环境敏感程度为敏感，因此云南宇林劳务分包有限公司委托了国瑞检测科技（云南）有限公司对景洪至打洛高速公路勐海县城至打洛段勐混隧道出口配套混凝土搅拌站所在区域的土壤环境进行监测，以留作背景值，监测内容及结果如下（详见附件13）： 1、监测点位 监测点布设情况见表3-5。 表3-5 土壤环境监测布点 编号 监测点名称 监测因子 执行标准 B1 场地表 样点 土壤的理化性质：土体构型（土壤剖面）、土壤结构、土壤质地、pH、阳离子交换量、氧化还原电位、饱和导水率、土壤容重、孔隙度 建设用地土壤污染风险筛选值及管控值（基本项目）：镉、汞、砷、铜、铅、铬（六价）、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a, h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018） 2、土壤理化性质及剖面调查 2023年06月20日，国瑞检测科技（云南）有限公司对项目区范围内B1表层样的土壤理化性质进行了相关调查，调查结果见表3-6。 表3-6 项目区范围内B1土壤理化性质调查一览表 点位 B1项目区范围 时间 2023年06月20日 经度 100.41204035° 纬度 21.87516944° 层次 0-0.2m 现场记录 颜色 棕色 质地 壤土 实验室测定 pH值（无量纲） 7.5 阳离子交换量（cmol/kg） 20.6 氧化还原电位（mv） 503 土壤容重（g/cm3） 1.74 孔隙度（%） 78 渗透系数（mm/min） 15 3、土壤监测结果 土壤监测结果统计见表3-7，监测报告见附件。 表3-7 项目区内表层样监测结果 检测项目 检测结果(mg/kg) 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类筛选值 结果 B1项目区内 （表层样0-0.2m） pH值（无量纲） 7.5 / / 砷 9.56 60 低于环境风险筛选值 镉 0.03 65 低于环境风险筛选值 六价铬 未检出 5.7 低于环境风险筛选值 铜 23 18000 低于环境风险筛选值 铅 41.5 800 低于环境风险筛选值 汞 0.058 38 低于环境风险筛选值 镍 44 900 低于环境风险筛选值 四氯化碳 未检出 2.8 低于环境风险筛选值 氯仿 未检出 0.9 低于环境风险筛选值 氯甲烷 未检出 37 低于环境风险筛选值 1,1-二氯乙烷 未检出 9 低于环境风险筛选值 1,2-二氯乙烷 未检出 5 低于环境风险筛选值 1,1-二氯乙烯 未检出 66 低于环境风险筛选值 顺-1,2-二氯乙烯 未检出 596 低于环境风险筛选值 反-1,2-二氯乙烯 未检出 54 低于环境风险筛选值 二氯甲烷 未检出 616 低于环境风险筛选值 1,2-二氯丙烷 未检出 5 低于环境风险筛选值 1,1,1,2-四氯乙烷 未检出 10 低于环境风险筛选值 1,1,2,2-四氯乙烷 未检出 6.8 低于环境风险筛选值 四氯乙烯 未检出 53 低于环境风险筛选值 1,1,1-三氯乙烷 未检出 840 低于环境风险筛选值 1,1,2-三氯乙烷 未检出 2.8 低于环境风险筛选值 三氯乙烯 未检出 2.8 低于环境风险筛选值 1,2,3-三氯丙烷 未检出 0.5 低于环境风险筛选值 氯乙烯 未检出 0.43 低于环境风险筛选值 苯 未检出 4 低于环境风险筛选值 氯苯 未检出 270 低于环境风险筛选值 1,2-二氯苯 未检出 560 低于环境风险筛选值 1,4-二氯苯 未检出 20 低于环境风险筛选值 乙苯 未检出 28 低于环境风险筛选值 苯乙烯 未检出 1290 低于环境风险筛选值 甲苯 未检出 1200 低于环境风险筛选值 间二甲苯+对二甲苯 未检出 570 低于环境风险筛选值 邻二甲苯 未检出 640 低于环境风险筛选值 硝基苯 未检出 76 低于环境风险筛选值 苯胺 未检出 260 低于环境风险筛选值 2-氯酚 未检出 2256 低于环境风险筛选值 苯并[a]蒽 未检出 15 低于环境风险筛选值 苯并[a]芘 未检出 1.5 低于环境风险筛选值 苯并[b]荧蒽 未检出 15 低于环境风险筛选值 苯并[k]荧蒽 未检出 151 低于环境风险筛选值 䓛 未检出 1293 低于环境风险筛选值 二苯并[a,h]蒽 未检出 1.5 低于环境风险筛选值 茚并[1,2,3-cd]芘 未检出 15 低于环境风险筛选值 萘 未检出 70 低于环境风险筛选值 根据监测结果，项目区内监测点位的基本因子的监测结果低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地土壤污染风险筛选值。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.7环境保护目标 本项目位于西双版纳州勐海县勐混镇曼丁歪村，根据现场踏勘及《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，项目区厂界外500m范围无大气环境保护目标，厂界外50m范围内无声环境保护目标，厂界外500米范围内的不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。本项目主要环境保护目标详情见表3-8。 表3-8 主要环境保护目标一览表 环境 要素 坐标 保护 对象 保护 内容 相对厂址 方位 相对厂界距离 环境标准 经度 纬度 大气 环境 本项目厂界外500m范围无大气环境保护目标 声环境 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标 地表水 / / 南开河 水质 西 约2.95km 《地表水环境质量标准》（GB/T14848-2017） III类标准 地下水环境 本项目厂界外500米范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源 生态环境 评价区外200m范围内的植被、动物、土壤 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.8环境质量标准 3.8.1环境空气 本项目位于西双版纳州勐海县勐混镇曼丁歪村，属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部公告2018年第29号）中的二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部公告2018年第29号）中的二级标准，标准限值见表3-9。 表3-9 环境空气质量标准 污染物项目 平均时间 浓度限值 单位 执行标准 二级标准 二氧化硫 （SO2） 年平均 60 ug/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部公告2018年第29号） 24小时平均 150 1小时平均 500 二氧化氮 （NO2） 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 一氧化碳 （CO） 24小时平均 4 mg/m3 1小时平均 10 臭氧 （O3） 日最大8小时平均 160 ug/m3 1小时平均 200 颗粒物（粒径小于等于10um） 年平均 70 24小时平均 150 颗粒物（粒径小于等于2.5um） 年平均 35 24小时平均 75 总悬浮颗粒物（TSP） 年平均 200 ug/m3 24小时平均 300 3.8.2地表水 项目区涉及的地表水为西侧约2.95km处南开河，南开河为流沙河右支。流沙河为澜沧江右岸一级支流；其主源有两处，分别为左支南哈河、右支南开河；左支流南哈河发源于邦敢山（星火山），河源海拔约1998.7m，自西北而东南穿越西双版纳的最大坝子勐遮坝，右纳支流南木央河、南木令河；右支南开河发源于布朗山乡三垛山东麓，河源海拔约1908m，经高山峡谷后于曼蚌寨附近进入勐混坝区，自南向北穿越勐混坝后，到勐遮镇东南曼拉寨前与左支南哈河交汇，南开河的源头支流分别为右支南混河、左支南木歪河。两源汇合后称为流沙河，河流往东北流经勐海坝子，折东进入山谷，于昆洛公路流沙河三级电站附近进入景洪县境，继续向东经过曼戈播村委会、景洪镇，于景洪镇曼龙洞村的附近汇入澜沧江。干流河长121km，平均比降9.20‰，集水面积为2053km2，多年平均径流量9.87亿m3。 根据《云南省水功能区划》（云南省水利厅2014年修订），南开河无具体功能区划分，南开河参照流沙河执行。流沙河勐海工业、农业用水区：由源头至勐海水文站，全长70.2km，该区内种植有大片胶林，有胶厂、糖厂散布其间，以工业用水为主兼有农灌用水。现状水质Ⅲ类，规划水平年水质目标为Ⅲ类（2020年为Ⅲ类，2030年为Ⅲ类），因此流沙河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准，南开河参照流沙河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准，标准限值见表3-10。 表3-10 地表水质量标准限值 单位：mg/L（pH为无量纲） 项目 III类水域标准值 pH（无量纲） 6～9 溶解氧 ≥5 高锰酸盐指数 ≤6 化学需氧量（COD） ≤20 五日生化需氧量（BOD5） ≤4 氨氮（NH3-N） ≤1.0 总磷（以P计） ≤0.2（湖、库0.05） 总氮（湖、库，以N计） ≤1.0 铜 ≤1.0 锌 ≤1.0 氟化物（以F-计） ≤1.0 硒 ≤0.01 砷 ≤0.05 汞 ≤0.0001 镉 ≤0.005 铬（六价） ≤0.05 铅 ≤0.05 氰化物 ≤0.2 挥发酚 ≤0.005 石油类 ≤0.05 阴离子表面活性剂（LAS） ≤0.2 硫化物 ≤0.2 粪大肠菌群（个/L） ≤10000 3.8.3声环境 本项目位于西双版纳州勐海县勐混镇曼丁歪村，根据声环境功能区分类，为2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，标准值见表3-11。 表3-11 声环境质量标准 单位：dB（A） 声环境功能区类别 时段 昼间 夜间 2类区 60 50 3.9污染物排放标准 3.9.1大气污染物排放标准 施工期：项目施工期无组织排放的颗粒物浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物浓度限值，标准值见表3-12。 表3-12 大气污染物综合排放标准 污染物 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 周围外浓度最高点 1.0 运营期：根据《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013），本标准规定了水泥制造企业（含独立粉磨站）、水泥原料矿山、散装水泥中转站、水泥制品企业及其生产设施的大气污染物排放限值、监测和监督管理要求。水泥制品生产包括预拌混凝土、砂浆和混凝土预制件的生产，不包括水泥用于施工现场搅拌的过程。本项目为混凝土搅拌站项目，属于预拌混凝土的生产，因此本项目筒仓仓顶呼吸粉尘（水泥、粉煤灰）、骨料堆场粉尘（卸料粉尘、取料粉尘、料斗上下料粉尘、骨料堆场粉尘）、搅拌楼粉尘（搅拌机进料及搅拌、爬升斗进料）、车辆运输扬尘等粉尘排放均执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1现有与新建企业大气污染物排放限值中散装水泥中转站及水泥制品生产和表3大气污染物无组织排放限值，具体标准值见下表。 表3-13 水泥工业大气污染物排放标准（现有和新建企业大气污染物排放限值） 生产过程 生产设备 污染物 浓度（mg/m3） 散装水泥中转站及水泥制造生产 水泥仓及其他通风生产设备 颗粒物 20 表3-14 水泥工业大气污染物排放标准（大气污染物无组织排放限值） 污染物项目 限值（mg/m3） 限值含义 无组织排放监控位置 颗粒物 0.5 监控点与参照点总悬浮颗粒（TSP）1小时浓度值的差值 厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点 项目区每个食堂设1个灶头，规模为小型，食堂油烟排放参照执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型规模标准，具体标准值见下表。 表3-15 饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率 规模 小型 标准来源 基准灶头数 ≥1，＜3 GB18483-2001 油烟最高允许排放浓度(mg/m3) 2.0 净化设施最低去除效率(％) 60 3.9.2废水 施工期：施工期产生的废水经沉淀池收集后用于场地洒水降尘及施工用水不外排，不设置排放标准。 运营期：运营期废水主要为生活废水和生产废水，生产废水（混凝土搅拌机清洗废水、混凝土运输罐车罐体内部清洗废水、混凝土运输罐车外部清洗废水、生产作业区地坪冲洗废水、检验设备清洗废水）收集后最终进入三级沉淀池沉淀后回用于生产搅拌，不外排由于生产废水污染物主要为SS，根据《混凝土用水标准》（JGJ63-2006），混凝土用水对SS 无水质要求，故不设置搅拌回用水标准。 生活废水中食堂含油废水经隔油池预处理后与其他生活废水一起进入化粪池处理，化粪池处理后最终进入一体化污水处理站处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中建筑施工水质标准（建筑施工用水：用于建筑施工现场的土壤压实、灰尘抑制，以及混凝土用水）后回用于生产搅拌，不外排，标准限值见表3-16。 表3-16 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》建筑施工标准 序号 项目（单位） 建筑施工 1 pH值(无量纲)基本要求 6.0~9.0 2 色度≤ 30 3 嗅 无不快感 4 浊度/NTU ≤ 10 5 溶解性固体（mg/L）≤ ≤1000（2000）a 6 五日生化需氧量(BOD5) /(mg/L) ≤ 10 7 氨氮(以N计) /(mg/L) ≤ 8 8 阴离子表面活性剂/(mg/L) ≤ 0.5 9 铁/(mg/L) ≤ -- 10 锰/(mg/L) ≤ -- 1l 溶解氧/(mg/L) ≥ 2.0 12 总氯/(mg/L) ≥ 1.0（出厂），0.2b（管网末端） 13 大肠埃希氏菌/（MPN/100mL或CFU/100mL） 无c 注：a：括号内指标值为沿海及本地水源中溶解性固体含量较高的区域的指标。 b：用于城市绿化时，不应超过2.5mg/L。 c：大肠埃希氏菌不应检出。 3.9.3噪声 施工期：施工期环境噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 表3-17 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 昼间 夜间 70 55 备注：夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB（A） 运营期：运营期边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 表3-18 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类区标准限值 单位：dB（A） 声环境功能区类别 时段 昼间 夜间 2类区 60 50 备注：夜间频繁突发噪声，其峰值不超过标准值10dB（A） 夜间偶然突发噪声，其峰值不超过标准值15dB（A） 3.9.4固体废弃物 一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的相关规定。 |
| 总量控制指标 | 根据国家“十四五”规定的总量控制水污染物为化学需氧量、氨氮，大气污染物为氮氧化物和挥发性有机物，结合考虑本项目的排污特点、 所在区域的环境质量现状等因素，本项目的总量控制指标分析如下： 1、大气污染物总量控制指标 根据废气产排污核算，本项目有组织废气：1050万m3/a，颗粒物0.176t/a；无组织废气：颗粒物 3.5613t/a。 项目运营期废气污染物主要为颗粒物，废气排放中不涉及国家总量控制因子，因此不设置废气总量控制指标。 2、水污染物总量控制指标 本项目运营期产生的生产废水（混凝土搅拌机清洗废水、混凝土运输罐车罐体内部清洗废水、混凝土运输罐车外部清洗废水、生产作业区地坪冲洗废水、检验设备清洗废水）收集后最终进入三级沉淀池沉淀后回用于生产搅拌，不外排；食堂含油废水经隔油池预处理后与其他生活废水一起进入化粪池处理，化粪池处理后最终进入一体化污水处理站处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中建筑施工水质标准后回用于生产搅拌，不外排。初期雨水经过雨水收集池沉淀处理后回用生产搅拌，不外排，因此不设置废水总量控制指标。 3、固体废物 本项目营运期固体废物 100%处置。 综上所述，本项目不设置总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境保护措施 4.1.1施工期废气防治措施 1、扬尘污染防治措施 （1）施工场界设置高度2.5m以上的围挡。 （2）施工期对项目区内的临时道路采取洒水降尘措施，对施工车辆实施限速行驶，降低运输产生的扬尘。 （3）在大风及干燥天气施工时施工场地每天洒水4-5次，在施工场地清理阶段，做到先洒水，后清扫，减少扬尘产生量。 （4）产尘量较大建材材料，如沙、石等应有专门的堆存场地，避免原材料露天堆放，并对其进行防尘网遮盖。 2、施工机械废气及运输车辆尾气污染防治措施 （1）施工现场应合理布置运输车辆行驶路线，配合有关部门搞好施工期间周围道路的交通组织，保证行驶速度，减少怠速时间，以减少机动车尾气的排放。 （2）加强对施工机械，运输车辆的维修保养。 4.1.2施工期废水防治措施 1、施工废水：项目区西侧（厂区西侧地势最低处，用于收集施工废水及地表径流）设置1座15m3的沉淀池，废水经沉淀处理后用于场地洒水降尘，不外排。 2、雨季暴雨径流：加强临时固废堆存管理，尽量避免建材、建筑垃圾等露天堆放，并在施工阶段需设置相对应的排水沟和1座15m3沉淀池（厂区西侧地势最低处，用于收集施工废水及地表径流），对地表径流进行沉淀处理后用于场地洒水降尘及车辆冲洗，禁止车辆带泥上路。同时要求建设单位对施工原料进行遮盖，避免雨水冲刷。 3、施工生活废水：生产生活区设置施工生活废水临时沉淀池1座，容积为2m3，用于收集沉淀施工生活废水，沉淀处理后晴天回用于场地洒水降尘，雨天暂存于沉淀池内不外排。 4.1.3施工期噪声防治措施 1、从声源上控制，项目施工使用的主要机械设备为低噪声机械设备。 2、施工单位应合理安排好施工时间，严禁在12：00-14：30、20：00-次日8：00 期间施工。施工单位应合理安排好施工时间，严禁在12：00-14：30、20：00-次日8：00 期间施工。若因工艺或特殊需要必须连续施工，施工单位应在施工前3日内报当地环境行政主管部门批准，并向施工场地周围的居民和单位发布公告，以征得公众的理解和支持。 3、增加移动消声减振的装置，在某些施工机械上安装隔声罩，施工场地内可固定设备应尽量设置在设备专用房或操作间内，避免露天作。 4、在施工机械的设备与基础或连接部位之间采用弹簧减震、橡胶减震、管道减震、阻尼减震技术，可减少动量，降低噪声。 5、施工场地的施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣。 4.1.4施工期固废防治措施 1、本项目开挖的土石方全部用于项目区回填及综合利用，无外借土石方和弃方。 2、建筑垃圾分类集中堆存，能回收利用的部分，回收重复利用；不能回收利用的部分委托有资质单位清运到当地城建部门指定的建筑垃圾堆放场，禁止随意处置和堆放。 3、项目区设有生活垃圾收集桶，生活垃圾统一收集于垃圾桶内后清运至周边村庄生活垃圾收集点统一处置。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2运营期环境影响和保护措施 4.2.1废气 1、废气产排情况 项目运营过程中大气污染物主要为粉尘，主要来源于筒仓仓顶呼吸粉尘（水泥、粉煤灰）、骨料堆场粉尘（卸料粉尘、取料粉尘、料斗上下料粉尘、骨料堆场粉尘）、搅拌楼粉尘（搅拌机进料及搅拌、爬升斗进料）、车辆运输扬尘及食堂油烟等。 （1）有组织废气 ①筒仓粉尘 本项目粉煤灰、水泥等粉末状原料均在筒状原料罐储存，是一种封闭式的储存散装物料的罐体，具有防雨、防潮、使用方便等特点。本项目建设2条混凝土生产线，1#混凝土生产线设置3个筒仓（2个水泥筒仓、1个粉煤灰筒仓），2#混凝土生产线设置3个筒仓（2个水泥筒仓、1个粉煤灰筒仓），全厂共计6个密闭粉料筒仓。项目筒仓均配有呼吸口，呼吸口位于筒仓顶部，当细粉料（水泥、粉煤灰）卸料至筒仓时，由于物料下落和气压的压入，造成筒仓内气压扰动，会有粉尘从仓顶的呼吸口排出。为控制呼吸粉尘排放，项目1#混凝土生产线的筒仓（3个筒仓）呼吸口通过废气管道收集后进入1#处理风量为2500m3/h的脉冲袋式除尘器，废气经1#脉冲袋式除尘器（除尘效率≥99.7%）处理达标后通过21m排气筒排放（DA001）；项目2#混凝土生产线的筒仓（3个筒仓）呼吸口通过废气管道收集后进入2#处理风量为2500m3/h的脉冲袋式除尘器，废气经2#脉冲袋式除尘器（除尘效率≥99.7%）处理达标后通过21m排气筒排放（DA002）。细粉料仓的出料口设置在仓底，采用螺旋输送机封闭出料，出料过程中不会有粉尘产生。 水泥筒仓工作周期：项目水泥年消耗量为84000.287t/a，共设4个水泥筒仓，每个筒仓年均储存量约为21000t，根据建设单位介绍运输车辆平均载重30t，卸料时间为3.0h，则单只水泥筒仓卸料时间为2100h/a，筒仓顶部除尘器工作时间与卸料时间相等。 其他粉料筒仓工作周期：项目粉煤灰年消耗量为10000.039t/a，项目配备2 个粉煤灰筒仓，每个筒仓年均储存量约为5000t；根据建设单位介绍运输车辆平均载重30t，卸料时间为3h，则单筒仓卸料时间500h/a，筒仓顶部除尘器工作时间与卸料时间相等。 由于项目每条生产线的筒仓（3个筒仓）呼吸口通过废气管道收集后进入1台处理风量为2500m3/h的脉冲袋式除尘器，因此本项目每条生产线筒仓产生的粉尘按照每条生产线3个筒仓同时卸料的最不利情况考虑，每条生产线筒仓顶部除尘器工作时间按2100h/a计算。 筒仓粉尘核算根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（中华人民共和国生态环境部公告2019年第8号）中的3021、3022、3029 水泥制品制造行业系数手册—3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册中3021水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）行业系数表中的产污系数进行核算。 表4-1 3021水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）行业系数表 工段名称 产品名称 原料名称 工艺名称 规模等级 污染物 指标 单位 产污系数 末端治理技术名称 末端治理效率（%） 物料输送 混凝土制品 水泥、砂子、石子等 物料输送储存 所有规模 废气 颗粒物 千克/吨-产品 0.12 直排 / 物料搅拌 物料混合搅拌 颗粒物 千克/吨-产品 0.13 带式除尘 99.7 本项目建设2条混凝土生产线，每条混凝土生产线年产10万m3（24.5万t）混凝土，2条混凝土生产线共生产20万m3/a（49万t/a）混凝土。根据计算，筒仓粉尘产排情况见表4-2。 表4-2 筒仓粉尘产排污一览表 产污环节 1#混凝土生产线筒仓废气 2#混凝土生产线筒仓废气 污染物种类 颗粒物 颗粒物 污染物产生量t/a 29.4 29.4 污染物产生速率kg/h 14 14 污染物产生浓度mg/m3 5600 5600 废气量m3/h 2500 2500 排放形式 有组织 有组织 治理设施 收集效率 100% 100% 治理工艺 脉冲袋式除尘器 脉冲袋式除尘器 治理工艺去除效率% 99.7 99.7 是否为可行技术 是 是 污染物排放浓度mg/m3 16.8 16.8 污染物排放速率kg/h 0.042 0.042 污染物排放量t/a 0.088 0.088 排放口基本情况 排气筒高度 21 21 排气筒内径 0.3 0.3 温度 25℃ 25℃ 编号 DA001 DA002 类型 一般排放口 一般排放口 地理坐标 100.41129068°21.87506365° 100.41142881°21.87488817° 排放标准 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） 标准限值mg/m3 20 达标判定 达标 达标 监测要求 监测点位 排气筒 排气筒 监测因子 颗粒物 颗粒物 监测频次 一次/两年 一次/两年 监测频次要求来源 《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017） （2）无组织废气 根据建设单位提供的资料，本项目骨料堆场地面硬化处理，除进出口为敞开式外，其余均采用彩钢瓦顶棚和钢结构进行封闭遮挡扬尘（三面围挡+顶棚），同时骨料堆场设置3台雾炮机洒水降尘；皮带输送机廊道全封闭；爬升斗位于搅拌楼内，搅拌楼全封闭，采取上述措施后粉尘控制措施控制效率根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（中华人民共和国生态环境部公告2019年第8号）中《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》进行核算。 表4-3 粉尘控制措施控制效率 序号 控制措施 控制效率 1 洒水 74% 2 围挡 60% 表4-4 堆场类型控制效率 序号 堆场类型 控制效率 1 敞开式 0% 2 密闭式 99% 3 半敞开式 60% 根据表4-3、4-4计算可得，同时采取半敞开式及洒水降尘粉尘控制措施控制效率为89.6%。 ①骨料堆场粉尘 项目骨料堆场产生的粉尘主要为卸料粉尘、取料粉尘、料斗上下料粉尘、骨料堆场粉尘。 （一）卸料粉尘 项目年使用砂、碎石总量360402.8708t，均使用汽车运至骨料堆场内的砂石堆放场。在车辆卸料过程中有粉尘产生，其产生量参考山西环保科研所、武汉水运工程学院提出的经验公式进行估算，经验公式为： 式中：Q—自卸车卸料起尘量，g/a； u—平均风速，m/s，勐海县平均风速取1.6m/s； M—汽车卸料量，360402.8708t/a。 通过计算，项目骨料堆场内卸料过程年起尘量为0.07t/a，骨料堆场地面硬化处理，除进出口为敞开式外，其余均采用彩钢瓦顶棚和钢结构进行封闭遮挡扬尘（三面围挡+顶棚），骨料堆场设置3台雾炮机洒水降尘，可有效降低起尘量，除尘效率为89.6%，其余10.4%的粉尘通过车辆进出口呈无组织排放至堆场外，排放量为0.007t/a。 （二）取料粉尘 堆放在密闭骨料堆场内砂和碎石使用时由装载机将骨料从堆放场运输至配料仓料斗内，装载机取料时会产生一定量的粉尘。 根据《逸散性工业粉尘控制技术》（J.A.奥里蒙，中国环境科学出版社）关于混凝土分批搅拌厂砂和粒料贮存出料的逸散排放因子，产生粉尘按0.025kg/t计（装料）。根据物料平衡，装载机转运的砂石料共360402.8638t/a，则取料粉尘产生量为9.0t/a，根据设计资料，取料过程发生在骨料堆场内，骨料堆场地面硬化处理，除进出口为敞开式外，其余均采用彩钢瓦顶棚和钢结构进行封闭遮挡扬尘（三面围挡+顶棚），骨料堆场设置3台雾炮机洒水降尘，可有效降低起尘量，除尘效率为89.6%，其余10.4%的粉尘通过车辆进出口呈无组织排放至堆场外，即取料粉尘排放量为0.936t/a。 （三）料斗上下料粉尘 堆放在密闭骨料堆场内砂和碎石使用时由装载机将骨料从堆放场运输至配料仓料斗内，配料仓料斗下为落料口，落料口下设有计量装置，骨料由装载机从堆放场运输至配料仓料斗内及料斗落入计量装置时会产生一定量的粉尘。 根据《逸散性工业粉尘控制技术》（J.A.奥里蒙，中国环境科学出版社）关于混凝土分批搅拌厂装水泥、砂和粒料入称量斗的逸散排放因子，产生粉尘按0.01kg/t计（装料）。根据物料平衡，进入配料仓料斗的砂石料共360401.9278t/a，则料斗上料粉尘产生量为3.6t/a，料斗下料粉尘产生量为3.6t/a，料斗上下料粉尘产生量为7.2t/a。根据设计资料，配料仓位于骨料堆场内，骨料堆场地面硬化处理，除进出口为敞开式外，其余均采用彩钢瓦顶棚和钢结构进行封闭遮挡扬尘（三面围挡+顶棚），骨料堆场设置3台雾炮机洒水降尘，可有效降低起尘量，除尘效率为89.6%，其余10.4%的粉尘通过车辆进出口呈无组织排放至堆场外，即配料仓料斗上下料粉尘排放量为0.749t/a。 （四）骨料堆场粉尘 评价采用西安冶金建筑学院推荐的起尘量计算公式，计算骨料堆场扬尘无组织排放量，公式如下： 式中：Qp—堆场起尘强度，mg/s； V—堆场年平均风速，勐海县平均风速取1.6m/s； S—堆场面积，m2，占地面积2000m2。 经计算，骨料堆场起尘速率为8.46mg/s，即0.03kg/h，骨料堆场每天起尘时间按8h 计算，项目骨料堆场粉尘产生量为0.07t/a。本项目骨料堆场地面硬化处理，除进出口为敞开式外，其余均采用彩钢瓦顶棚和钢结构进行封闭遮挡扬尘（三面围挡+顶棚），骨料堆场设置3台雾炮机洒水降尘，可有效降低起尘量，除尘效率为89.6%，其余10.4%的粉尘通过车辆进出口呈无组织排放至堆场外，即骨料堆场粉尘排放量为0.007t/a。 骨料堆场内粉尘产生情况详见下表。 表4-5 骨料堆场粉尘产排情况 序号 污染源 产生量（t/a） 排放量（t/a） 治理措施 排放 形式 1 卸料 0.07 0.007 骨料堆场地面硬化处理，除进出口为敞开式外，其余均采用彩钢瓦顶棚和钢结构进行封闭遮挡扬尘（三面围挡+顶棚），同时骨料堆场设置3台雾炮机洒水降尘 无组织 2 取料 9.0 0.936 3 料斗上下料 7.2 0.749 配料仓设置于骨料堆场内，骨料堆场地面硬化处理，除进出口为敞开式外，其余均采用彩钢瓦顶棚和钢结构进行封闭遮挡扬尘（三面围挡+顶棚），同时骨料堆场设置3台雾炮机洒水降尘 4 骨料堆存 0.07 0.007 骨料堆场地面硬化处理，除进出口为敞开式外，其余均采用彩钢瓦顶棚和钢结构进行封闭遮挡扬尘（三面围挡+顶棚），同时骨料堆场设置3台雾炮机洒水降尘 合计 16.34 1.699 / ②皮带输送过程粉尘 本项目砂、碎石由铲车将其从骨料堆场送至料斗中，经过计量后由皮带输送至爬升斗内，输送过程会产生一定量的粉尘。根据《逸散性工业粉尘控制技术》（J.A.奥里蒙，中国环境科学出版社）关于混凝土分批搅拌厂转运砂和粒料至高架贮仓的逸散排放因子，产生粉尘按0.02kg/t计（搬运料）。根据物料平衡，经皮带运输的砂石料共360401.1718t，则粉尘产生量为7.2t/a，根据设计资料，皮带输送机廊道全封闭，可有效降低起尘量，除尘效率取85%，其余15%的粉尘在皮带运输过程中呈无组织排放，即皮带输送过程粉尘排放量为1.1t/a。 ③搅拌楼粉尘 （一）搅拌机进料粉尘 搅拌楼原料进入搅拌机过程中会产生一定的粉尘，根据《逸散性工业粉尘控制技术》（J.A.奥里蒙，中国环境科学出版社）关于混凝土分批搅拌厂装水泥、砂和粒料入搅拌机的逸散排放因子，产生粉尘按0.02kg/t计（装料）。本项目年使用砂、碎石、水泥、粉煤灰共454400.0723t，则粉尘产生量为9.1t/a。根据设计资料，搅拌机原料入口处封闭处理，并配套安装2台处理效率为99.7%的袋式除尘器，搅拌机进料粉尘全部进入袋式收尘器收集处理，被收集处理的粉尘直接返回搅拌机利用，袋式收尘器排出的粉尘经搅拌楼（全封闭处理）进一步阻隔后，约有99%自然沉降在搅拌楼内，则搅拌机进料外排粉尘量0.0003t/a。搅拌机进料粉尘属于无组织排放，故搅拌楼不设排气口。 （二）搅拌机搅拌粉尘 项目设置2台HZS120型搅拌机，搅拌机搅拌过程中会产生粉尘，搅拌粉尘核算根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（中华人民共和国生态环境部公告2019年第8号）中的3021、3022、3029 水泥制品制造行业系数手册—3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册中3021水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）行业系数表中的产污系数进行核算。根据表4.2-1，物料混合搅拌中颗粒物产污系数为0.13千克/吨-产品，项目搅拌机搅拌粉尘产生量为63.7t/a。 本项目搅拌楼全封闭，且搅拌粉尘主要来自初期搅拌，随着拌合原料中加入的水与原料接触时间增长，搅拌粉尘产生量随之降低。根据业主提供的资料，搅拌机原料入口处封闭处理，并配套安装2台处理效率为99.7%的袋式除尘器，搅拌粉尘全部进入袋式收尘器收集处理，被收集处理的粉尘直接返回搅拌机利用，袋式收尘器排出的粉尘经搅拌楼（全封闭处理）进一步阻隔后，约有99%自然沉降在搅拌楼内，则搅拌机搅拌外排粉尘量0.002t/a。搅拌机搅拌粉尘属于无组织排放，故搅拌楼不设排气口。 （三）爬升斗落料粉尘 本项目砂、碎石由铲车将其从骨料堆场送至料斗中，经过计量后由皮带输送至爬升斗内，骨料由皮带输送机落入爬升斗时会产生一定量的粉尘。 根据《逸散性工业粉尘控制技术》（J.A.奥里蒙，中国环境科学出版社）关于混凝土分批搅拌厂转运砂和粒料至高架贮仓的逸散排放因子，产生粉尘按0.02kg/t计（搬运料）。根据物料平衡，进入爬升斗的砂石料共360400.0718t/a，则粉尘产生量为7.2t/a。根据设计资料，爬升斗位于搅拌楼内，搅拌楼全封闭，爬升斗落料粉尘经搅拌楼（全封闭处理）阻隔后，约有99%自然沉降在搅拌楼内，则爬升斗落料粉尘外排粉尘量0.07t/a，爬升斗落料粉尘尘为无组织排放。 搅拌楼粉尘产生情况详见下表。 表4-6 搅拌楼粉尘产排情况 序号 污染源 产生量（t/a） 排放量（t/a） 治理措施 排放 形式 1 搅拌机进料 9.1 0.0003 搅拌楼全封闭，搅拌机原料入口处封闭处理，并配套安装2台处理效率为99.7%的袋式除尘器，袋式收尘器排出的粉尘经搅拌楼（全封闭处理）进一步阻隔 无组织 2 搅拌机搅拌 63.7 0.002 3 爬升斗落料 7.2 0.07 爬升斗位于搅拌楼内，搅拌楼全封闭 合计 80 0.0723 / ④车辆运输扬尘 本项目运营期运输车辆产生的扬尘主要产生于汽车运输砂石原料、混凝土运输罐车运输混凝土进出厂，行驶时产生的扬尘。这些扬尘排放源均为无组织排放。项目范围内主要道路为水泥硬化，原料和产品的运输会产生一定量的粉尘，根据汽车扬尘量预测经验公式计算为： 式中：Q——扬尘量，kg/km·辆； V——车速，km/h，取值10km/h； W——汽车载重量，t，30t； P——道路表面粉尘量，kg/m2，取值0.1kg/m2。 本项目车辆在厂区内行驶距离按照300m计算，项目全年物料运入456003.0473t，每车载重30t，则全年物料运入车辆约15201辆，项目产品（混凝土）运出每年运输车辆为20013辆，则项目每年运输车辆为35214辆，以速度10km/h行驶，道路起尘以0.1kg/m2，计算得出道路扬尘量为0.26kg/km·辆，运输扬尘量总产生为2.75t/a。项目沿路设置软水管，非雨天对产尘区域进行洒水除尘。通过以上措施，可使粉尘降低75%，则汽车扬尘产生颗粒物无组织排放量为0.69t/a。 综上所述，混凝土搅拌站无组织粉尘产排放情况详见下表。 表4-7 混凝土搅拌站无组织废气粉尘污染物排放情况一览表 产污环节 骨料堆场粉尘（卸料粉尘、料斗上下料粉尘、骨料堆场粉尘） 搅拌楼粉尘（搅拌机进料粉尘、搅拌机搅拌粉尘、爬升斗落料粉尘） 皮带输送过程粉尘 车辆运输扬尘 污染物种类 颗粒物 颗粒物 颗粒物 颗粒物 污染物产生量t/a 16.34 80 7.2 2.75 排放形式 无组织 无组织 无组织 无组织 治理设施 处理能力 / / / / 治理工艺 骨料堆场地面硬化处理，除进出口为敞开式外，其余均采用彩钢瓦顶棚和钢结构进行封闭遮挡扬尘（三面围挡+顶棚），骨料堆场设置3台雾炮机洒水降尘 爬升斗位于搅拌楼内，搅拌楼全封闭，搅拌机原料入口处封闭处理，并配套安装2台处理效率为99.7%的袋式除尘器，袋式收尘器排出的粉尘经搅拌楼（全封闭处理）进一步阻隔 皮带输送机廊道全封闭 每日对运输道路进行清扫车辆减速慢行，项目沿路设置软水管，非雨天对产尘区域进行洒水除尘 治理工艺去除效率% 89.6 袋式除尘器99.7%，搅拌楼全封闭99% 85 75 是否为可行技术 是 是 是 是 污染物排放速率kg/h 0.708 0.03 0.45 0.29 污染物排放量t/a 1.699 0.0723 1.1 0.69 全厂排放量t/a 3.5613 排放标准 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） 监测要求 监测点位 厂界上风向、厂界下风向 监测因子 颗粒物 监测频次 一次/季度 监测频次要求来源 《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017） ⑦机械及运输车辆尾气 进出项目区的机械运作及运输车辆将排放一定量的尾气，主要污染因子为CO、NOx 和HC。项目采用环保型运输车，且通过自然稀释扩散，工程机械及汽车尾气对外环境影响较小。 （3）食堂油烟 本项目在办公生活区设置5个厨房，每个食堂安装1个灶头，其中1个食堂为本项目员工提供一日二餐，就餐人员为10人；4个食堂为隧道施工人员提供一日二餐，每个食堂就餐人员为35人，食堂均使用天然气和电为能源。类比同类项目，用油量按15g/人·次计，厨房不同的炒炸工况油的挥发量不同，平均约占总耗油量的2%～4%，食堂的烹饪方式多以大份额炒菜为主，油的挥发量相对较少，油烟产生率按用油量的3%，烧炒时间按4h计算。每个食堂设置1个灶头，灶头排风量为4500m3/h，通过油烟净化效率为75%的油烟净化装置处理，经处理后的油烟通过专用油烟管道引至食堂屋顶排放。 项目食堂油烟产生和外排情况详见表4-8。 表4-8 项目食堂油烟产生及排放情况 供给对象 灶头 排风量 油烟 产生浓度 油烟 产生量 净化装置去除率 油烟 排放浓度 油烟 排放量 本项目（1个食堂） 1 4500m3/h 2.0mg/m3 0.009kg/d 75％ 0.50mg/m3 0.0023kg/d 隧道施工人员（单个食堂） 1 4500m3/h 7.0mg/m3 0.0315kg/d 75％ 1.75mg/m3 0.0079kg/d 隧道施工人员（4个食堂） 4 / / 0.126kg/d / / 0.0316kg/d 合计（5个食堂） / / / 0.135kg/d / / 0.0339kg/d 由上表可知，本项目生产生活区设置的5个食堂食堂油烟均达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3，达标排放。 2、废气防治措施可行性分析 （1）混凝土搅拌站防治措施可行性分析 根据《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013），水泥工业指从事水泥原料矿山开采、水泥制造、散装水泥转运以及水泥制品生产的工业部门。水泥制品生产包括预拌混凝土、砂浆和混凝土预制件的生产，不包括水泥用于施工现场搅拌的过程。本项目为混凝土搅拌站项目，属于水泥工业中水泥制品生产，因此本项目混凝土搅拌站废气防治措施可行性主要对照《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ847-2017）进行分析，项目混凝土搅拌站废气防治措施与《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ847-2017）符合性分析如下所示。 表4-9 本项目混凝土搅拌站与《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》符合性分析一览表 《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ847-2017） 项目情况 符合性 无组织排放控制要求 物料堆存 粉状物料全部密闭储存，其他块石、粘湿物料、浆料等辅材设置不低于堆放高度的严密围挡，并采取有效覆盖等措施防治扬尘污染 项目水泥、粉煤灰储存于密闭筒仓内，砂石料储存于“顶棚+三面围挡”的骨料堆场内，且骨料堆场设置3台雾炮机洒水降尘 符合 封闭式皮带、斗提、斜槽运输，对块石、粘湿物料、浆料等装卸过程也可采取其他有抑尘措施的运输方式，各装载、下料口等产尘点应设置集尘罩并配备袋式除尘器，库顶等泄压口配备袋式除尘器 砂石料皮带输送机廊道全封闭；水泥、粉煤灰采用密闭管道输送；爬升斗位于搅拌楼内，搅拌楼全封闭，搅拌机原料入口处封闭处理，并配套安装2台处理效率为99.7%的袋式除尘器，袋式收尘器排出的粉尘经搅拌楼（全封闭处理）进一步阻隔 符合 粉煤灰采用密闭罐车运输 项目粉煤灰采用密闭罐车运输 符合 水泥散装 水泥散装采用密闭罐车，散装应采用带抽风口的散装卸料装置，物料装车与除尘设施同步 散装水泥通过罐内外压差排出送至筒仓储存，整个过程全封闭 符合 有组织排放控制要求 参照破碎机、包装机及其他通风生产设备等排气筒 袋式除尘器 项目水泥、粉煤灰储存于密闭筒仓内，1#混凝土生产线的筒仓（3个筒仓）呼吸口通过废气管道收集后进入1#处理风量为2500m3/h的脉冲袋式除尘器，废气经1#脉冲袋式除尘器（除尘效率≥99.7%）处理达标后通过21m排气筒排放（DA001）；项目2#混凝土生产线的筒仓（3个筒仓）呼吸口通过废气管道收集后进入2#处理风量为2500m3/h的脉冲袋式除尘器，废气经2#脉冲袋式除尘器（除尘效率≥99.7%）处理达标后通过21m排气筒排放（DA002） 符合 综上所述，项目混凝土搅拌站各生产单元废气防治措施均符合《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ847-2017）中相关措施，故项目混凝土搅拌站各生产单元采取的防治措施是可行。 （2）达标分析 有组织：根据表4-2，每条生产线筒仓粉尘排放浓度为16.8mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放高标准》（GB4915-2013）中表1排放限值要求（20mg/m3）。 无组织：为了解项目无组织粉尘达标排放情况，本次评价采用AERSCREEN估算模型对项目厂界处的颗粒物落地浓度进行估算，项目将混凝土搅拌站设为一个面源，估算参数见下表。 表4-10 项目面源参数表 编号 污染源 面源中心点坐标 面源海拔高度/m 面源半径/m 面源有效排放高度/m 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/（kg/h） 经度 北纬 TSP 1 混凝土搅拌站 100.41157365° 21.87516944° 1270 55 12 2400 正常排放 1.188 注：应用软件EIAProA2018运行矩形面源及任意多边形面源时是不考虑地形的，因此本项目混凝土搅拌站参照选用近圆形面源进行预测，直径为55m 项目无组织面源预测结果见表4-11。 表4-11 无组织面源主要污染源估算模型计算结果表 距源中心下风向距离D(m) 混凝土搅拌站 TSP 下风向最大落地浓度mg/m3 0.382 下风向最大浓度位置m 38 标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单 标准限值mg/m3 0.9 浓度占标率Pi 42.4% 根据表4-11可知，混凝土搅拌站无组织排放源TSP最大落地浓度占标率42.4%，最大落地浓度0.382mg/m3，出现距离是下风向38m（项目厂区外），项目厂界能满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中颗粒物大气污染物无组织排放限值0.5mg/m3的要求。 综上所述，项目产生的粉尘对周边大气环境影响较小。 3、非正常排放 本项目引起粉尘非正常排放的因素和环节较多，但无论何种原因，其结果均与治理设施不能正常运转有关。项目投产后，不存在开停机的非正常工况，主要非正常排放是在设备故障等状况下，没有固定的频率和持续时间，由于所有排放源同时出现非正常排放的可能性极小，本次评价非正常排放主要针对水泥筒仓、粉煤灰筒仓排放源进行设计。条件的设计为一条生产线脉冲袋式除尘器，除尘效率因故障降为30%的情况，其他排放源正常排放。 表4-12 混凝土搅拌站废气非正常排放核算量表 序号 污染源 非正常 排放原因 污染物 非正常排放浓度（mg/m3） 非正常排放速率（kg/h） 单次持续时间 发生频次/年 应对措施 1 DA001 脉冲袋式除尘器故障，净化效率下降至30% 颗粒物 3920 9.8 60min 1 设专人负责，加强巡查，定期委托监测、维护，发生问题及时停车维护 根据表4-12可知，非正常排放情况下，粉尘排放浓度远远超过超过《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1 散装水泥中转站及水泥制品生产筒仓排放浓度≤20mg/m3的要求，非正常工况下外排废气对周边环境空气影响极大，建设单位须加强管理，避免非正常情况发生，一旦发生非正常情况，须立即停止生产，待废气治理设施恢复正常后方可恢复运行。 4、废气监测要求 项目废气竣工环境保护验收监测计划见表4-13。 表4-13 废气竣工环境保护验收监测计划一览表 监测内容 监测位置 监测项目 监测频率 执行标准 有组织废气 筒仓废气排气筒（DA001） 颗粒物 不少于2天、每天不少于3个样品 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） 筒仓废气排气筒（DA002） 颗粒物 无组织废气 项目区厂界上风向1个点，厂界下风向3个点 颗粒物 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版），本项目（水泥制品制造）排污许可管理类别为登记管理，因此根据《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017）制定本项目废气自行监测计划，自行监测要求如下表所示。 表4-14 废气自行监测计划一览表 环境要素 监测点位 监测指标 监测频次 监测频次要求来源 执行排放标准 废气 筒仓废气排气筒（DA001、DA002） 颗粒物 一次/两年 《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017） 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） 项目区厂界上风向1个点，厂界下风向3个点 颗粒物 一次/季度 5、废气影响分析 项目建成后，生产过程中产生的废气均得到有效处理，各治理措施针对性较强，能够实现达标排放，对周边环境影响较小。 4.2.2废水 1、废水产排量核算 根据项目工艺流程分析及水平衡分析，项目运营期产生的废水主要为生产废水和生活废水，生产废水主要为混凝土搅拌机清洗废水、混凝土运输罐车罐体内部清洗废水、混凝土运输罐车外部清洗废水、生产作业区地坪冲洗废水、检验设备清洗废水。 （1）生产废水 ①混凝土搅拌机清洗废水 根据水平衡分析，混凝土搅拌机清洗废水产生量为1.8m3/d ，540m3/a。该废水中主要污染物为SS，根据对同类型企业的类比调查，SS的浓度约为3000mg/L。混凝土搅拌机清洗废水收集后进入三级沉淀池沉淀后全部回用于生产搅拌，不外排。 ②混凝土运输罐车罐体内部清洗废水 根据水平衡分析，混凝土运输罐车罐体内部清洗废水产生量为2.43m3/d ，729m3/a。该废水的主要污染物为SS，根据对同类型企业的类比调查，SS的浓度约为3000mg/L。混凝土运输罐车罐体内部清洗废水经洗罐池收集后进入三级沉淀池沉淀后全部回用于生产搅拌，不外排。 ③混凝土运输罐车外部清洗废水 根据水平衡分析，混凝土运输罐车外部清洗废水产生量为0.216m3/d ，64.8m3/a。该废水的主要污染物为SS，根据对同类型企业的类比调查，SS的浓度约为2000mg/L。混凝土运输罐车外部清洗废水经洗罐池收集后进入三级沉淀池沉淀后全部回用于生产搅拌，不外排。 ④生产作业区地坪冲洗用废水 根据水平衡分析，生产作业区地坪冲洗废水产生量为4.766m3/d ，1429.65m3/a。该废水的主要污染物为SS，根据对同类型企业的类比调查，SS的浓度约为2000mg/L。生产作业区地坪冲洗废水收集后经三级沉淀池沉淀后全部回用于生产搅拌，不外排。 ⑤检验设备清洗废水 根据水平衡分析，检验设备清洗废水产生量为0.18m3/d，54m3/a。该废水的主要污染物为SS，根据对同类型企业的类比调查，SS的浓度约为1500mg/L。检验设备清洗废水收集后进入三级沉淀池沉淀后回用于生产搅拌，不外排。 （2）生活废水 根据水平衡分析，生活废水产生量为13.5m3/d，4050m3/a；食堂废水占生活废水的20%，故食堂废水产生量为2.7m3/d，810m3/a。食堂含油废水经隔油池预处理后与其他生活废水一起进入化粪池处理，化粪池处理后最终进入一体化污水处理站处理达标后回用于生产搅拌，不外排。 （3）绿化用水 根据水平衡分析，本项目绿化用水量为0.75m3/d、150m3/a。绿化取用山箐水，绿化用水在浇灌到绿地上后，全部因植物吸收或蒸发，无废水产生。 （4）初期雨水 根据水平衡分析，本项目初期雨水产生量为11.87m3/d，1958.6m3/a。初期雨水中主要污染物为SS，根据对同类型企业的类比调查，SS的浓度约为2000mg/L。 考虑1.2的安全系数，根据项目地形雨水收集布置，环评要求在厂区低洼处（厂区西侧地势最低处）建设1个容积为15m3的雨水收集池。初期雨水经过雨水收集池沉淀处理后回用生产搅拌，不外排。 综上所述，本项目运营期产生的生产废水（混凝土搅拌机清洗废水、混凝土运输罐车罐体内部清洗废水、混凝土运输罐车外部清洗废水、生产作业区地坪冲洗废水、检验设备清洗废水）收集后最终进入三级沉淀池沉淀后回用于生产搅拌，不外排；食堂含油废水经隔油池预处理后与其他生活废水一起进入化粪池处理，化粪池处理后最终进入一体化污水处理站处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中建筑施工水质标准后回用于生产搅拌，不外排。初期雨水经过雨水收集池沉淀处理后回用生产搅拌，不外排。 表4-15 项目废水产生及排放情况一览表 产污环节 混凝土搅拌机清洗、混凝土运输罐车罐体内部清洗、混凝土运输罐车外部清洗、生产作业区地坪冲洗用废水、检验设备清洗 暴雨 办公生活 废水类别 生产废水 初期雨水 生活废水 产生情况 产生量t/a 2817.45 1958.6 4050 污染物种类 SS COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、动植物油 治理设施 设施名称 三级沉淀池 初期雨水收集池 隔油池+化粪池+污水处理站 处理能力 54m3 1个，15m3 隔油池（1个，3.5m3）+化粪池（1个，20m3）+污水处理站（1套，18m3/d） 治理工艺 沉淀 沉淀 隔油、沉淀+厌氧发酵 收集效率 100% 100% 100% 是否为可行技术 是 是 是 回用量t/a 2817.45 1958.6 4050 排放去向 回用于生产搅拌，不外排 排放规律 / / / 回用标准 / / 《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中建筑施工水质标准 2、废水处置措施及可行性分析 （1）废水处置措施 本项目采取“雨污分流系统”， 厂外雨水经外围截排水沟排入周边沟渠；项目运营期产生的生产废水（混凝土搅拌机清洗废水、混凝土运输罐车罐体内部清洗废水、混凝土运输罐车外部清洗废水、生产作业区地坪冲洗用水、检验设备清洗废水）收集后最终进入三级沉淀池沉淀后回用于生产搅拌，不外排；食堂含油废水经隔油池预处理后与其他生活废水一起进入化粪池处理，化粪池处理后最终进入一体化污水处理站处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中建筑施工水质标准后回用于生产搅拌，不外排。初期雨水经过雨水收集池沉淀处理后回用生产搅拌，不外排。 （2）废水处置可行性分析 ①生产废水不外排的可行性分析 本项目生产废水（混凝土搅拌机清洗废水、混凝土运输罐车罐体内部清洗废水、混凝土运输罐车外部清洗废水、生产作业区地坪冲洗用水、检验设备清洗废水）收集后经三级沉淀池沉淀后回用于生产搅拌。沉淀池是利用水流中悬浮杂质颗粒向下沉淀速度大于水流速度、或向下沉淀时间小于水流流出沉淀池的时间从而能与水流分离的原理实现水的净化。项目沉淀池总容积为54m3，项目生产废水产生量为9.392m3/d，完全可容纳生产废水。项目生产废水主要污染物为SS，污染成分简单，根据《混凝土用水标准》（JGJ63-2006），混凝土用水对SS 无水质要求，生产废水经三级沉淀池沉淀处理后回用于生产是可行的，因此项目使用沉淀池收集处理生产废水是可行的。 项目生产废水产生量为9.392m3/d，2817.45m3/a，经三级沉淀池收集处理后可回用于生产搅拌。项目混凝土搅拌用水量为113.33m3/d，34000m3/a，用水量远大于废水产生量，可做到生产废水全部回用于生产搅拌，不外排是可行的。 ②初期雨水不外排的可行性分析 根据核算，项目前15min初期雨水量为11.87m3/d，1958.6m3/a，经排水沟和初期雨水收集池收集收集沉淀后回用于生产搅拌。根据混凝土搅拌站雨季水平衡分析，项目混凝土搅拌用水回用经三级沉淀池处理的生产废水（9.392m3/d，2817.45m3/a）后还需补充新鲜用水量103.938m3/d，31182.55m3/a，项目前15min初期雨水量为11.87m3/d，1958.6m3/a，远远小于需补充新鲜用水量，故项目前15min 初期雨水量回用于生产搅拌是可行的。 ③生活废水回用于生产搅拌可行性分析 隔油池：本项目食堂废水产生量为2.7m3/d，810m3/a，拟建1个隔油池，水力停留时间2h，用于接纳处理食堂废水，隔油池容积为3.5m3，符合《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）相关要求。 化粪池：根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019）要求，化粪池有效停留时间为12-24h，另外化粪池处理规模以项目运营期的污水产生量为基数并考虑20%的余量。本项目生活废水产生量为13.5m3/d，4050m3/a，拟建1个化粪池，用于接纳处理生活废水，化粪池容积为20m3，能满足生活废水停留24小时以上，符合要求。 一体化污水处理站： A、污水处理站规模及处理工艺 本项目污水处理站拟设置于项目区东南侧，根据生活废水产生量，考虑20%的余容，污水处理设施设计处理能力为18m3/d，满足本项目生活废水处理需求，并满足1.2倍系数要求。根据项目现场条件，本环评建议污水处理站采用地上式一体化污水处理设备，处理工艺为A/O+MBR工艺，工艺流程见图4-1。 图4-1 污水处理站工艺流程图 B、达标分析 本项目生活废水产生及排放情况见下表。 表4-16 本项目生活废水污染物产生及排放情况 废水类别 项目废水处理前情况 废水处理处理后情况 核算 方法 入口 废水量（m3/d） 入口 质量浓度 （mg/L） 产生量 （kg/d） 工艺 去除效率 出水 水质（mg/L） 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1标准（mg/L）建筑施工 达标情况 去向 生活废水 类比法（废水污染控制技术手册表1-1-1典型生活污水水质-中） 13.5 pH 6~9 -- 隔油池+化粪池+A/O+MBR工艺 -- 6~9 6.0~9.0 达标 回用于生产搅拌 COD 400 5.4 90% 60 / 达标 BOD5 220 2.97 96% 8.8 10 达标 氨氮 25 0.34 85% 3.75 8 达标 总氮 40 0.54 80% 8 / 达标 总磷 8 0.11 75% 2 / 达标 动植物油 100 1.35 99% 1 / 达标 SS 200 2.7 95% 10 / 达标 备注：COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷、SS去除效率来源为《厌氧-缺氧-好氧活性污泥法污水处理工程技术规范》（HJ 576-2010）及《膜生物法污水处理工程技术规范》（HJ 2010-2011） 由上表可知，本项目产生食堂含油废水经隔油池预处理后与其他生活废水一起进入化粪池处理，化粪池处理后最终进入一体化污水处理站处理能达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中建筑施工水质标准。 另外本次环评要求项目一体化污水处理站须委托有资质的单位进行施工并保证保证出水水质达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中建筑施工水质标准。 C、生活废水回用于生产搅拌可行性分析 根据项目水平衡计算，项目雨天混凝土搅拌用水量为78.568m3/d，非雨天混凝土搅拌用水量为90.438m3/d，而项目生活废水产生量为13.5m3/d，因此，项目生活废水经处理达标后能全部用于生产搅拌，不外排是可行的。 事故水池：为防止污水处理设备故障而造成污染物超标排放，杜绝废水非正常排放情况的发生。根据项目水平衡计算，本项目运营期生活废水产生量为13.5m3/d，环评要求建设单位设置一座20m3的事故水池防止事故废水外排，采取定期对污水处理设施进行检查维护，污水处理设施出现故障时项目应立即停止生产，先将生活废水存于事故水池，待生活废水处理工艺正常运行后，再将该废水抽至污水处理站进行处理。事故水池采取防渗、防漏、防雨淋的“三防”处理，正常情况下闲置。 综上所述，在切实保证各类收集池及一体化污水处理站正常使用，并按照环评要求采取相关措施后，项目生活及生产废水不外排是可行的。 4、废水监测要求 项目废水竣工环境保护验收监测计划见表4-17。 表4-17 废水竣工环境保护验收监测计划一览表 监测内容 监测位置 监测项目 监测频率 执行标准 生活废水 污水处理站进口 流量、pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、动植物油、LAS、嗅、浊度、溶解性固体、总氯、大肠埃希氏菌 不少于2天，每天不少于4次 《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中建筑施工水质标准 污水处理站出口 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求，项目生活废水自行监测要求如下表所示。 表4-18 生活废水自行监测计划一览表 环境要素 监测点位 监测指标 监测频次 监测频次 要求来源 执行排放标准 生活废水 污水处理站出口 流量、pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、动植物油、LAS、嗅、浊度、溶解性固体、总氯、大肠埃希氏菌 一次/年 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017） 《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中建筑施工水质标准 5、环境影响分析 根据上述分析，项目废水经各项环保措施收集处理后全部回用于生产搅拌，不外排，处理设施经济技术可行，对地表水环境影响较小。 4.2.3噪声 1、声环境影响分析 （1）噪声源 运营期噪声主要来源于空压机、搅拌机、装载机、风机、水泵等设备噪声，噪声源强75~90dB(A)。工程主要噪声源强强度详见表4-19、4-20。 |

表4-19  运营期室内噪声源强一览表	  单位：dB（A）

| 序号 | 建筑物 名称 | 声源名称 | 型号 | 声功率级/dB(A) | 声源控制措施 | 空间相对位置/m | 距室内边界距离/m | 室内边界声级/dB(A) | 运行时段 | 建筑物插入损失/dB(A) | 建筑物外噪声 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | X | Y | Z |  |  |  |  | 声压级/dB(A) | 建筑物外距离 |
| 1 | 搅拌楼 | 搅拌机1 | 120m3/h | 85 | 基础减振、厂房隔声 | 90.77 | 108.1 | 3 | 1.56 | 85.39 | 昼间 | 20 | 59.39 | 1 |
| 2 | 搅拌楼 | 搅拌机1 |  | 85 |  | 90.77 | 108.1 | 3 | 6.22 | 85.27 | 昼间 | 20 | 59.27 | 1 |
| 3 | 搅拌楼 | 搅拌机1 |  | 85 |  | 90.77 | 108.1 | 3 | 1.39 | 85.42 | 昼间 | 20 | 59.42 | 1 |
| 4 | 搅拌楼 | 搅拌机1 |  | 85 |  | 90.77 | 108.1 | 3 | 1.59 | 85.39 | 昼间 | 20 | 59.39 | 1 |
| 5 | 搅拌楼 | 搅拌机2 | 120m3/h | 85 | 基础减振、厂房隔声 | 94.12 | 105.22 | 3 | 1.49 | 85.40 | 昼间 | 20 | 59.40 | 1 |
| 6 | 搅拌楼 | 搅拌机2 |  | 85 |  | 94.12 | 105.22 | 3 | 1.82 | 85.36 | 昼间 | 20 | 59.36 | 1 |
| 7 | 搅拌楼 | 搅拌机2 |  | 85 |  | 94.12 | 105.22 | 3 | 1.55 | 85.39 | 昼间 | 20 | 59.39 | 1 |
| 8 | 搅拌楼 | 搅拌机2 |  | 85 |  | 94.12 | 105.22 | 3 | 6.01 | 85.27 | 昼间 | 20 | 59.27 | 1 |
| 9 | 空压机房 | 空压机1 | / | 90 | 基础减振、厂房隔声 | 55.14 | 112.96 | 1 | 2.57 | 88.15 | 昼间 | 20 | 62.15 | 1 |
| 10 | 空压机房 | 空压机1 |  | 90 |  | 55.14 | 112.96 | 1 | 19.36 | 88.07 | 昼间 | 20 | 62.07 | 1 |
| 11 | 空压机房 | 空压机1 |  | 90 |  | 55.14 | 112.96 | 1 | 3.53 | 88.12 | 昼间 | 20 | 62.12 | 1 |
| 12 | 空压机房 | 空压机1 |  | 90 |  | 55.14 | 112.96 | 1 | 2.05 | 88.20 | 昼间 | 20 | 62.20 | 1 |
| 13 | 空压机房 | 空压机2 | / | 90 | 基础减振、厂房隔声 | 58.21 | 111.07 | 1 | 3.28 | 88.12 | 昼间 | 20 | 62.12 | 1 |
| 14 | 空压机房 | 空压机2 |  | 90 |  | 58.21 | 111.07 | 1 | 15.76 | 88.07 | 昼间 | 20 | 62.07 | 1 |
| 15 | 空压机房 | 空压机2 |  | 90 |  | 58.21 | 111.07 | 1 | 2.93 | 88.13 | 昼间 | 20 | 62.13 | 1 |
| 16 | 空压机房 | 空压机2 |  | 90 |  | 58.21 | 111.07 | 1 | 5.66 | 88.09 | 昼间 | 20 | 62.09 | 1 |
| 17 | 空压机房 | 空压机3 | / | 90 | 基础减振、厂房隔声 | 61.52 | 110.36 | 1 | 2.81 | 88.14 | 昼间 | 20 | 62.14 | 1 |
| 18 | 空压机房 | 空压机3 |  | 90 |  | 61.52 | 110.36 | 1 | 12.56 | 88.08 | 昼间 | 20 | 62.08 | 1 |
| 19 | 空压机房 | 空压机3 |  | 90 |  | 61.52 | 110.36 | 1 | 3.51 | 88.12 | 昼间 | 20 | 62.12 | 1 |
| 20 | 空压机房 | 空压机3 |  | 90 |  | 61.52 | 110.36 | 1 | 8.81 | 88.08 | 昼间 | 20 | 62.08 | 1 |
| 21 | 空压机房 | 空压机4 | / | 90 | 基础减振、厂房隔声 | 64.36 | 108.95 | 1 | 3.15 | 88.13 | 昼间 | 20 | 62.13 | 1 |
| 22 | 空压机房 | 空压机4 |  | 90 |  | 64.36 | 108.95 | 1 | 9.40 | 88.08 | 昼间 | 20 | 62.08 | 1 |
| 23 | 空压机房 | 空压机4 |  | 90 |  | 64.36 | 108.95 | 1 | 3.27 | 88.12 | 昼间 | 20 | 62.12 | 1 |
| 24 | 空压机房 | 空压机4 |  | 90 |  | 64.36 | 108.95 | 1 | 11.96 | 88.08 | 昼间 | 20 | 62.08 | 1 |
| 25 | 空压机房 | 空压机5 | / | 85 | 基础减振、厂房隔声 | 66.72 | 107.41 | 1 | 3.78 | 83.11 | 昼间 | 20 | 57.11 | 1 |
| 26 | 空压机房 | 空压机5 |  | 85 |  | 66.72 | 107.41 | 1 | 6.58 | 83.08 | 昼间 | 20 | 57.08 | 1 |
| 27 | 空压机房 | 空压机5 |  | 85 |  | 66.72 | 107.41 | 1 | 2.73 | 83.14 | 昼间 | 20 | 57.14 | 1 |
| 28 | 空压机房 | 空压机5 |  | 85 |  | 66.72 | 107.41 | 1 | 14.78 | 83.07 | 昼间 | 20 | 57.07 | 1 |
| 29 | 空压机房 | 空压机6 | / | 90 | 基础减振、厂房隔声 | 70.27 | 107.17 | 1 | 2.78 | 88.14 | 昼间 | 20 | 62.14 | 1 |
| 30 | 空压机房 | 空压机6 |  | 90 |  | 70.27 | 107.17 | 1 | 3.41 | 88.12 | 昼间 | 20 | 62.12 | 1 |
| 31 | 空压机房 | 空压机6 |  | 90 |  | 70.27 | 107.17 | 1 | 3.84 | 88.11 | 昼间 | 20 | 62.11 | 1 |
| 32 | 空压机房 | 空压机6 |  | 90 |  | 70.27 | 107.17 | 1 | 17.87 | 88.07 | 昼间 | 20 | 62.07 | 1 |
| 33 | 空压机房 | 空压机7 | / | 90 | 基础减振、厂房隔声 | 55.26 | 111.19 | 1 | 4.19 | 88.10 | 昼间 | 20 | 62.10 | 1 |
| 34 | 空压机房 | 空压机7 |  | 90 |  | 55.26 | 111.19 | 1 | 18.35 | 88.07 | 昼间 | 20 | 62.07 | 1 |
| 35 | 空压机房 | 空压机7 |  | 90 |  | 55.26 | 111.19 | 1 | 1.93 | 88.21 | 昼间 | 20 | 62.21 | 1 |
| 36 | 空压机房 | 空压机7 |  | 90 |  | 55.26 | 111.19 | 1 | 3.13 | 88.13 | 昼间 | 20 | 62.13 | 1 |
| 37 | 空压机房 | 空压机8 | / | 90 | 基础减振、厂房隔声 | 68.02 | 105.87 | 1 | 4.78 | 88.10 | 昼间 | 20 | 62.10 | 1 |
| 38 | 空压机房 | 空压机8 |  | 90 |  | 68.02 | 105.87 | 1 | 4.67 | 88.10 | 昼间 | 20 | 62.10 | 1 |
| 39 | 空压机房 | 空压机8 |  | 90 |  | 68.02 | 105.87 | 1 | 1.79 | 88.24 | 昼间 | 20 | 62.24 | 1 |
| 40 | 空压机房 | 空压机8 |  | 90 |  | 68.02 | 105.87 | 1 | 16.71 | 88.07 | 昼间 | 20 | 62.07 | 1 |
| 41 | 骨料堆场 | 装载机1 | / | 75 | 基础减振、厂房隔声 | 119.83 | 124.55 | 1 | 10.30 | 65.68 | 昼间 | 20 | 39.68 | 1 |
| 42 | 骨料堆场 | 装载机1 |  | 75 |  | 119.83 | 124.55 | 1 | 9.86 | 65.68 | 昼间 | 20 | 39.68 | 1 |
| 43 | 骨料堆场 | 装载机1 |  | 75 |  | 119.83 | 124.55 | 1 | 27.23 | 65.65 | 昼间 | 20 | 39.65 | 1 |
| 44 | 骨料堆场 | 装载机1 |  | 75 |  | 119.83 | 124.55 | 1 | 18.64 | 65.66 | 昼间 | 20 | 39.66 | 1 |
| 45 | 骨料堆场 | 装载机2 | / | 75 | 基础减振、厂房隔声 | 108.88 | 116.36 | 1 | 23.80 | 65.65 | 昼间 | 20 | 39.65 | 1 |
| 46 | 骨料堆场 | 装载机2 |  | 75 |  | 108.88 | 116.36 | 1 | 10.39 | 65.68 | 昼间 | 20 | 39.68 | 1 |
| 47 | 骨料堆场 | 装载机2 |  | 75 |  | 108.88 | 116.36 | 1 | 13.76 | 65.67 | 昼间 | 20 | 39.67 | 1 |
| 48 | 骨料堆场 | 装载机2 |  | 75 |  | 108.88 | 116.36 | 1 | 18.70 | 65.66 | 昼间 | 20 | 39.66 | 1 |

表4-20  运营期室外噪声源强一览表	  单位：dB（A）

| 序号 | 声源名称 | 型号 | 空间相对位置/m | 声功率级/dB(A) | 声源控制措施 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | Z |  |  |  |
| 1 | 皮带输送机1 | / | 91.75 | 110.93 | 3 | 75 | 基础减振、围墙隔声 | 昼间 |
| 2 | 皮带输送机2 | / | 96.12 | 107 | 3 | 75 |  | 昼间 |
| 3 | 螺旋输送机1 | / | 87.61 | 111.78 | 3 | 75 |  | 昼间 |
| 4 | 螺旋输送机2 | / | 87.61 | 110.4 | 3 | 75 |  | 昼间 |
| 5 | 螺旋输送机3 | / | 86.97 | 109.55 | 3 | 75 |  | 昼间 |
| 6 | 螺旋输送机4 | / | 97.5 | 103.49 | 3 | 75 |  | 昼间 |
| 7 | 螺旋输送机5 | / | 96.97 | 102.42 | 3 | 75 |  | 昼间 |
| 8 | 螺旋输送机6 | / | 96.01 | 101.79 | 3 | 75 |  | 昼间 |
| 9 | 运输车辆1 | / | 92.71 | 103.38 | 1 | 75 |  | 昼间 |
| 10 | 运输车辆2 | / | 89.63 | 105.72 | 1 | 75 |  | 昼间 |
| 11 | 水泵1 | / | 65.42 | 68.64 | 1 | 85 |  | 昼间 |
| 12 | 水泵2 | / | 67.79 | 71.6 | 1 | 85 |  | 昼间 |
| 13 | 水泵3 | / | 93.67 | 108.35 | 1 | 85 |  | 昼间 |
| 14 | 减水剂泵2 | / | 97.93 | 104.34 | 1 | 85 |  | 昼间 |
| 15 | 减水剂泵1 | / | 89.3 | 110.95 | 1 | 85 |  | 昼间 |
| 16 | 除尘风机1 | / | 96.63 | 101.26 | 22 | 85 |  | 昼间 |
| 17 | 除尘风机2 | / | 87.29 | 108.83 | 22 | 85 |  | 昼间 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （2）预测范围 本次声环境预测范围确定为厂界向外200m。 （3）网格接受点和预测点 矩形网格接受点：采用整个预测范围（项目厂界向外扩200m范围）进行预测，200m范围内按照10m步长划分网格，共2500个点。 项目厂界预测点：按10m等间距划分网格，共69个点。 （4）区域基础数据 项目所在区域基础数据 表4-21 项目噪声环境影响预测基础数据表 序号 名称 单位 数据 1 年平均风速 m/s 1.6 2 主导风向 / 西南风 3 年平均气温 ℃ 18.9 4 年平均相对湿度 % 50 5 大气压强 atm 1 （5）预测模式 预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模型。声环境影响预测，一般采用声源的倍频带声功率级、A 声功率级或靠近声源某一位置的倍频带声压级、A 声级来预测计算距声源不同距离的声级。工业声源有室外和室内两种声源，应分别计算。本项目主要涉及室内和室外噪声源。 室外噪声源预测：户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 a） 在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，分别按式（A.1）或式（A.2）计算。 Lp(r)＝Lw＋Dc－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) A.1 式中： Lp(r)—预测点出声压级，dB； Lw ——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB； Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB； Agr ——地面效应引起的衰减，dB； Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc ——其他多方面效应引起的衰减，dB； Lp(r)＝Lp(r0)＋Dc－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) A.2 式中： Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lp(r0) ——参考位置r0处的声压级，dB； DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB； Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB； Agr ——地面效应引起的衰减，dB； Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc ——其他多方面效应引起的衰减，dB。 室内噪声源预测：声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或 A 声级分别为 Lp1和 Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： Lp2＝Lp1－(TL+6) B.1 式中： Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙或窗户倍频带或A声级的隔音量；根据导则，一般可选中心频率为500Hz的倍频带作估算；根据洪宗辉《环境噪声控制工程》（高等教育出版社），单层隔声墙在中心频率为500Hz的倍频带隔声量大约为15～20dB。 图4-2 室内声源等效为室外声源图例 也可按照（B.2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或 A 声级： B.2 式中： Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw——点声源声功率级（A计权或倍频率），dB； Q——指向性因素；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数；R＝S/(1-α)；S为房间内表面积；α为平均吸声系数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按照式B.3计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声级； B.3 式中： Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数； 在室内近似为扩散声场时，按式（B.4）计算出靠近室外围护结构处的声压级： Lp2i(T)=Lp1i(T)－(TLi+6) B.4 式中： Lp2i(T)—靠近围护结构处室外 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i(T)—靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构 i 倍频带的隔声量； 然后按式（B.5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 Lw=Lp2（T）＋10LgS B.5 式中： Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m2； 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 最终噪声预测值计算：设第 i 个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T 时间内该声源工作时间为t j，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： B.6 式中： Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； ti—在T时间内i声源的工作时间，s； M—等效室外声源个数； tj—在T时间内j声源的工作时间，s； （6）预测结果及分析 本项目建成后厂界噪声预测结果见表4-22。 表4-22 本项目建成后厂界贡献预测值（昼间） 序号 名称 X(m) Y(m) 离地高度(m) 昼间 场界标准 是否达标 贡献值(dB) 场界标准值 是否达标 与标准差值 1 厂界 39.47 106.72 1.20 44.24 60 是 -15.76 是 2 厂界 45.36 114.80 1.20 46.54 60 是 -13.46 是 3 厂界 49.79 120.88 1.20 48.21 60 是 -11.79 是 4 厂界 59.79 120.60 1.20 50.78 60 是 -9.22 是 5 厂界 69.09 120.34 1.20 48.21 60 是 -11.79 是 6 厂界 77.23 126.15 1.20 53.43 60 是 -6.57 是 7 厂界 85.37 131.96 1.20 50.17 60 是 -9.83 是 8 厂界 93.51 137.77 1.20 46.89 60 是 -13.11 是 9 厂界 101.65 143.58 1.20 44.50 60 是 -15.50 是 10 厂界 109.79 149.39 1.20 42.72 60 是 -17.28 是 11 厂界 117.93 155.20 1.20 41.19 60 是 -18.81 是 12 厂界 119.08 156.02 1.20 40.99 60 是 -19.01 是 13 厂界 125.28 148.17 1.20 31.77 60 是 -28.23 是 14 厂界 131.48 140.33 1.20 31.97 60 是 -28.03 是 15 厂界 137.68 132.48 1.20 31.87 60 是 -28.13 是 16 厂界 138.49 131.45 1.20 31.79 60 是 -28.21 是 17 厂界 147.22 134.82 1.20 35.42 60 是 -24.58 是 18 厂界 153.20 126.80 1.20 31.71 60 是 -28.29 是 19 厂界 157.66 120.81 1.20 33.12 60 是 -26.88 是 20 厂界 149.88 114.53 1.20 34.70 60 是 -25.30 是 21 厂界 142.09 108.25 1.20 36.06 60 是 -23.94 是 22 厂界 134.31 101.97 1.20 37.64 60 是 -22.36 是 23 厂界 126.53 95.69 1.20 40.00 60 是 -20.00 是 24 厂界 118.75 89.41 1.20 43.10 60 是 -16.90 是 25 厂界 110.96 83.13 1.20 43.56 60 是 -16.44 是 26 厂界 103.18 76.85 1.20 43.70 60 是 -16.30 是 27 厂界 101.07 75.15 1.20 43.51 60 是 -16.49 是 28 厂界 94.26 67.83 1.20 42.95 60 是 -17.05 是 29 厂界 87.45 60.50 1.20 42.44 60 是 -17.56 是 30 厂界 80.64 53.18 1.20 41.86 60 是 -18.14 是 31 厂界 73.83 45.85 1.20 41.16 60 是 -18.84 是 32 厂界 67.03 38.53 1.20 40.28 60 是 -19.72 是 33 厂界 60.22 31.21 1.20 39.38 60 是 -20.62 是 34 厂界 59.41 30.34 1.20 39.29 60 是 -20.71 是 35 厂界 49.41 30.32 1.20 36.72 60 是 -23.28 是 36 厂界 39.41 30.29 1.20 36.94 60 是 -23.06 是 37 厂界 34.54 30.28 1.20 37.00 60 是 -23.00 是 38 厂界 27.00 23.71 1.20 41.54 60 是 -18.46 是 39 厂界 19.46 17.14 1.20 40.68 60 是 -19.32 是 40 厂界 11.92 10.57 1.20 39.93 60 是 -20.07 是 41 厂界 4.38 4.01 1.20 39.31 60 是 -20.69 是 42 厂界 -0.93 -0.62 1.20 38.86 60 是 -21.14 是 43 厂界 -8.42 6.01 1.20 32.66 60 是 -27.34 是 44 厂界 -15.91 12.64 1.20 32.79 60 是 -27.21 是 45 厂界 -23.39 19.27 1.20 32.99 60 是 -27.01 是 46 厂界 -30.88 25.89 1.20 33.15 60 是 -26.85 是 47 厂界 -32.04 26.92 1.20 37.10 60 是 -22.90 是 48 厂界 -25.23 34.24 1.20 37.78 60 是 -22.22 是 49 厂界 -18.42 41.57 1.20 38.52 60 是 -21.48 是 50 厂界 -11.61 48.89 1.20 39.32 60 是 -20.68 是 51 厂界 -4.81 56.22 1.20 41.47 60 是 -18.53 是 52 厂界 2.00 63.54 1.20 45.40 60 是 -14.60 是 53 厂界 3.09 64.71 1.20 45.61 60 是 -14.39 是 54 厂界 12.29 60.79 1.20 46.38 60 是 -13.62 是 55 厂界 21.49 56.88 1.20 46.95 60 是 -13.05 是 56 厂界 30.42 53.08 1.20 47.39 60 是 -12.61 是 57 厂界 40.37 54.11 1.20 48.40 60 是 -11.60 是 58 厂界 49.00 55.00 1.20 49.46 60 是 -10.54 是 59 厂界 55.89 62.25 1.20 51.44 60 是 -8.56 是 60 厂界 62.78 69.49 1.20 54.94 60 是 -5.06 是 61 厂界 69.68 76.74 1.20 55.51 60 是 -4.49 是 62 厂界 76.57 83.98 1.20 53.26 60 是 -6.74 是 63 厂界 79.36 86.92 1.20 48.93 60 是 -11.07 是 64 厂界 70.35 91.25 1.20 49.28 60 是 -10.72 是 65 厂界 61.33 95.58 1.20 49.75 60 是 -10.25 是 66 厂界 52.32 99.92 1.20 49.29 60 是 -10.71 是 67 厂界 43.31 104.25 1.20 46.87 60 是 -13.13 是 68 厂界 39.14 106.25 1.20 45.31 60 是 -14.69 是 69 厂界 39.47 106.72 1.20 44.24 60 是 -15.76 是 70 第1边的贡献最大值 49.79 120.88 1.20 48.21 60 是 -11.79 是 71 第2边的贡献最大值 59.79 120.60 1.20 50.78 60 是 -9.22 是 72 第3边的贡献最大值 77.23 126.15 1.20 53.43 60 是 -6.57 是 73 第4边的贡献最大值 119.08 156.02 1.20 40.99 60 是 -19.01 是 74 第5边的贡献最大值 147.22 134.82 1.20 35.42 60 是 -24.58 是 75 第6边的贡献最大值 147.22 134.82 1.20 35.42 60 是 -24.58 是 76 第7边的贡献最大值 103.18 76.85 1.20 43.70 60 是 -16.30 是 77 第8边的贡献最大值 101.07 75.15 1.20 43.51 60 是 -16.49 是 78 第9边的贡献最大值 59.41 30.34 1.20 39.29 60 是 -20.71 是 79 第10边的贡献最大值 27.00 23.71 1.20 41.54 60 是 -18.46 是 80 第11边的贡献最大值 -0.93 -0.62 1.20 38.86 60 是 -21.14 是 81 第12边的贡献最大值 3.09 64.71 1.20 45.61 60 是 -14.39 是 82 第13边的贡献最大值 30.42 53.08 1.20 47.39 60 是 -12.61 是 83 第14边的贡献最大值 49.00 55.00 1.20 49.46 60 是 -10.54 是 84 第15边的贡献最大值 69.68 76.74 1.20 55.51 60 是 -4.49 是 85 第16边的贡献最大值 61.33 95.58 1.20 49.75 60 是 -10.25 是 86 第17边的贡献最大值 39.14 106.25 1.20 45.31 60 是 -14.69 是 87 贡献最大值 69.68 76.74 1.20 55.51 60 是 -4.49 是 88 贡献最小值 153.20 126.80 1.20 31.71 60 是 -28.29 是 根据预测结果，采取环评提出的环保措施后，本项目运营期整个厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 本项目周围200m范围内无敏感点，运营期对周围声环境影响小。本项目运营期噪声预测等声值线图见图4-3。 图4-3 本项目建成运营期噪声贡献等声级线图（昼间） 2、声环境监测计划 项目噪声竣工环境保护验收监测计划见表4-23。 表4-23 噪声竣工环境保护验收监测计划一览表 监测内容 监测位置 监测项目 监测频率 执行标准 噪声 项目区四周厂界外1m处 Leq 不少于2天，每天不少于昼间1次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 根据项目特点及《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017）制定本项目噪声自行监测计划，自行监测要求如下表所示。 表4-24 声环境监测计划一览表 监测期 监测对象 监测点 监测内容 监测频率 运营期 噪声 项目区四周厂界外1m处 Leq 1次/季度，每次监测1天，仅昼间监测 4.2.4固体废弃物 1、固体废弃物产生及去向 本项目运营期产生的固体废物主要为一般固废、生活固废和危险固废。一般固废：筒仓除尘设备收集的粉尘、检验室混凝土块、沉淀渣（初期雨水收集池、洗罐池、三级沉淀池）；生活固废：员工生活垃圾、隔油池油脂、化粪池污泥、污水处理站污泥。危险固废为废机油、含油防护用品（含油手套、抹布）。 （1）一般工业固废 ①筒仓除尘设备收集的粉尘 本项目项目细粉料（水泥、粉煤灰）均采用筒仓储存，共6个筒仓，项目每条生产线的筒仓（3个筒仓）呼吸口通过废气管道收集后进入1台脉冲袋式除尘器，废气经脉冲袋式除尘器处理后排出。根据废气工程分析，每条生产线脉冲袋式除尘器收集粉尘量为29.312t/a，2条生产线脉冲袋式除尘器收集粉尘量为58.624t/a，除尘器收集粉尘量全部返回筒仓，作为项目生产原料继续使用。 ②检验室混凝土块 根据建设单位提供的资料，检验室废弃混凝土块产生量为（0.3t/月）3t/a。该部分检验用混凝土凝固块为半干状态，由于产生量不大，采用人工破碎的方式，破碎时不会产生粉尘，集中收集后作为原料回用于生产，不外排。 ③沉淀渣 本项目使用的原料砂、石等通过车辆运输至厂区，厂区内会散落少量物料，导致初期雨水所含SS较高；其次项目冲洗搅拌机及混凝运输车辆的废水中也含有大量SS。本项目建设了初期雨水收集池、洗罐池、三级沉淀池对雨水、冲洗搅拌机及混凝运输车辆的废水等进行沉淀后回用，池中会产生一定量的沉渣。 根据水平衡分析，混凝土搅拌机清洗废水产生量为540m3/a，该废水SS的浓度约为3000mg/L，沉淀渣产生量为1.62t/a；混凝土运输罐车罐体内部清洗废水产生量为729m3/a，该废水SS的浓度约为3000mg/L，沉淀渣产生量为2.19t/a；混凝土运输罐车外部清洗废水产生量为64.8m3/a，该废水SS的浓度约为2000mg/L，沉淀渣产生量为0.13t/a；生产作业区地坪冲洗废水产生量为1429.65m3/a，该废水SS的浓度约为2000mg/L，沉淀渣产生量为2.86t/a；检验设备清洗废水产生量为54m3/a，该废水SS的浓度约为1500mg/L，沉淀渣产生量为0.08t/a；项目区初期雨水产生量为1958.6m3/a，初期雨水中SS的浓度约为2000mg/L，沉淀渣产生量为3.92t/a，因此本项目沉淀渣产生量为10.8t/a，清掏后回用于项目区用作生产原料使用。 （2）生活固废 ①隔油池油脂 运营期食堂废水产生量为2.7m3/d，处理废水中动植物油浓度约为100mg/L，隔油池处理效率可达80%以上，则隔油池油污产生量为0.065t/a，委托专业单位清运处置。 ②化粪池污泥 化粪池污泥产生量根据《室外排水设计规范》提供的数据，按每人每日初级沉淀池污泥产生量16~36g，本次计算取25g，办公生活区工作人员为150人/d，则化粪池污泥产生量为3.75kg/d，1.13t/a，定期委托当地环卫部门用吸粪车清掏处置。 ③污水处理站污泥 污水处理站污泥产生量根据《室外排水设计规范》提供的数据，按每人每日二次沉淀池（生物膜法后）污泥产生量10~26g，本次计算取20g，办公生活区工作人员为150人/d，则污水处理站污泥产生量为3.0kg/d，0.9t/a，定期委托当地环卫部门用吸粪车清掏处置。 ④生活垃圾 本项目办公生活区工作人员为150人，均在项目区食宿，生活垃圾产生量按1kg/d·人计，则员工生活垃圾产生量为150kg/d，45t/a。生活垃圾经统一收集后清运至附近垃圾集中处置点处置。 （3）危险废物 项目设有机修房，仅对各设备进行简单的维护和保养，在此过程中，会产生少量废机油、含油防护用品（含油手套、抹布）。 ①废机油 根据业主提供资料，废机油产生量为0.6t/a。根据《国家危险废物名录（2021年版）》（部令第15号），废机油属于危险废物，废物类别为HW08，危废代码为900-249-08，废机油用危废暂存桶收集后暂存于危废暂存间（5m2），委托有资质单位清运处置。 ②含油防护用品（含油手套、抹布） 根据业主提供资料，含油防护用品（含油手套、抹布）产生量0.01t/a。根据《国家危险废物名录（2021年版）》（部令第15号），含油防护用品（含油手套、抹布）属于危险废物，废物类别为HW49，危废代码为900-041-49，但被列入危险废物豁免清单，沾油抹布已经混入生活垃圾的可按生活垃圾来管理，最初收集时原则上按危废收集并危废来管理处置。 综上所述，项目固体废弃物产生及处置情况详见下表。 表4-25 项目运营期固体废物产生及处理情况一览表 序号 污染物名称 产生量 类别及代码 处置措施 1 筒仓除尘设备收集的粉尘 58.624t/a 一般固体固废 除尘器收集粉尘量全部返回筒仓作为项目生产原料继续使用 2 检验室混凝土块 3t/a 人工破碎后集中收集作为原料回用于生产 3 沉淀渣 10.8t/a 清掏后回用于项目区用作生产原料使用 4 隔油池油脂 0.065t/a 生活固废 委托专业单位清运处置 5 化粪池污泥 1.13t/a 定期委托当地环卫部门用吸粪车清掏处置 6 污水处理站污泥 0.9t/a 7 生活垃圾 45t/a 统一收集后清运至附近垃圾集中处置点处置 8 废机油 0.6t/a 危险废物 HW08（900-249-08） 集中收集暂存于危废暂存间后委托有资质单位处置 9 含油防护用品（含油手套、抹布） 0.08t/a 危险废物 HW49（900-041-49） 已经混入生活垃圾的可按生活垃圾来管理，最初收集时原则上按危废收集，按危废来管理处置 2、环境管理要求 本次环评要求设立1间危废暂存间用于暂存危险废物，面积为5m2，产生的危险废物委托有资质单位定期清运处置。 为保证暂存的危险废物不对环境产生污染，项目危废暂存间及机修间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求严格执行。采取以下措施： （1）危废暂存间防风、防雨、防晒，无其他杂物，有防火设施（如防火沙、消防栓等），无除危险废物及应急工具以外的其他物品； （2）封闭建设，门口内侧设立围堰，地面应做好硬化及“三防”措施。 （3）危废暂存间及机修间基础防渗层至少为1m 厚粘土层（渗透系数≤10-7cm）。 （4）危废暂存间门口按《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ1276-2022)设立警示标志，门口粘贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，屋内粘贴企业《危险废物管理制度》，盛装危险废物的容器上必须粘贴危险废物标签。 （5）如实作好危险废物情况的记录，转入及转出记录上注明危险废物的名称、种类、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、负责人、废物出库日期及接收单位名称。建立危险废物的记录台账并悬挂于危废间内，要求危废台账和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 （6）按照国家有关规定编制突发环境事件应急预案，定期开展必要的培训和环境应急演练，并做好培训、演练记录。 （7）该项目服务结束后危废暂存间及机修间需拆除，所有者应依法履行环境保护责任，拆除前应妥善处理处置贮存设施内剩余的危险废物，并对贮存设施进行清理，消除污染。 3、环境影响分析 综上所述，项目固体废弃物均得到妥善处理，处置率为100%，对周边环境影响较小。 4.2.5地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610－2016）附录A 相关规定，本项目为混凝土搅拌站，未在附录A 行业分类表中，根据附录A 注解：本表未提及的行业，或《建设项目环境影响评价分类管理名录》修订后较本表行业类别发生变化的行业，应根据对地下水环境影响程度，参照相近行业分类，行业类别属于其他行业，对地下水环境影响评价项目类别进行分类。因此本项目地下水行业类别参照相近行业（J非金属矿采选及制品制造，58、水泥制造）来确定，地下水环境影响评价项目类别属于Ⅳ类，不开展地下水环境影响评价。项目主要生产原料为水泥、砂石等，不含有毒有害物质，且项目隔油池、化粪池、雨水收集池洗罐池、三级沉淀池均采用混凝土硬化，项目废水不外排，厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。综上，本项目运行对地下水环境影响较小。 4.2.6 土壤环境影响分析 项目污染物可以通过多种途径进入土壤和地下水，项目地下水、土壤污染源、污染物类型和污染途径及防控要求等详见表4-26。 表4-26 项目地下水、土壤污染源、污染物类型和污染途径及防控要求 污染源 排放源、产污节点 主要污染途径 污染物类型 防控要求 雨水 初期雨水收集池 垂直入渗 SS 简单防渗 生活废水、生产废水 隔油池、化粪池、污 水处理站、沉淀池、洗罐池 垂直入渗、地面漫流 COD、BOD、氨氮、SS、TN、TP 一般防渗 粉尘 贮存、生产环节 大气沉降 颗粒物 简单防渗 废机油 危废暂存间、机修间 泄露、垂直入渗 石油类 重点防渗 根据上表分析，本项目废气污染物主要为颗粒物，主要成分为碳酸钙，根据预测分析，项目排放颗粒物浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关限值要求，因此大气沉降后对土壤环境污染较小；项目生活废水和生产废水收集处理设施均按照要求进行防渗处理，泄露概率较小；各固体废物均妥善处置，不会随意丢弃，对土壤影响较小，不设跟踪监测要求。 综上所述，项目对土壤影响较小。 4.2.7 生态环境影响分析 1、 土地利用影响 根据配套设施证明，本项目为混凝土生产项目，且为景洪至打洛高速公路勐海县城至打洛段勐混隧道出口的临时配套设施，待景洪至打洛高速公路勐海县城至打洛段勐混隧道竣工后立即拆除并进行生态恢复，不属于永久性工业建设项目。本项目对土地利用和土地资源的影响主要是工程用地对土地的占压和破坏，项目不涉及永久占地，临时占地0.9902hm2，主要占地类型为林地、园地，临时占地对项目区的土地利用性质造成短期影响，待项目服务结束后可通过植被恢复等措施进行恢复，基本不影响土地使用。 2、植被影响 本项目区植被主要为人工植被，主要种植杉木和普洱茶。项目的建设运营会对植被短期会产生一定的影响。根据配套设施证明，本项目为混凝土生产项目，且为景洪至打洛高速公路勐海县城至打洛段勐混隧道出口的临时配套设施，待景洪至打洛高速公路勐海县城至打洛段勐混隧道竣工后立即拆除并进行生态恢复，不属于永久性工业建设项目。拆除及生态恢复要严格采取固废处置及生态恢复的环保措施，根据已编制的土地复垦方案对项目区进行植被恢复，植被恢复过程中依照“适地适树”、原生性、特有性、实用性的基本科学原则，种植乡土物种，并注重乔、灌、草、层间植物有机搭配，禁止引入外来物种，确保无遗留环保问题，项目建设对植被影响不大。 3、野生动物影响 项目区内未发现珍稀、濒危或当地特有种动物种类。由于项目建设和运营活动将导致小型啮齿类和地栖鸟类在施工区范围内减少，间接地影响这些猛禽在施工及周边地区的分布和种群数量的下降。评价区内分布的动物主要为常见种，无大型野生动物，项目运营过程中加强施工管理，严禁工作人员捕杀野生动物，可降低对动物的影响。因此，项目建设运营对动物的影响小，不会导致动物数量发生根本性改变，也不会对区域动物多样性产生根本性的影响。项目服务结束后随着工作人员的撤离，野生动物将逐渐回归该区域活动。 4.2.8环境风险分析 项目运营过程中设备维修及保养会产生少量的废机油（0.6t/a）；项目区内不设置柴油储罐，项目车辆及装载机用油根据使用量，建设单位使用加油站提供的油桶自行到附近加油站加取后运至项目区加至车辆中。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）的要求，建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。 计算所涉及的每种环境风险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应的临界量的比值Q（在不同厂区的同一种物质，按其厂界内最大存在总量计算）： 当企业只涉及一种环境风险物质时，计算该物质的总数量与其临界量比值，即为Q： 当企业存在多种环境风险物质时，则按下式计算物质数量与其临界量比值（Q）： ……＋ 式中：q1，q2……qn——每种危险物质实际存在量，t。 Q1，Q2……Qn——与各危险物质相对应的临界量，t。 当＜1时，该项目环境风险潜势划为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）推荐的方法，该项目物质的临界量如下表所示。 表4-29 风险物质的临界量一览表 序号 危险物质 临界量t 数据来源 1 机油 2500 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中“表B.1 突发环境事件风险物质及临界量”来确定 根据上述公式及危险物质临界量可知，该项目危险物质数量与临界量比值Q 如下表所示。 表4-10 危险物质数量与临界量比值Q 计算一览表 单位：t/a 危险物质名称 贮存设施 最大贮存量（t） 临界量（t） q/Q 机油 废机油桶 0.6 2500 0.00024 合计 qn/Qn 0.00024 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。 表4-30 评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简要分析a a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明 根据上述内容可知，本项目环境风险潜势为Ⅰ级，做简单分析即可。 项目对有毒有害和易燃易爆等危险物质进行调查，运行过程中风险物质物质主要为废机油，理化性质详见表4-27。 表4-27 机油危险特性一览表 标识 中文名： 机油、液压润滑油 危险货物编号：/ 英文名：Diesel oil；Diesel fuel UN 编号：/ 分子式：/ 分子量：130-500 CAS 号：/ 危险性类别：/ 理化性质 外观与性状 油状液体，淡黄色至褐色无气味或略带异味 熔点（℃） / 相对密度（水=1） 0.85 相对密度（空气=1） / 沸点（℃） / 饱和蒸气压（kPa） / 燃烧热（kJ/mol） / 溶解性 不溶于水，溶于多数有机溶剂 稳定性和反应活性 稳定性 稳定 聚合危害 不聚合 禁忌物 强氧化剂 毒性及健康危害 侵入途径 吸入、食入、经皮吸收 毒性 LD50：/ LC50：/ 健康危害 侵入途径：吸如、食入；急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎有资料报道,接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告 燃烧爆炸危险性 燃烧性 可燃 燃烧分解物 一氧化碳、二氧化碳 闪点（℃） 76 爆炸上限（v％） / 引燃温度 248 爆炸下限（v％） / 危险特性 遇明火、高热可燃 2、风险事故情形分析 本项目风险源主要来自暂存于危废暂存间的废机油，本次环评按以下2种情况设定为本次风险评价的风险事故情形： （1）废机油收集容器破损，导致废机油泄漏，通过地表径流进入河流，污染地表水体，通过入渗地下，污染土壤和地下水。 （2）废机油收集容器破损液体泄漏失火导致的次生污染物排放，污染大气环境。 3、影响分析 （1）大气环境风险分析 如果危废暂存间不注意防火，致使泄漏的废机油失火，出现二次环境污染，尤其是燃烧产生的二氧化硫和氮氧化物以及浓烟都会对周围大气环境造成影响。因此应在危废暂存间应张贴防火标识，并做好宣传，在泄漏发生后应立即采取应急措施，并不得带明火进场清理作业。在采取合理有效的措施后，大气环境风险是可控的。 （2）地表水环境风险影响分析 根据现场调查，与项目场地有水力联系的地表水体为西侧约2.95km处南开河。废机油含有石油类，进入河流后浮在水体表面，造成水体动植物油及石油类污染，浓度较高还会导致水体内的动植物死亡。 废机油间设有围堰，一旦发生泄漏，可以全部截留，不会流出危废暂存间，同时废机油的储存量小。经采取以上措施后，废机油的泄漏不会对周边地表水体造成影响。 （3）地下水环境风险影响分析 若项目防渗措施不到位，废机油有可能渗入土壤，改变土壤理化性质，影响植物生长，造成植物死亡；同时还会引起地下水的污染。因此危废暂存间地面应做好防渗措施，在采取防渗措施后，项目渗漏不会造成附近区域的地下水和土壤污染，发生泄漏后如立即采取有效措施，影响是短时间的，环境风险可控。 4、环境风险防范措施及应急要求 （1）危废暂存间周围应配置适当的消防器材，严禁烟火，并在明显位置张贴危险品标志，一旦发生险情可及时发现处理，消灭隐患。 （2）设置围堰，地表进行硬化处理，一旦发生火灾立即启动消防系统进行扑救。 （3）严禁火源进入易燃易爆液体储存区，对明火严格控制，定期对设备进行维修检查。 （4）危废暂存间设置托盘及围堰，用于收集事故状态下泄漏的废机油。 （5）项目区按《危废废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中的要求进行分区防渗。 （6）企业应按国家有关规定要求，编制突发环境事故应急预案，并经当地生态环境行政主管部门审查备案。当发生环境风险事故时，按应急预案要求，认真落实各项事故 应急措施，做到责任到位、落实到人、常备不懈。 5、环境风险分析结论 综上所述，建设单位应严格落实各项风险防范措施，避免环境风险事故的发生，一旦发生事故，按照完善的事故应急措施及时控制事故，防止事故蔓延，则在此基础上，项目的环境风险可接受。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 筒仓 | 颗粒物 | 1#混凝土生产线的筒仓（3个筒仓）呼吸口通过废气管道收集后进入1#处理风量为2500m3/h的脉冲袋式除尘器，废气经1#脉冲袋式除尘器（除尘效率≥99.7%）处理达标后通过21m排气筒排放（DA001）；项目2#混凝土生产线的筒仓（3个筒仓）呼吸口通过废气管道收集后进入2#处理风量为2500m3/h的脉冲袋式除尘器，废气经2#脉冲袋式除尘器（除尘效率≥99.7%）处理达标后通过21m排气筒排放（DA002） | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1现有与新建企业大气污染物排放限值中散装水泥中转站及水泥制品生产 |
|  | 骨料堆场（卸料、料斗上下料、骨料堆存） | 颗粒物 | 骨料堆场地面硬化处理，除进出口为敞开式外，其余均采用彩钢瓦顶棚和钢结构进行封闭遮挡扬尘（三面围挡+顶棚），设置3台雾炮机洒水降尘 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值 |
|  | 搅拌楼（搅拌机进料、搅拌机搅拌、爬升斗落料） | 颗粒物 | 爬升斗位于搅拌楼内，搅拌楼全封闭，搅拌机原料入口处封闭处理，并配套安装2台处理效率为99.7%的袋式除尘器，袋式收尘器排出的粉尘经搅拌楼（全封闭处理）进一步阻隔 |  |
|  | 皮带输送 | 颗粒物 | 皮带输送机廊道全封闭 |  |
|  | 车辆运输 | 颗粒物 | 每日对运输道路进行清扫车辆减速慢行，项目沿路设置软水管，非雨天对产尘区域进行洒水除尘；骨料堆场设置3台雾炮机洒水降尘 |  |
|  | 食堂 | 油烟 | 每个食堂安装1套处理效率为75%的油烟净化设备 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型规模标准 |
|  | 机械及运输车辆 | CO、NOx 、HC | 扩散稀释和空气自然净化 | 对环境影响小 |
| 废水 | 混凝土搅拌机清洗、混凝土运输罐车罐体内部清洗、混凝土运输罐车外部清洗废水、生产作业区冲洗废水、检验设备清洗 | SS | 收集后最终进入三级沉淀池沉淀后回用于生产搅拌 | 不外排 |
|  | 办公生活区 | COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、动植物油 | 食堂含油废水经隔油池预处理后与其他生活废水一起进入化粪池处理，化粪池处理后最终进入一体化污水处理站处理达标后回用于生产搅拌 | 《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中建筑施工水质标准 |
|  | 暴雨 | SS | 经过雨水收集池沉淀处理后回用生产搅拌 | 不外排 |
| 声环境 | 混凝土搅拌站 | Leq（A） | 厂房阻隔、距离衰减、安装减震垫，绿化 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |
| 电磁辐射 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 固体废物 | 筒仓脉冲袋式除尘器 | 筒仓除尘设备收集的粉尘 | 全部返回筒仓作为项目生产原料继续使用 | 满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），固废处置率达100% |
|  | 检验室 | 检验室混凝土块 | 人工破碎后集中收集作为原料回用于生产 |  |
|  | 三级沉淀池、洗罐池、初期雨水收集池 | 沉淀渣 | 清掏后回用于项目区用作生产原料使用 |  |
|  | 隔油池 | 隔油池油脂 | 委托专业单位清运处置 |  |
|  | 化粪池 | 污泥 | 定期委托当地环卫部门用吸粪车清掏处置 |  |
|  | 污水处理站 | 污泥 |  |  |
|  | 办公生活区 | 生活垃圾 | 生活垃圾经统一收集后清运至附近垃圾集中处置点处置 |  |
|  | 混凝土搅拌站、机修间 | 废机油 | 集中收集暂存于危废暂存 | 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的相关规定 |
|  |  | 含油防护用品（含油手套、抹布） | 已经混入生活垃圾的可按生活垃圾来管理，最初收集时原则上按危废收集，按危废来管理处置 |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 项目区按《危废废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中的要求进行分区防渗，同时加强管理，防止跑冒滴 |
| 生态保护措施 | 1、规范化生产，禁止随意扩大项目区范围，严禁破坏征地范围外的植被。 2、禁止猎捕野生动物，禁止乱砍乱伐。 3、在满足生产要求的前提下，尽量节省占用土地。 4、工程结束及时清理生产现场，拆除临时设施和建筑，撤出占用土地。 5、划定并最大限度缩小生产作业带，以减少影响范围，运输车辆及人员走固定路线，不得随意开辟道路。 |
| 环境风险 防范措施 | 1、危废暂存间周围应配置适当的消防器材，严禁烟火，并在明显位置张贴危险品标志，一旦发生险情可及时发现处理，消灭隐患。 2、设置围堰，地表进行硬化处理，一旦发生火灾立即启动消防系统进行扑救。 3、严禁火源进入易燃易爆液体储存区，对明火严格控制，定期对设备进行维修检查。 4、危废暂存间设置托盘及围堰，用于收集事故状态下泄漏的废机油。 5、项目区按《危废废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中的要求进行分区防渗。 6、企业应按国家有关规定要求，编制突发环境事故应急预案，并经当地生态环境行政主管部门审查备案。当发生环境风险事故时，按应急预案要求，认真落实各项事故 应急措施，做到责任到位、落实到人、常备不懈。 |
| 其他环境 管理要求 | 开展台账记录、排污许可证申请、自行监测等，开展自主验收工作 |

# 六、结论

景洪至打洛高速公路勐海县城至打洛段勐混隧道出口配套混凝土搅拌站建设符合国家及地方产业政策，符合环境功能区划，选址合理可行，符合总量控制等评价原则的要求。通过对项目所在地区的环境现状以及项目产生的环境影响进行分析，废气、噪声、废水在采取环评提出的防治措施后，均可以做到达标排放，固体废弃物处置率100%，环境影响可以得到有效控制。在认真执行环评中提出的污染防治措施后，产生的污染物对环境的影响较小，从环境保护的角度分析，该项目的建设是可行的。

附表

# 建设项目污染物排放量汇总表  单位：t/a

| 项目分类 | 污染物名称 | 现有工程（一期） 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物（有组织） | / | / | / | 0.176 | / | 0.176 | +0.176 |
|  | 颗粒物（无组织） | / | / | / | 3.869 | / | 3.869 | +3.869 |
|  | 食堂油烟 | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | +0.01 |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | COD | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | BOD5 | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | SS | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | NH3-N | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | TP | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 动植物油 | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
| 一般工业固体废物 | 筒仓除尘设备收集的粉尘 | / | / | / | 29.312 | / | 29.312 | +29.312 |
|  | 检验室混凝土块 | / | / | / | 3 | / | 3 | +3 |
|  | 沉淀渣 | / | / | / | 10.8 | / | 10.8 | +10.8 |
| 生活固废 | 隔油池油脂 | / | / | / | 0.065 | / | 0.065 | +0.065 |
|  | 化粪池污泥 | / | / | / | 1.13 | / | 1.13 | +1.13 |
|  | 污水处理站污泥 | / | / | / | 0.9 | / | 0.9 | +0.9 |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 45 | / | 45 | +45 |
| 危险废物 | 废机油 | / | / | / | 0.6 | / | 0.6 | +0.6 |
|  | 含油防护用品（含油手套、抹布） | / | / | / | 0.08 | / | 0.08 | +0.08 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

砂石料360402.8708t/a

（砂156401.2459t/a，碎石204001.6249t/a）

骨料堆场（卸料、取料、料斗上下料、堆放）

粉尘1.699t/a

砂石料360401.1718t/a

水34000t/a，外加剂1600t/a

粉尘1.1t/a

皮带运输

砂石料360400.0718t/a

粉尘0.0723t/a

搅拌楼（爬料斗进料、搅拌机进料、搅拌机搅拌）

水泥84000.0004t/a，粉煤灰10000.0001t/a

混凝土200000t/a

粉尘0.176t/a

筒仓（水泥、粉煤灰）

水泥84000.1577t/a，粉煤灰10000.0188t/a

13.5

113.33

9.392

90.438

混凝土搅拌用水

0.2

1.8

混凝土搅拌机清洗用水

2

0.27

2.43

2.7

三级沉淀池

9.392

罐车罐体内部清洗用水

0.024

0.216

混凝土运输罐车外部清洗用水

0.24

检验设备清洗用水

0.18

0.02

0.2

山箐水及外运新鲜水

132.143

0.529

4.766

5.295

生产作业区地坪冲洗用水

15.52

降尘用水

15.52

10.8

1.2

### 生活用水

### 食堂用水

2.7

0.3

### 隔油池

3

### 化粪池

12

13.5

### 拟建污水处理站

2.7

0.75

0.75

绿化用水

初期雨水

13.5

11.87

113.33

9.392

78.568

混凝土搅拌用水

0.2

1.8

混凝土搅拌机清洗用水

2

0.27

2.43

2.7

三级沉淀池

9.392

罐车罐体内部清洗用水

0.024

0.216

混凝土运输罐车外部清洗用水

0.24

0.529

4.766

生产作业区地坪冲洗用水

5.295

山箐水及外运新鲜水

112.003

0.02

0.18

0.2

检验设备清洗用水

8.0

降尘用水

8.0

10.8

1.2

### 生活用水

### 食堂用水

2.7

0.3

### 隔油池

3

### 化粪池

12

13.5

### 拟建污水处理站

2.7

噪声、粉尘、固废、废水

废气、废水

噪声、固废

噪声、粉尘、固废、废水

噪声、固废

清场、整地、绿化

设备安装

主体及辅助工程修建

基础开挖

调试

投产

工程验收

噪声、固废、废气

G

砂石

每条生产线1个21m排气筒，共2个（DA001、DA002）

N8、S1

骨料堆场

脉冲袋式除尘器（每条生产线1套，共2套）

G、N1

装载机

G

G1

G2

水泥

粉煤灰

泵

泵

计量

计量

外加剂

水

水箱

生产线配料仓

水泥筒仓

粉煤灰筒仓

外加剂储罐

计量

G、N2

N6

N4

N5

N7

皮带输送机

螺旋输送机

螺旋输送机

G、N3

计量

计量

爬升斗

混凝土搅拌机

清洗水

G、N9

W1

S2、N10

W2

检验

N12、S3

N11

W3

三级沉淀池

回用于项目区搅拌用水，不外排

清洗水

混凝土运输车

图例  Wx—废水；Gx—有组织废气；

G—无组织废气；Nx—噪声；Sx—固废

供给勐混隧道出口工程