# 勐海县水务局2023年预算重点领域财政项目文本公开

# 情况一：勐海县南哈河左支流河道治理工程。

## 一、项目名称

## 勐海县南哈河左支流河道治理工程。

## 二、立项依据

## 《西双版纳州水利局关于勐海县南哈河左支流河道治理工程初步设计报告的批复》西水防灾〔2020〕4 号。

## 三、项目实施单位

## 勐海县流沙河防洪治理工程管理局。

## 四、项目基本概况

## 本项目河道治理总长度为16.80km(其中干流14.00km，其一级支流2.80km)。治理堤线总长度为10.00km（左岸5.80km，右岸4.20km）。项目概算总投资2999.80万元。建筑物级别为5级，防洪标准为10年一遇。

## 五、项目实施内容

## 本次治理段为南哈河左支流勐遮镇段，隶属南哈河一级支流，治理起点为曼扫大寨旁的山脚处，治理终点为该支流与南哈河交汇处，治理范围内还包括本次治理河道南哈河左支流的一段一级支流，该一级支流治理起点为凤凰社区五组位置处，终点为该支流与南哈河左支流交汇处，治理河道总长度为16.80km（其中南哈河左支流14.00km，其一级支流2.80km）。治理堤线总长度为10.00km，其中左岸堤线长5.80km，右岸堤线长4.20m，均为南哈河左支流上。清淤河段总长13.40km（其中南哈河左支流清淤河段长10.60km，其一级支流清淤河段长2.80km）。

## 六、资金安排情况

## 上级下达资金2093.00万元（2020年中央资金1500.00万元，2021年中央资金593.00万元）。累计到位并支付资金1185.00万元（2018年县级地方配套资金20.00万元。2020年中央资金500.00万元，2021年中央资金365.00万元，2022年涉农整合资金300.00万元）。

## 七、项目实施计划

根据本工程所处地理位置、水文气象特点、交通运输条件等实际情况，拟定本工程施工总工期为12个月，准备工程工期1个月，主体工程工期10个月，收尾工程1个月，跨2个年度。

## 八、项目实施成效

## 一是开展南哈河左支流防洪治理工程，形成完备的防洪体系，对于提高河段防洪能力，保障人民群众生命财产安全，维护边境地区稳定具有十分重要的意义。二是开展南哈河左支流防洪治理工程，是保障勐海县城镇化战略顺利实施，打造生态型城镇，提升区域旅游价值的迫切需要。三是开展南哈河左支流防洪治理工程是解决当地“三农”问题和新时期乡村振兴的需要。四是开展南哈河左支流防洪治理工程，是维护民族团结，提高广大人民群众生活水平的需要。

# 情况二：勐海县流沙河县城八公里下游段防洪综合治理工程。

## 项目名称

## 勐海县流沙河县城八公里下游段防洪综合治理工程。

## 立项依据

## 《西双版纳州水利局关于准予勐海县流沙河县城八公里下游段防洪综合治理工程初步设计报告的行政许可决定书》西水许〔2022〕9号。

## 项目实施单位

## 勐海县流沙河防洪治理工程管理局。

## 项目基本概况

## 本项目治理河长4.687km，新建堤防5770m，其中，左岸新建堤防2621m（新建土堤长1405m，护坡474m，挡墙742m）；右岸新建堤防3149m（新建土堤长1865m，挡墙960m，削坡324m）；清理疏浚400m。批复总投资3056.52万元。防洪标准为10年一遇，堤防工程级别为5级。

## 项目实施内容

## 本次治理河段为流沙河八公里治理段，治理起点位于八公里水闸上游2.00km处，末端位于曼恩村附近，总治理河道长度4.687km，总新建堤防5770.00m，其中，左岸新建堤防2621.00m（新建土堤长1405.00m，护坡474.00m，挡墙742.00m）；右岸新建堤防3149.00m（新建土堤长1865.00m，挡墙960.00m，削坡324.00m）。工程主要任务为通过对沿河两岸实施护岸护坡、河道清障等工程措施，提高治理河段的防洪减灾能力，保护河道沿线0.23万人及0.45万亩耕地免受洪涝灾害，保障流域防洪安全和粮食生产安全，改善河道生态环境，促进项目区经济社会发展，维护社会稳定，为当地的经济发展创造有利条件。

## 资金安排情况

## 上级累计下达资金780.00万元（2022年水利发展资金780.00万元）；累计到位并支付资金600.00万元。

## 项目实施计划

根据本工程所处地理位置、水文气象特点、交通运输条件等实际情况，拟定本工程施工总工期为12个月，准备工程工期1个月，主体工程工期10个月，收尾工程1个月，跨2个年度。

## 项目实施成效

## 一是开展流沙河县城八公里下游段防洪治理工程，形成完备的防洪体系，对于提高河段防洪能力，保障人民群众生命财产安全，维护边境地区稳定具有十分重要的意义。二是开展流沙河县城八公里下游段防洪治理工程，是保障勐海县城镇化战略顺利实施，打造生态型城镇，提升区域旅游价值的迫切需要。三是开展流沙河县城八公里下游段防洪治理工程是解决当地“三农”问题和新时期乡村振兴的需要。四是开展流沙河县城八公里下游段防洪治理工程，是维护民族团结，提高广大人民群众生活水平的需要。

# 情况三：勐海县那达勐水库除险加固工程

一、项目名称

勐海县那达勐水库除险加固工程。

二、立项依据

根据《西双版纳州水利局转发云南省水利厅关于印发勐海县那达勐水库大坝安全鉴定报告书的通知》（西水利便笺〔2021〕769 号），勐海县那达勐水库安全鉴定为三类坝，需采取措施消除安全隐患，确保水库安全运行和整体效益的发挥。

三、项目实施单位

勐海县那达勐水库除险加固工程管理局。

四、项目基本概况

勐海县那达勐水库位于西双版纳傣族自治州勐海县境内的流沙河支流南开河上游右支流南溪河上，属澜沧江水系。水库距勐海县城43.00km，距景洪98.00km，距昆明628.00km，是一座以灌溉为主，兼顾防洪、发电、城市供水、乡镇用水的中型水库。水库控制径流面积61.90km²，多年平均径流量5930.00万m³，现状水库枢纽由大坝、溢洪道和输水隧洞组成。大坝坝型为粘土心墙堆石坝，坝顶实测高程1533.70m，最大实测坝高50.70m，坝顶宽8.00m，坝顶实测长度170.00m，正常蓄水位1528.62m，设计洪水位1530.17m（P=1%），校核洪水位1530.57m（P=0.1%），死水位1498.00m，水库总库容5598.40万m³，正常库容4716.60万m³，死库容73.40万m³。

五、项目实施内容

（一）对大坝下游坝坡进行培厚；优化设计坝顶建筑物；增设渗流观测等设施。

（二）对溢洪道进水渠至缓坡段一级马道以上边坡进行支护，设置变形观测设施；拆除强度不满足规范及设计要求的钢筋混凝土并重建；根据水力复核成果，加高泄槽段边墙。

（三）输水隧洞检修闸门启闭机室进行加固处理，输水隧洞出口工作闸门启闭机房拆除重建，原泄洪洞出口工作闸门启闭机房拆除；更换输水隧洞主洞事故检修闸门及输水支洞工作闸门和启闭设备；隧洞渗漏段进行防渗加固处理；原隧洞进、出口及检修闸门竖井边坡进行支护及修复。

（四）新增生态供水设施。

（五）硬化水库至广别老寨长约6公里的进场公路。

（六）新建工程信息化系统等。

六、资金安排情况

《云南省发展和改革委员会 云南省水利厅关于下达水安全保障工程专项2022年第一批中央预算内投资和省级投资计划的通知》（云发改投资〔2022〕509号），下达勐海县那达勐水库除险加固工程总投资3789.00万元，其中：中央预算内投资2273.00万元、省级投资1516.00万元。

2022年，《勐海县财政局关于2022年水安全保障工程专项(第一批)中央基建投资预算指标到位的通知》（海财建字〔2022〕167号），下达那达勐水库除险加固工程建设资金2273.00万元（2022年完成支付 607.48万元，剩余1665.52万元被县级财政收回）。

七、项目实施计划

工程于2022年10月1日开工建设，计划于2023年汛期前完成主体工程建设，2023年10月全面完工。

八、项目实施成效

项目的实施有效保障了勐混、勐海两坝区内 6.93 万亩农田的灌溉，以及那达勐电站供水、流沙河一～七级电站调节供水的任务，同时在拦蓄上游洪水、削减主河道洪峰以及排除涝灾上发挥着显著的积极作用，具有显著的社会效益和经济效益。