# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（报批稿）

项目名称：勐遮曼伦曼迭石场升级改造项目

建设单位（盖章）：勐海县晟和矿业有限责任公司

编制日期：2024年1月

中华人民共和国生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	26

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	56

四、主要环境影响和保护措施	62

五、环境保护措施监督检查清单	90

六、结论	96

附件：

附件1委托书

附件2投资备案证

附件3关于勐遮曼伦曼迭石场升级改造项目与西双版纳州“三线一单”符合性的回复

附件4关于勐海县晟和矿业有限责任公司查询勐海县遮曼伦曼迭石场升级改造项目“三区三线及“土地利用现状图”的情况说明

附件5勐海县林业和草原局情况说明

附件6项目占用水源地情况查询的意见

附件7现状监测报告

附件8升级改造前项目环评批复

附件9排污许可证

附件10勐海县曼迭花岗岩石场升级改造项目竣工环境保护验收备案表

附件11采矿权许可证

附件12企业营业执照

附件13-16勐遮曼伦曼迭石场升级改造项目环境影响报告表评审意见修改清单及各位专家评审意见修改清单

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目水系图

附图3：项目总平面布局图（附图3-1：项目总平面布置图）

附图4：项目大气、声环境评价范围及保护目标分布图

附图5：大气现状监测点位图

附图6：项目与西双版纳州环境管控单元关系图

附图7：项目与云南省生物多样性保护优先区域的位置关系图

附图8：项目与亚洲象国家公园位置关系图

附图9：项目与云南主体功能区划关系图

附图10：项目与云南省生态功能类型区关系图

附图11：产噪设备图

附图12：环保设施布置图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 勐遮曼伦曼迭石场升级改造项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2207-532822-04-02-616816 |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 勐海县勐遮镇曼伦村委会曼迭村民小组 |
| 地理坐标 | （100度9分55.045秒，22度0分40.275秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3039其他建筑材料制造 | 建设项目 行业类别 | 56砖瓦、石材等建筑材料制造303 |
| 建设性质 | □新建（迁建） ☑改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 勐海县发展改革和工业信息化局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2207-532822-04-02-616816 |
| 总投资（万元） | 100 | 环保投资（万元） | 39.1 |
| 环保投资占比（%） | 39.1 | 施工工期 | 5个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1专项评价设置原则表 专项评价的原则 设置原则 本项目情况 大气 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目 本项目特征污染物为颗粒物，不涉及上述有毒有害污染物且厂界500米范围内无环境空气保护目标，因此无需开展大气专项评价 地表水 新增工业废水直排建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外)；新增废水直排的污水集中处理厂 本项目洗砂废水经处理后回用生产，不外排；生活污水经化粪池处理后清掏用于周边农田施肥，项目未新增废水直排，无需开展地表水专项评价。 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目 本项目柴油最大储存量为20t，储量未超过临界量2500t，因此无需开展环境风险专项评价 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和泗游通道的新增河道取水的污染类建设项目 本项目不涉及河道取水，因此无需开展生态专项评价 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 本项目不属于海洋工程建设项目 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C 综上所述，根据建设项目环境影响报告表（污染影响类）技术指南，项目无需开展专项评价。 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |

| 其他符合性分析 | 1、与《西双版纳州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的符合性分析 （1）项目与西双版纳州“三线一单”的符合性分析 2021年8月10日，西双版纳州人民政府发布了《西双版纳州人民政府关于印发西双版纳州“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（西政发〔2021〕11号）。项目与“西政发〔2021〕11号”的符合性分析见下表。 表1-2西双版纳州“三线一单”生态环境分区管控实施方案符合性分析一览表 文件要求 项目情况 符合情况 生态保护红线 执行省人民政府发布的《云南省生态保护红线》，将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间。 根据勐海县自然资源局查询结果（详见附件4），项目占地范围不涉及生态保护红线。根据西双版纳州生态环境科学研究所查询结果（详见附件3），项目位于勐海县一般生态优先保护单元，根据文件内容：“本项目涉及一般生态空间优先保护单元多为公益林，具体占用情况请以林草部门核定结果为准。”再根据勐海县林草局查询结果（详见附件5），项目片区范围未涉及风景名胜区及自然保护区。 符合 环境质量底线 水环境质量底线。到2025年，纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率（达到或优于Ⅲ类）比例继续保持100%，新增监测断面水质优良率100%。集中式饮用水水源地水质优良率100%。到2035年，全州水环境质量继续保持稳定，水生态系统功能保持良好状态，纳入国家、省控制的地表水优良水体断面优良率继续保持100%，新增监测断面水质优良率100%，集中式饮用水水源地水质优良率100%。 项目所在地区域的最近地表水体为生活区东侧700m的曼点水库和项目区东侧4480m的南哈河。根据现场调查，曼点水库为施肥水源。南哈河属于流沙河支流，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020）》，流沙河（源头—入澜沧江）水功能区划为一般鱼类保护、农业用水，执行III类水标准。根据2022年环境质量公报，流沙河能达到III类水，满足III类水质目标要求。项目生产废水经过絮凝沉淀系统处理后进入清水池后回用，不外排；生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排。项目建设不会突破水环境质量底线。 符合 大气环境质量底线。到2025年，环境空气质量稳中向好，勐海县城市环境空气质量稳定达到国家二级标准，细颗粒物（PM2.5）控制在省下达指标内。到2035年，环境空气质量全面提升，各县（市）城市环境空气质量稳定达到国家二级标准，细颗粒物（PM2.5）控制在省下达指标内。 本项目所在区域空气质量为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区域，根据《2022年西双版纳傣族自治州生态环境状况公报》及补充监测结果，项目区环境质量可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 项目所在区域为环境空气质量达标区，项目运营期废气采取本环评提出的防治措施后均能够实现达标排放，项目建设不会降低区域环境空气质量功能。 符合 土壤环境风险防控底线。风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全用率和污染地块安全利用率进一步提高。到2035年，土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境质量安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。 本项目生活垃圾、表土和弃土等固体废物均能得到妥善处置，废机油等危险废物经收集后暂存于危废暂存间，最终委托有资质单位清运处置。项目危废暂存间按照重点防渗区要求进行防渗，厂区道路采取硬化等措施，不会对区域土壤造成较大影响。项目建设不会突破项目所在地的土壤环境风险风控底线。 符合 资源利用上线 2020年，全州年用水总量控制在7.37亿立方米以内；2030年，全州年用水总量控制在7.74亿立方米以内；土地资源利用上线为：2020年，全州耕地保有量稳定在9.8645万公顷，基本农田保护面积7.8916万公顷，建设用地规模3.4339项目运营过程中会消耗一定的电、水资源，但总体消耗量较少；能源利用上线为：2020年，能源消费总量控制在216万吨标准煤以内，非化石能源消费占能源消费总量比重达到51%。 项目运营过程中会消耗一定的电、水资源，但总体消耗量较少；根据勐海县自然资源局2023年9月28日出具的“关于勐海县晟和矿业有限责任公司查询勐海县勐遮曼伦曼迭石场升级改造项目“三区三线及“土地利用现状图”的情况说明”，该项目范围未涉及永久基本农田。 符合 根据上表，本项目未占生态红线；污染物排放满足环境功能区划要求，项目建设不会突破水环境、大气环境、土壤环境质量底线；符合资源利用上线要求。 （2）根据西双版纳州生态环境科学研究所出具的本项目与云南省“三线一单”符合性的回复，本项目所在地涉及动海县一般生态优先保护单元，一般管控单元，水环境一般管控单元。 ①项目与西双版纳州生态环境管控总体要求对照如下： 表1-3本项目与西双版纳州生态环境管控总体要求对照表 管控领域 管控要求 本项目对照情况 符合性 空间布局约束 (1)禁止在澜沧江、那达动水库、南细河、曼旦水库和曼点水库等集中式饮用水水源保护区、重要河流沿岸、重要湖库岸边、主要交通干线两侧等划定的禁养区内开展规模化畜禽养殖和水产养殖。 本项目不属于畜禽养殖和水产养殖项目。同时也不属于水源保护区、重要河流沿岸、重要湖库岸边、主要交通干线两侧等划定的禁养区。 符合 (2)对澜沧江、南腊河、罗梭江和流沙河等重点流域，按质量改善目标要求严格落实排放标准，完善排污许可管理要求，把治污任务落实到排污单位。 本项目不属于重点流域。项目采用湿法工艺并在进出料口使用喷淋装置湿法降尘，成品堆放场修建库棚，地面采用碎石铺垫、三面围挡；严控粉尘无组织排放。生产废水絮凝沉淀后循环使用，不外排。 符合 (3)超海拔、超规划、超坡度的"三超橡胶园逐步退出，开展生态修复。 本项目不涉及橡胶园。 符合 污染物排放管控 (1)工业集中区内企业应做到”清污分流、雨污分流”，实现废水分类收集处理，并对废水进行预处理，达到园区污水处理厂接管要求后，方可接入园区污水处理厂集中处理。鼓励有条件的园区实施区域中水回用。 本项目运营期实行雨污分流，废水分类收集处理，不外排。 符合 （2）排污单位应依法持有排污许可证，并严格按证排污。对超标或超总量的排污单位一律限制生产或停产整治。排污单位的污染物排放要符合国家或地方排放标准；有特别排放限值要求的，应依法依规执行。 项目属于《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》中二十五、非金属矿物制品业30“建筑用石加工3039”属于简化管理，需申领排污许可证，项目审批通过后，应在全国排污许可证管理信息平台申请排污许可证。 符合 (3)重点开展制糖、酒精、屠宰、橡胶加工和水泥等行业总量控制。 本项目不涉及制糖、酒精、屠宰、橡胶加工和水泥等行业 符合 环境风险防控 (1)强化工业集中区环境风险管控实施技术、工艺、设备等生态化、循环化改造，加快布局分散的企业向园区集中，按要求设置生态隔离带，建设相应的防护工程。 本项目位于勐海县勐遮镇曼伦村委会曼迭村民小组，不在工业集中区内。 符合 (2)工业集中区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施.。 符合 (3)加强环境风险防控和应急管理制定和完善突发环境事件和饮用水水源地突发环境事件应急预案，提高风险防控和突发环境事件应急处理能力。 项目审批通过后，建设单位按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求，结合实际情况编制《项目突发环境事件应急预案》并上报西双版纳傣族自治州生态环境局勐海分局备案。 符合 (4)加强重污染天气应急联动响应和区域大气污染联合防治。完善预警分级标准体系，明确分级响应措施.当预测到区域将出现大范围重污染天气时，统一发布预警信息，有关城市按级别启动应急响应措施，实施区域应急联动。 不涉及 符合 资源开发利用效率 (1)降低水、土地、矿产资源消耗强度，强化约束性指标管理。 本项目为砂石料加工项目，资源开发利用率高，水、土地、矿产资源消耗强度低。 符合 (2)实行最严格的水资源管理制度，严格用水总量、强度指标管理，严格取水管控，建立重点监控取水单位名录，强化重点监控取水单位管理.全州年用水总量、万元工业增加值用水量降幅等指标达到省考核要求。 本项目生产中对用水要求不严格，生产废水可一直循环使用，运行中只需补充损耗即可，水资源利用率高。 符合 (3)坚持最严格的耕地保护制度守住耕地保护红线，坚持节约用地，严格执行耕地占补平衡等制度，提高土地投资强度和单位面积产出水平。 本项目不涉及永久基本农田。 符合 (4)全州单位GDP能耗持续下降，能耗增量控制目标达到省考核要求。 本项目能耗增量控制目标能达到省考核要求 符合 ②项目与《勐海县一般生态空间优先保护单元生态环境准入清单》对照如下： 1-4《勐海县一般管控单元生态环境准入清单》的符合性分析 县市 单元名称 管控要求 本项目对照情况 符合性 各县(市)一般管控单元 一般生态空间优先保护单元 1.执行《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》。原则上按照限制开发区域的要求进行管理，严格限制大规模开发建设活动。以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，因地制宜地发展不影响主体功能定位的产业。 2.未纳入生态保护红线的各类自然保护地按照相关法律法规规定进行管控；重要湿地依据《湿地保护管理规定》、《国务院办公厅关于印发湿地保护修复制度方案的通知》、《云南省湿地保护条例》、《云南省人民政府关于加强湿地保护工作的意见》等进行管理；生态公益林依据《国家级公益林管理办法》、《云南省地方公益林管理办法》等进行管理；天然林依据《国家林业局关于严格保护天然林的通知》（林资发〔2015〕181号）、《中共中央办公厅国务院办公厅关于印发<天然林保护修复制度方案>的通知》（厅字〔2019〕39号）等进行管理；基本草原依据《中华人民共和国草原法》进行管理。 根据西双版纳州生态环境科学研究所查询结果（详见附件3），项目位于勐海县一般生态优先保护单元，根据文件内容：“本项目涉及一般生态空间优先保护单元多为公益林，具体占用情况请以林草部门核定结果为准。”再根据勐海县林草局查询结果（详见附件5），项目片区范围未涉及风景名胜区及自然保护区。对照勐海县林草局出具文件可知，本项目符合云南省及西双版纳州的各类管理条例。 符合 空间布局约 落实生态环境保护基本要求，项目建设和运行应满足产业准入、总量控制、排放标准等管理规定。 项目不属于《产业结构调整指导目录(2024年本）》中所规定的鼓励类、限制类及淘汰类之列，视为允许类符合产业准入；总量控制、排放标准满足相关规定。 符合 根据上表，本项目的建设符合《西双版纳州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的生态环境准入清单要求 综上所述，本项目未占生态红线；污染物排放满足环境功能区划要求，项目建设不会突破水环境、大气环境、土壤环境质量底线；符合资源利用上线要求；符合生态环境准入清单管控要求。总体符合《西双版纳州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》要求。 2、与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022版）》符合性分析 根据《云南省推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发<云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022版）>的通知》（云发改基础〔2022〕894号），项目与其符合性具体分析见下表。 表1-5项目与云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022版）符合性 具体要求 项目情况 符合性 （1）禁止在生态保护红线范围内投资建设项目，生态保护红线内、自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动；其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动。 项目位于勐海县勐遮镇曼伦村委会曼迭村民小组，不涉及生态保护红线和自然保护区。 符合 禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施等。 根据勐海县林业和草原局曼伦曼迭石场情况说明，该片区范围未涉及风景名胜区及自然保护区，详见附件5。 符合 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 根据勐海县生态环境分局关于曼伦曼迭石场升级改造项目占用水源地情况查询意见，该片区范围未涉及饮用水源地占用，详见附件6。 符合 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。 项目不占用长江流域河湖岸线。 符合 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 项目位于西双版纳州勐海县勐海县勐遮镇曼伦村委会曼迭村民小组，本项目属于建筑用石加工项目，不属于高污染项目。 符合 （禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 项目属于其他建筑材料制造项目，不在《市场准入负面清单》（2022版）中，对照国家及地方产业政策，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类、淘汰类项目。 符合 综上所述，本项目属于建筑用石加工，未涉及未涉及风景名胜区及自然保护区及饮用水源地占用，项目符合《云南省推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发<云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022版）>的通知》（云发改基础〔2022〕894号）要求。 3、与云南省主体功能区规划的符合性分析 根据2014年1月6日云南省人民政府“关于印发云南省主体功能区规划的通知”（云政发〔2014〕1号）：将全省国土空间按照开发方式分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域3类主体功能区。根据《云南省主体功能区规划》，项目所在的勐海县属于云南省限制开发区域名录中“重点生态功能区”，“重点生态功能区”开发和管制原则如下： （1）对各类开发活动进行严格管制，尽可能减少对自然生态系统的干扰，不得损害生态系统的稳定和完整性。 （2）开发矿产资源、发展适宜产业和建设基础设施，都要控制在尽可能小的空间范围之内，并做到林地、草地、湿地、水面等绿色生态空间面积不减少。新增公路铁路建设规划必须严格执行环境影响评价制度，应事先规划好动物迁徙通道。在有条件的地区之间，要通过水系、绿带等构建生态廊道，避免形成“生态孤岛”。 （3）严格控制开发强度，集约节约农村居民点用地，腾出更多的空间用于维系生态系统的良性循环。城镇建设与工业开发要依托现有资源环境承载能力相对较强的城镇集中布局、据点式开发，禁止成片蔓延式扩张。原则上不再新建各类开发区和扩大现有工业开发区的面积，已有的工业开发区要逐步改造成为低消耗、可循环、少排放“零污染”的生态型工业区。 （4）实行更加严格的产业准入环境标准，严把项目准入关。不损害生态系统功能的前提下，因地制宜地适度发展旅游、农林牧产品生产和加工、休闲农业等产业积极发展服务业，根据不同地区的情况，保持一定的经济增长速度和财政自给能力。 （5）在现有城镇布局基础上进一步集约开发、集中建设，重点规划和建设资源环境承载能力相对较强的县城和中心镇，提高综合承载能力。引导一部分人口向城市化地区转移，一部分人口向区域内的县城和中心镇转移。生态移民点应尽量集中布局到县城和中心镇，避免新建孤立的村落式移民社区。 （6）加强县城和中心镇的道路、供排水、垃圾污水处理等基础设施建设。在条件适宜的地区，积极推广太阳能、生物质能等清洁可再生能源利用，努力解决农村特别是山区农村的能源需求。在有条件的地区建设一批节能环保的生态型社区。健全公共服务体系，改善教育、医疗、文化等设施条件，提高公共服务供给能力和水平。 本项目所在的勐海县属于云南省限制开发区域名录中“重点生态功能区”，不属于禁止开发区域。本项目为其他建筑材料制造，利用企业矿界范围内现有场地场建设本项目，不涉及新增占地，详见附图10。生态系统的绝大部分区域原有生态环境不变，以这一生态环境为依托的动植物关系、生物与非生物环境关系、食物链及能流渠道都没有发生变化，生态系统仍然具有良好的自我调控能力，健康程度良好，项目建设不会破坏生态系统的完整性。 本项目满足州、县环境准入清单要求，项目的建设过程中将采取相应的污染防治措施和生态影响减缓措施。废气采取相应措施后满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；噪声采取相应措施后满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；项目运营期生产废水循环使用，不外排；生活污水依托原有生活设施处理；固废处置率达到100%。各污染治理设施稳定高效运行，各污染物长期稳定达标排放，不会对项目周围生态功能造成明显影响，对周边环境质量的影响可得到较好控制。不会损害生态系统的稳定和完整性。同时项目范围未涉及永久基本农田、未涉及生态保护红线。因此，项目的建设符合《云南省主体功能区规划》要求。 4、与云南省生态功能区划的符合性分析 项目属于《云南省生态功能区划》中的农产品提供生态功能区中的I1-1澜沧江下游低山宽谷农业生态功能区。 农产品提供生态功能区主要指以提供农产品为主的长期从事农业生产的地区，包括省商品粮基地和集中联片的农业用地。该类型区包括11个三级生态功能区，本项目区为I1-1澜沧江下游低山宽谷农业生态功能区。这些地区地势较为缓和、水热条件配合较好，农业生产较为发达，是我省粮食和经济作物的主产区。该类生态功能区的主要生态问题：农田侵占现象普遍、土壤肥力下降、农业面源污染日趋严重，抵御自然灾害能力低。该类型区生态保护的主要方向： （1）严格保护基本农田，培养土壤肥力。 （2）加强农田基本建设，增强抗自然灾害的能力。 （3）发展无公害农产品、绿色食品和有机食品；调整农业产业和农村经济结构，合理组织农业生产和农村经济活动。 （4）调整农业产业和农村经济结构，建设生态农业示范区。 项目用地总面积10570.54m2，不新增占地面积，根据建设单位到勐海县自然资源局查询的关于勐海县勐遮曼伦曼迭石场升级改造项目“三区三线”及“土地利用现状图”的情况说明，建设项目占地范围不涉及自然保护区、公益林地等，不占用生态保护红线，详见附件4。项目建设过程中采取相应的污染防治措施和生态影响减缓措施后，废气、噪声达标排放，废水、固废得到妥善处置，对周边环境影响小，不会对所属区域环境造成影响。本项目的建设不会改变区域生态功能，与功能区的发展方向不矛盾，符合《云南省生态功能区划》要求。 5、与《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2012-2030年）》 根据《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2012-2030）》划分的云南省生物多样性保护优先区域，结合云南生态系统类型的典型性、特有程度、特殊生态功能以及物种的丰富程度、珍稀濒危程度、受威胁因子、经济用途、科学研究价值等因素，提出了全省生物多样性保护的6个一级优先区域和18个二级优先区域，涉及16个州、市101个县、市、区，总面积约9.5万平方千米，占云南国土面积的23.8%。云南省生物多样性保护的战略任务主要是：建立生物多样性保护长效机制，完善生物多样性保护地体系，构建生物多样性保护与利用科技支撑体系，加强生物多样保护调查评估与监测研究，促进生物多样性保护与资源开发利用相协调，弘扬民族传统生态文化，构筑生物安全防范体系，动员全社会广泛参与。 本项目位于西双版纳州勐海县勐遮镇曼伦村委会曼迭村民小组，根据现场调查及叠图可知，项目不属于云南生物多样性保护优先区域，详见附图7。根据现场调查项目区生态环境人为干扰频繁。区域植被主要以玉米、旱稻、水稻为主，动物以蛙类、田鼠、蛇类及常见鸟类等小型动物为主。评价范围内未发现国家级保护植物、省级保护植物及区域狭域物种、古树名木分布，也未发现国家级和云南省级重点保护野生动物分布，亦无其他珍稀濒危物种和地区特有种类分布。生物多样性较低，生态环境质量一般。不属于云南生物多样性保护优先区域。评价区域内无自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等需要特殊保护的生态敏感目标。 综上，本项目的建设符合《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2012-2030年）》要求。 6、与《云南省生物多样性保护条例》符合性分析 本项目与《云南省生物多样性保护条例》符合性分析详见下表。 表1-6与《云南省生物多样性保护条例》符合性分析一览表 《云南省生物多样性保护条例》相关要求 本项目情况 符合性 第二十四条任何单位和个人不得擅项目为砂石料加工项目，符合自向自然保护区引进外来物种。确需引进的，应当依法办理审批手续，并按照有关技术规范进行试验。 项目为其他建筑材料制造，用地不涉及自然保护区，绿化采用本土树种，不引入外来物种。 符合 第二十五条禁止扩散、放生或者丢弃外来入侵物种。 加强员工培训，不放生和丢弃外来入侵物种。 符合 第二十九条新建、改建、扩建建设项目以及开发自然资源,应当依法开展环境影响评价。对可能造成重要生态系统破坏、损害重要物种及其栖息地和生境的，应当制定专项保护、恢复和补偿方案，纳入环境影响评价。在生物多样性保护优先区域的建设项目以及自然资源开发，应当评价对生物多样性的影响，并作为环境影响评价的重要组成部分。 项目正在编制环评报告表，并按要求报批。项目属于其他建筑材料制造项目，用地面积较小，不会造成重要生态系统破坏。 符合 综上，本项目为砂石料加工，用地不涉及自然保护区，建设符合《云南省生物多样性保护条例》要求。 7、与《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》符合性分析 根据《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》（工信部联原〔2019〕239号）中相关规定，本项目与其符合性分析见下表。 表1-7项目与《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》的符合性 《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》要求 项目情况 符合性 1.鼓励在水泥生产集聚区，建设砂石、水泥、混凝土和装配式建筑构件一体化产业园区，发挥集聚效应，减少全产业链二次物料量。支持省内跨区域合作，构建资源和市场有机链接。推广应用机制砂，逐步过渡到依靠机制砂满足建设需要为主，推动年生产规模100万吨以上的现有矿山增设机制砂生产线，支持机制砂厂矿改造提升，不断提高机制砂生产能力和优质产品生产比例。 项目将原有老旧设备拆除，新建石料生产线及机制砂生产线，利用生产线中的细粉料为原料，既可实现废弃资源再利用，也可减少中间运输环节，保护环境。 符合 2.牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，不断提高绿色发展和本质安全水平。加强机制砂项目的现场管理，机制砂石项目配套建设抑尘收尘、水处理和降噪等污染防治以及水土保持设施，对设备、产品采取棚化密闭或其他有效覆盖措施，推进清洁生产，严控无组织排放，满足达标排放等环保要求。对工艺废水、细粉和沉淀泥浆等加强回收再利用，实现近零排放，提高节水水平和设备整体能效、降低单位产品的综合能耗。落实企业安全生产主体责任，建立健全全员安全生产责任制和安全管理规章制度，推进企业安全生产标准化建设。采用先进工艺和本质安全型自动化装备，完善矿山开采、石料搬运和破碎、物料筛分和转运等工序的安全风险管控及职业病防护措施，从源头提升本质安全水平。 本项目采用湿法工艺成品分区堆放，地面采用碎石铺垫，粗料区四周设置雾炮喷淋；细砂区设置库棚、三面围挡，一面设置喷淋，严控无组织排放，满足达标排放等环保要求。生产废水絮凝沉淀后回收再利用，不外排，提高节水水平和设备整体能效。采用成熟先进装备对石料进行破碎筛分、转运等，从源头提升本质安全水平。 符合 3.加强运输车辆检测，防止超限超载车辆出场（站）上路。 建设单位要求运输车辆装载时不超过车辆边邦，矿区设置地磅，避免超载运输。 符合 4.严格质量管控。对成品料分类或分仓储存。 本项目成品分区堆放，地面采用碎石铺垫，粗料区四周设置雾炮喷淋；细砂区设置库棚、三面围挡，一面设置喷淋，瓜子石、公分石、毛石、机制砂、通过筛分后不同输送皮带输送至不同区域分区堆放。 符合 5.推动联合重组。鼓励企业以资源、资本、技术、品牌、市场等为纽带，通过市场化法治化手段实施兼并重组，压减、改造机制砂石低效产能，提升产业集中度。 本项目引入成熟制砂设备，促进了机制砂石的高效产能。 符合 6.发展绿色制造。生产线配套建设抑尘收尘、水处理和降噪等污染防治以及水土保持设施，对设备、产品采取棚化密封或其他有效覆盖措施，推进清洁生产，严控无组织排放，满足达标排放等环保要求。对工艺废水、细粉和沉淀泥浆等加强回收再利用，鼓励利用生产过程中的伴生石粉生产绿色建材，实现近零排放。 （1）本项目采用湿法工艺，成品分区堆放，地面采用碎石铺垫，粗料区四周设置雾炮喷淋；细砂区设置库棚、三面围挡，一面设置喷淋；严控粉尘无组织排放。 （2）生产废水絮凝沉淀后循环使用，不外排。 符合 综上，本项目发展理念、生产工艺、污染防治措施等均符合《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》（工信部联原〔2019〕239号）要求。 8、与《关于促进砂石行业健康有序发展的实施方案》》（云发改价格〔2021〕189号）的符合性分析 本项目与《关于印发促进砂石行业健康有序发展的实施方案的通知》（云发改价格〔2021〕189号）的符合性分析详见下表。 表1-8与《关于印发促进砂石行业健康有序发展的实施方案的通知》符合性分析一览表 《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》要求 本项目情况 符合性 支持废石尾矿及再生砂石综合利用。进一步做好废石尾矿资源调查，建立资源综合利用信息网络平台，在符合安全、生态环保要求的前提下，积极推进废石、矿渣和尾矿等资源综合利用，实现“变废为宝”。在废石尾矿产生和堆存集中地开展废石尾矿综合利用示范基地建设。鼓励采矿权人依法回收利用废石尾矿。鼓励利用建筑拆除垃圾等固废资源生产砂石替代材料，清理不合理的区域限制措施增加再生砂石供给。研究建筑垃圾资源化利用的实施途径，推动和规范建筑垃圾再生骨料行业发展。 项目属于其他建筑材料制造项目，机制砂的原料为矿山开采中的细粉料及原矿石。 符合 综上，本项目属于其他建筑材料制造，项目建设符合《关于印发促进砂石行业健康有序发展的实施方案的通知》的相关要求。 9、与《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》（发改价格（2020）473号） 表1-9本项目与《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》相符性分析表 《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》要求 本项目情况 符合性 1.加强非法采砂综合治理。加强砂石行业全环节、全流程监管，及早发现问题隐患，完善管理制度规范。对无证采砂、不按许可要求采砂等非法采砂行为，保持高压态势，强化行刑衔接，加大打击力度。严格管控长江中下游采砂活动，严防河道非法采砂反弹，维护长江采砂秩序，确保长江健康。 本项目不属于河道采砂项目，利用原石场开采产生的块石进行加工生产。 符合 2.支持废石尾矿综合利用。在符合安全、生态环保要求的前提下，鼓励和支持综合利用废石、矿渣和尾矿等砂石资源，实现“变废为宝”。 项目制砂原料为石材破碎过程中的细粉料，通过增加制砂生产线，可提高采石场细粉料的综合利用率。 符合 3.鼓励利用固废资源制造再生砂石。鼓励利用建筑拆除垃圾等固废资源生产砂石替代材料，清理不合理的区域限制措施，增加再生砂石供给。 项目以石材破碎过程中的细粉料及块石为原料。 符合 综上，本项目不属于河道采砂项目，项目建设可提高采石场细粉料的综合利用率，符合《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》（发改价格（2020）473号）要求。 项目与《机制砂石骨料加工设计规范》符合性分析 表1-10本项目与《机制砂石骨料加工设计规范》相符性分析表 《机制砂石骨料加工设计规范》要求 本项目情况 符合性 1.厂址选择应靠近资源所在地，并应远离居民区；厂址应选择在工程地质和水文地质较好的地带，并应避开山洪、滑坡、泥石流等地质灾害易发地段。 本项目位于原厂址处，原理居民区且靠近资源所在地，场区位于公路旁，工程地址与水文地质都较好。 符合 2.厂区内应设置雨水排水系统。排放含有生产废渣的雨水时，应进行沉淀处理。 本项目厂区配备截排水沟及污水池，对初期雨水进行收集与生产废水一起回用。 符合 3.洗矿作业或湿式制砂作业的生产工艺设计，应利用回水。 项目采用湿式制砂，生产用水循环使用。 符合 4.厂房配置时，应满足供电、供水、除尘等配套公用设施的要求，保证总体的合理性。 项目厂房配套供电、供水、除尘等公用设施，总体布置合理。 符合 综上，本项目厂址选择、生产工艺设置、厂房配置等均符合《机制砂石骨料加工设计规范》的相关要求。 项目与《砂石行业绿色矿山建设规范》符合性分析 表1-11本项目与《砂石行业绿色矿山建设规范》相符性分析表 《砂石行业绿色矿山建设规范》要求 本项目情况 符合性 1.湿法生产应配置泥粉和水分离、废水处理和循环使用系统。 本项目采用湿法工艺，已配置泥水脱离装置、废水处理和循环使用系统。 符合 2.应选用低噪声生产设备；对高噪强振的设备，应采取消声、减振措施；合理设计工艺布置，控制噪声传播。 本项目选用低噪声生产设备，采取消声、减振措施；合理布置设备，控制噪声传播。 符合 3.砂石骨料成品堆场(库)应地面硬化，分类或分仓储存。 项目机制砂堆场分类储存，地面采用等效碎石铺垫。 符合 4.湿法生产中的沉淀泥浆经脱水干化后形成的泥粉或泥饼，可用于新型墙体材料、土地复垦和土壤改良等。 项目湿法生产中的沉淀泥沙经脱水干化后形成的泥饼用于采空区土地复垦 符合 5.对排土场堆放的剥离表土或筛分后的渣土，用于环境治理、土地复垦和复绿等。 项目排土场堆放的剥离表土，用于土地复垦和复绿。 符合 6.应配备完善的生产废水处理系统，经过固液分离处理后的清水应100%循环利用。 项目已配备浓缩罐、清水池、污水池等完善的生产废水处理系统，固液分离处理后的清水可100%循环利用。 符合 7.矿区及厂区应建有雨水截(排)水沟和集水池，地表径流水经沉淀处理后达标排放。 矿区及厂区的生产排水、雨水和生活污水，应实现雨污分流、清污分流。 项目实行雨污分流。生产加工区建有相应的截排水沟及污水池，雨水经污水池收集后与生产废水一同回用。 符合 综上，本项目污染物防治措施符合《砂石行业绿色矿山建设规范》的相关要求。 12、项目与《空气质量持续改善行动计划》符合性分析 根据2023年11月30日国务院印发的《空气质量持续改善行动计划》的通知（国发〔2023〕24号）中相关规定，项目与其符合性分析见下表。 表1-12项目与《空气质量持续改善行动计划》符合性分析一览表 《空气质量持续改善行动计划》要求 本项目情况 符合性 （四）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。 本项目为其他建筑材料制造的改建项目，不属于高耗能、高排放、低水平项目；项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，不涉及产能置换。 符合 （十九）推进矿山生态环境综合整治。新建矿山原则上要同步建设铁路专用线或采用其他清洁运输方式。到2025年，京津冀及周边地区原则上不再新建露天矿山（省级矿产资源规划确定的重点开采区或经安全论证不宜采用地下开采方式的除外）。对限期整改仍不达标的矿山，根据安全生产、水土保持、生态环境等要求依法关闭。 本项目仅针对加工区进行评价，矿山开采方式及环保措施均不变化，石料经过公路段采用高架架空方式运输并对输送带进行封闭。 符合 13、项目与《云南省大气污染防治条例》符合性分析 本项目与《云南省大气污染防治条例》中部分相关内容的符合性分析详见下表。 表1-13项目与《云南省大气污染防治条例》符合性分析一览表 《云南省大气污染防治条例》要求 本项目情况 符合性 第八条企业事业单位和其他生产经营者应当采取有效措施，防止、减少大气污染，对所造成的损害依法承担责任。 本项目采取湿法工艺、洒水降尘等措施减少大气污染污染物排放。 符合 第十四条向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当按照有关规定设置大气污染物排放口。 本项目不设置大气污染排放口。 符合 第二十一条钢铁、有色金属、建材、石油、炼焦、化工、铁合金、火电等工业企业以及燃煤锅炉使用单位应当按照规定配套建设、使用和维护除尘、脱硫、脱硝等装置。 本项目属于其他建筑材料制造项目，已按相关规定要求配套设置除尘装置，项目不涉及燃煤锅炉，不涉及二氧化硫、氮氧化物排放 符合 第二十二条产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的应当采取措施减少废气排放。 本项目属于机制砂加工项目，不涉及产生含挥发性有机物废气。 符合 第二十三条储油储气库、加油加气站、原油成品油码头、原油成品油运输船舶和油罐车、气罐车等，应当按照国家有关规定安装油气回收装置并保持正常使用。 本项目属于其他建筑材料制造项目，不涉及储油储气库、加油加气站、原油成品油码头、原油成品油运输船舶和油罐车、气罐车等。 符合 第三十二条运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线和时间行驶。 本项目要求运输车辆运输过程中加盖篷布，防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线和时间行驶。 符合 第三十四条矿产资源开采、露天物料堆场等应当采用防风抑尘工艺、技术和设备，采取有效措施防治扬尘污染。 本项目属于其他建筑材料制造项目，不涉及矿产资源开采，成品分区堆放，地面采用碎石铺垫，粗料区四周设置雾炮喷淋；细砂区设置库棚、三面围挡，一面设置喷淋。 符合 综上，本项目属于其他建筑材料制造，项目的建设符合《云南省大气污染防治条例》的相关要求。 14、与《西双版纳傣族自治州“十四五”生态建设与环境保护规划》的符合性分析 根据《西双版纳傣族自治州“十四五”生态建设与环境保护规划》主要内容进行分析，具体见下表。 表1-14项目与《西双版纳傣族自治州“十四五”生态建设与环境保护规划》符合性分析 序号 西双版纳“十四五”生态环境保护规划 项目实施情况 符合性 1 大气环境 1.1 全力做好堆场扬尘污染防治。严格管控企业物料堆场堆放行为。 本项目采用湿法工艺，从源头降低粉尘产生排放；矿区内运输道路铺垫碎石并配备洒水车定期洒水降尘；成品分区堆放，地面采用碎石铺垫，粗料区四周设置雾炮喷淋；细砂区设置库棚、三面围挡，一面设置喷淋，控制粉尘无组织排放。 符合 2 水环境 2.1 持续深化水污染治理：（1）加强入河排污口排查整治；（2）狠抓工业污染防治； 项目实行“雨污分流”，运行过程废水全部循环使用，不外排，不设入河排污口。 符合 3 固体废物 3.1 完善一般工业固体废物处理处置体系。促进企业废物交换和综合利用，避免处理和利用过程中的二次污染；开展重点行业治理；同时积极筹划建立工业企业固体废弃物的分类收集、再利用、安全转运的管理体系，统一集中转运至工业固体废物处理中心，禁止工业固体废弃物与生活垃圾的混合收集、合并处理；加强企业污染源环境监管，健全工业固废管理制度。 项目为其他建筑材料制造，污泥、泥沙堆放于排土场回填。 符合 4 噪声 4.1 控制工业噪声污染。认真贯彻落实《中华人民共和国噪声污染防治法》，加强新建项目审批，合理规划行业布局；加强西双版纳功能区内噪声管理；对高噪声设备进行隔音或消音处理，减少工业噪声外泄；推动企业采取有效减噪措施，对工业企业噪声源厂界噪声不达标的限期治理。 项目运行使用低噪声合格机械设备，厂区进行合理布局，采取相应的减振、隔声措施，加强厂界的绿化降噪，确保厂界噪声达标。 符合 5 健全生态环境治理体系 5.1 建设生态环境应急体系，加强环境风险预警防控。 要求企业建设环境管理体系；编制突发环境事件应急预案，完善企业内部环境风险应急管理体系。 符合 通过上表分析，本项目污染物防治措施及生态环境治理体系符合《西双版纳傣族自治州“十四五”生态建设与环境保护规划》基本要求。 15、与《云南省西双版纳傣族自治州环境保护条例》符合性分析 本项目与《云南省西双版纳傣族自治州环境保护条例》的符合性分析见下表。 表1-15项目与《云南省西双版纳傣族自治州环境保护条例》符合性分析 禁止事项 项目情况 符合性 禁止在所划定生产、生活区域以外的国家和省级自然保护区核心区以及重点生态公益林区种植砂仁等经济作物或者从事其他经营活动。 本项目不在国家和省级自然保护区核心区以及重点生态公益林区内，不涉及砂仁种植。 符合 禁止在旅游景区（景点）保护范围内从事采石、挖砂、烧山、取土、开垦等破坏自然景观的活动。 本项目不在旅游景区（景点）保护范围内。 符合 禁止以炸鱼、毒鱼、电鱼或者其他方式危害水生生物及其生存环境的活动。 不涉及 符合 加强对生活饮用水源和村寨水井周围环境的保护，禁止在生活饮用水源保护区和村寨水井周围进行任何破坏环境和污染水体的活动。 本项目不涉及饮用水源，不在生活饮用水源保护区内。 符合 禁止向孔雀湖、白象湖等湖泊或者澜沧江、南腊河、补角河、会岗河、南海河、流沙河等流经城区河段，直接排放未经处理的生活污水或者倾倒固体废物。 ①本项目废水不外排； ②运营过程固体废物都得到合理处置，不随意倾倒。 符合 禁止在非指定地点堆放、弃置或焚烧垃圾。 项目运营期间固体废物均合理处置，无乱堆乱弃。 符合 综上所述，本项目不在国家和省级自然保护区内，不在旅游景区（景点）保护范围内及重点生态公益林区内，也不在生活饮用水源保护区内，实施符合《云南省西双版纳傣族自治州环境保护条例》要求。 16、与《西双版纳州深入打好蓝天保卫战攻坚方案》的符合性分析 根据2019年6月5日西双版纳州人民政府印发的《西双版纳州打赢蓝天保卫战三年行动工作方案》的通知（西政发〔2019〕19号）中相关规定，项目与其符合性分析见下表。 表1-16项目与《西双版纳州关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案方案》符合性 方案主要内容 项目情况 符合性 完成生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入清单编制工作，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。贯彻落实国家、省关于高耗能、高污染和资源型行业准入条件和产业准入门槛。 根据勐海县自然资源局查询结果（详见附件4），项目占地范围不涉及生态保护红线。根据西双版纳州生态环境科学研究所查询结果（详见附件3），项目位于勐海县一般生态优先保护单元，根据文件内容：“本项目涉及一般生态空间优先保护单元多为公益林，具体占用情况请以林草部门核定结果为准。”再根据勐海县林草局查询结果（详见附件5），项目片区范围未涉及风景名胜区及自然保护区。 符合 加大区域产业布局调整力度，积极推行区域、规划环境影响评价，科学制定并严格实施城市规划，合理确定我州重点产业发展布局、结构和规模，进一步推进“多规合一”，形成有利于大气污染物扩散的城市和区域空间格局。严格控制在城市建成区及周边新建影响城区环境空气质量的水泥、制糖、橡胶加工、木材加工、建材加工、木碳等污染企业。 本项目属于其他建筑材料制造，大气污染物主要为颗粒物，通过采用湿法工艺，洒水降尘等措施处理后，扬尘排放大量减少；且项目位于农村地区，不在城区及周边。 符合 强化工业企业无组织排放管控，开展制糖、制胶、建材等重点行业及燃煤锅炉无组织排放排查，建立管理台账，对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施深度治理。 本项目为其他建筑材料制造，不属于制糖、制胶、建材等重点行业。 符合 严格施工扬尘监管，将施工工地扬尘污染防治纳入文明施工管理范畴，建立扬尘控制责任制度和管理清单，扬尘治理费用列入工程造价。建立健全城市建筑工地扬尘污染防治网格化监管机制，突出解决城市扬尘污染问题。建筑施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，安装在线监测和视频监控设备，并与当地有关主管部门联网。将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。 本项目建筑施工工地物料堆放覆盖防尘网、土方开挖进行洒水降尘、路面硬化、渣土车辆进行限速并采用密闭运输，现场安装在线监测和视频监控设备。 符合 严格落实商品混凝土等工业企业物料堆场抑尘措施，配套建设收尘和密封物料仓库，建设落实围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施。采用密闭输送设备作业的，必须在装卸处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用，严禁露天装卸作业和物料干法作业。 本项目采用湿法工艺，成品分区堆放，地面采用碎石铺垫，粗料区四周设置雾炮喷淋；细砂区设置库棚、三面围挡，一面设置喷淋，场区采用洒水车进行洒水降尘。 符合 强化监测数据质量控制，三县（市）城区环境空气质量自动监测站点运维全部上缴给省级环境监测部门。开展环境监测数据质量监督检查专项行动，严厉惩处环境监测数据弄虚作假行为。对不当干预环境监测行为的，排污单位弄虚作假的，依纪依法从严处罚，追究责任。 根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)规定，项目对大气及噪声进行定期监测。 根据以上分析，项目大气污染防治措施符合《西双版纳州关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案方案》中的相关规定。 17、与《西双版纳州关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》的符合性分析 根据西双版纳州人民政府印发《关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》的通知（西发[2022]24号）中相关规定，项目与其符合性分析见下表。 表1-17项目与《西双版纳州关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案方案》符合性 方案主要内容 项目情况 符合性 （一）加快推动绿色低碳发展 1.1推进清洁生产和能源资源节约高效利用。引导重点行业深入实施清洁生产改造，大力推行绿色制造，构建资源循环利用体系。强化能源和水资源“双控”，提高能源、水资源利用效率。 运营过程采用湿法工艺，从源头控制粉尘产生及排放；生产用水全部回用，无废水排放；厂界噪声良好；固体废物处置率100%。 符合 1.2加强生态环境分区管控。建立差别化的生态环境准入清单，优化生态环境分区管控格局，加强“三线一单”成果在政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等方面的应用，健全以环评制度为主体的源头预防体系。 本项目符合产业政策，符合勐海县“三区三线”管控要求。 符合 （二）深入打好蓝天保卫战 2.1深入打好扬尘污染治理攻坚战。建筑工地严格执行“六个百分百”要求，推进低尘机械化湿式清扫作业，裸露地面应盖尽盖，加强矿山扬尘治理，加强沙石料场和商砼、沥青搅拌站无组织排放管控。 运营过程对采用湿法工艺，从源头控制粉尘产生及排放；成品分区堆放，地面采用碎石铺垫，粗料区四周设置雾炮喷淋；细砂区设置库棚、三面围挡，一面设置喷淋。 符合 （三）深入打好碧水保卫战 3.1持续打好主要河流地表水环境质量保护攻坚战。以水环境质量改善为核心，深化水环境、水资源、水生态“三水统筹”，开展水环境问题和风险隐患排查整治工作，强化河湖治理保护责任，巩固提升全州主要河流地表水环境质量。 通过截排水沟，切实做好雨污分流工作；生产废水收集沉淀处理后循环使用，不外排；生活污水经化粪池沉淀处理后用于周边农田施肥，不外排。 符合 3.2深入打好饮用水水源地保护攻坚战。持续巩固城市集中式饮用水水源地保护治理成果和开展新增水源地划定保护工作，加强乡镇和农村饮用水水源保护，推动跨界水源联保共治。 根据西双版纳州生态环境局勐海分局关于勐海县晟和矿业有限责任公司遮曼伦曼迭石场升级改造项目占用水源地情况” 查询的意见，项目区未涉及勐海县县城及乡镇集中式饮用水水源保护区。 符合 （四）深入打好净土保卫战 4.1深入推进重点行业重点区域重金属污染治理。优化调整有色金属产业结构，加快有色金属矿采选落后产能、僵尸产能、低效产能退出工作，深入开展重点行业重点区域重金属污染治理。 本项目属于建筑用石加工，不涉及重金属污染。 符合 4.2强化地下水污染协同防治。 通过实施分区防渗，切实做好各单元分区防渗工作，防止地下水污染。 符合 （五）切实维护生态环境安全 5.1实施生物多样性保护重大工程。高质量推进西双版纳热带雨林（亚洲象）国家公园创建，构建以国家公园为主体的自然保护地体系。以保护热带雨林为重点，加大珍稀濒危野生动植物保护拯救力度，深入实施旗舰动植物种群恢复和栖息地保护。加强生物遗传资源保护管理和跨境生物多样性保护。 本项目不涉及西双版纳自然保护区，项目区内无西双版纳热带雨林，不涉及亚洲象栖息地和迁徙通道，无国家及云南省重点保护野生动植物。 符合 5.2严密防控环境风险。 运营期不涉及重大环境风险源，环境风险潜势为I，环境风险较小、可控。 符合 综上所述，本项目属于建筑用石加工项目，未占用饮用水源地及西双版纳自然保护区，污染防治方案符合《西双版纳州关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》的相关要求。 18、与《勐海县大气污染防治三年攻坚行动方案（2023—2025年）》符合性分析 根据勐海县人民政府办公室关于《勐海县大气污染防治三年攻坚行动方案（2023—2025年）》的通知（〔2023〕76号）中相关规定，项目与其符合性分析见下表。 表1-18项目与《勐海县大气污染防治三年攻坚行动方案（2023—2025年）》的符合性 通告相关内容 项目情况 符合性 1.每年1—5月实施更为严格的大气污染防治管控措施，严格落实“六严禁、六管控、一加强”措施，加大对违法排污行为的查处力度。重点时段采取错峰建设、限产限排、降雨增湿等应对措施。当出现污染天气时，及时启动应急预案，完善监测预警预报体系，加强技术会商，落实预警期间应急减排措施等。。 严格落实“六严禁、六管控、一加强”措施，及时编制应急预案，按时监测。 符合 2.积极推行规划环境影响评价，新、改、扩建等项目的环境影响评价满足规划环评要求。强化无组织排放管控力度，落实清洁化生产要求，提升环境管理水平。严格控制城市建成区及周边新建水泥、制糖、橡胶、建材、木材、洗涤、塑料等企业。加快城市建成区污染企业调整力度，科学布局烧烤行业。 项目属于其他建筑材料制造，采用湿法工艺，并配备洒水车，从源头控制粉尘无组织排放；成品分区堆放，地面采用碎石铺垫，粗料区四周设置雾炮喷淋；细砂区设置库棚、三面围挡，一面设置喷淋。 符合 3.强化施工工地、道路、堆场、裸露地面等扬尘管控，提升城市保洁和清扫力度，强化扬尘精细化管控，严格执行“六个百分百”要求。 项目施工过程及时洒水降尘，运营期采用湿法工艺，并配备洒水车，从源头控制粉尘无组织排放；成品分区堆放，地面采用碎石铺垫，粗料区四周设置雾炮喷淋；细砂区设置库棚、三面围挡，一面设置喷淋。严格执行“六个百分百”要求。 符合 4.持续推进工业污染源全面达标排放，推动重点行业污染治理升级改造，继续推动工业炉窑全面综合整治及“散乱污”企业综合治理，强力推进挥发性有机物综合整治。定期抽查检查，执行“双随机、一公开”监管模式，开展监测联动执法，对违法排污的企业，坚决查处。 项目大气污染物主要为颗粒物，经采区降尘措施后，污染物排放可达标排放，项目建设不涉及挥发性有机物排放。 符合 根据以上分析，项目大气污染防治措施符合《勐海县大气污染防治三年攻坚行动方案（2023—2025年）》中的相关规定。 19、与《勐海县关于大气污染防治工作的通告》符合性分析 2022年3月8日，勐海县大气污染专项整治工作领导小组办公室下发了《勐海县关于大气污染防治工作的通告》，根据通过相关内容，项目与其符合性分析见下表。 表1-19项目与《勐海县关于大气污染防治工作的通告》的符合性 通告相关内容 项目情况 符合性 1.辖区内堆矿点、在建项目工地、物料堆放场等涉扬尘污染企业，必须严格落实六个百分百（即：施工工地100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、在建工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输），有效消除污染源头。 成品分区堆放，地面采用碎石铺垫，粗料区四周设置雾炮喷淋；细砂区设置库棚、三面围挡，一面设置喷淋。 符合 2.辖区内涉及大气污染排放企业，特别是石场、物料堆场等易产生扬尘污染的行业必须严格落实大气污染防治工作相关要求，保证环保处理设施正常运行，若出现超标排放、不正常使用或无治理设施等情况，将严厉查处。 项目采用湿法工艺，从源头控制粉尘产生及排放；成品分区堆放，地面采用碎石铺垫，粗料区四周设置雾炮喷淋；细砂区设置库棚、三面围挡，一面设置喷淋。 符合 根据以上分析，项目大气污染防治方案符合《勐海县关于大气污染防治工作的通告》中相关规定。 20、产业政策符合性分析 对照国家发展改革委2023年12月修订发布的新版《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，根据国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号）第十三条“不属于鼓励类、限制类及淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”。 同时，本项目已于2023年9月5号取得勐海县发展和改革局备案的投资项目备案证，备案号：2207-532822-04-02-616816，同意项目的建设。 综上，本项目符合国家及地方现有产业政策。 21、与《市场准入负面清单（2022年版）》符合性分析 根据国家发展改革委、商务部关于印发《市场准入负面清单（2022年版）》的通知，项目不在《市场准入负面清单（2022年版）》范围内。 22、选址合理性分析 （1）用地符合性 项目位于勐海县勐遮镇曼伦村委会曼迭村民小组，根据勐海县自然资源局2023年9月28日出具的“关于勐海县晟和矿业有限责任公司查询勐海县遮曼伦曼迭石场升级改造项目“三区三线”及“土地利用现状图”的情况说明”的情况说明”，项目未涉及占用永久基本农田，未涉及占用生态保护红线，未在城镇开发边界内。 根据《自然资源部关于做好城镇开发边界管理的通知（试行）》（自然资发〔2023〕193号）要求：“城镇开发边界外不得进行城镇集中建设，不得规划建设各类开发区和产业园区，不得规划城镇居住用地。在落实最严格的耕地保护、节约用地和生态环境保护制度的前提下，结合城乡融合、区域一体化发展和旅游开发、边境地区建设等合理需要，在城镇开发边界外可规划布局有特定选址要求的零星城镇建设用地，并依据国土空间规划，按照“三区三线”管控和城镇建设用地用途管制要求，纳入国土空间规划“一张图”严格实施监督。”本项目不属于城镇开发边界外的不得建设的“开发区和产业园区，规划城镇居住用地”，根据与亚洲象国家公园范围对比分析，项目占地面积不涉及《亚洲象国家公园》范围，见附图8，该采石场采矿权到期后，本项目也将不在运行，并进行植被恢复或复耕，故项目用地是符合相关用地要求的。 综上，本项目用地符合要求。 （2）周边关系相容性分析 项目所在区域环境质量现状较好，有足够的环境容量，项目区废气、噪声落实相应环保措施后，均能达标排放；本项目生产废水循环使用；生活污水（洗手、淋浴、洗菜等废水）经化粪池处理后用于周边农田施肥施肥，旱厕发酵后用于周围农田施肥，不外排；项目区初期雨水通过截排水沟汇集后收集至污水中转池，沉淀处理后回用于项目区生产及洒水降尘；项目固废处置率100%。同时，本项目周边无声环境保护目标、大气环境保护目标。项目产生的污染物通过采取相应措施处理后，对周边环境影响较小，不会改变该区域环境功能区划，对周围环境影响可接受。 综上所述，本项目用地符合要求，环境制约因素较小，环境容量满足项目建设，项目选址合理。 |
| --- | --- |

# 建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 2019年3月，勐海县勐遮曼伦曼迭石场为响应《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（云政发〔2015〕38号），石场进行转型升级，项目总占地面积为24400m2，变更的矿权范围面积0.0159km2，采矿标高为1280m-1115m，生产规模为10万t/年，服务年限为5.2年。并委托临沧尚德环境技术有限公司编制了《勐海县勐遮曼伦曼迭石场建设项目环境影响报告表》，并于2019年7月23日取得了《州生态环境局勐海分局关于勐海县遮曼伦曼迭石场升级改造项目环境影响报告表的批复》（西环海复〔2019〕16号）（详见附件8）。2020年11月，曼伦曼迭花岗岩石场完成竣工环保自主验收，并取得勐海分局验收备案表西海环备案〔2020〕17号（详见附件10）。 2023年9月5日，因现有设备老旧磨损，拟增加制砂生产线，取消原碎石和石粉生产线等原因，建设单位决定进行改建，办理了投资项目备案证。项目在原工业场地进行改建并新增一条制砂生产线，拆除原有的石料生产线，并翻修生活区，新建辅助工程、环保工程等。项目改建后生产规模仍为10万吨/年（其中其中毛石1万t/a和公分石及瓜子石7万t/a产能不变，新增机制砂2万t/a；取消原碎石和石粉2万t/a），机制砂的主要原料为矿山开采中的石材破碎过程中的细粉料。 根据项目投资备案证，原项目的采矿区范围、开采规模等不变，本次环评仅针对砂石料加工区进行环境影响评价。 为科学客观地评价项目建设对周围环境造成的影响，依据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中有关规定，本项目属于分类管理名录中“56砖瓦、石材等建筑材料制造303”，根据名录要求，本项目应当编制环境影响报告表。 受建设单位的委托，云南易行科技发展有限公司（以下简称“我单位”）承担了“勐海县勐遮曼伦曼迭石场升级改造项目”的环境影响评价工作，委托书详见附件1。接受委托后，我单位组织相关技术人员对建设地进行了详细现场踏勘和调查，并在收集相关资料等工作的基础上，按照国家相关技术导则和法律、法规规定，编制完成《勐遮曼伦曼迭石场升级改造项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）供建设单位上报审批。 二、改建项目基本情况 1、项目名称、地点及建设性质 项目名称：勐遮曼伦曼迭石场升级改造项目； 项目地点：勐海县勐遮镇曼伦村委会曼迭村民小组； 建设单位：勐海县晟和矿业有限责任公司； 项目性质：改建； 生产规模：10万t/a（毛石1万t/a、公分石及瓜子石7万t/a、机制砂2万t/a）； 建设周期：5个月（2024年2月-2024年6月）； 建设内容：原10万吨/年的砂石料生产线进行升级改造，增加一条2万吨/年的制砂生产线，砂石料总产能不变； 工程投资：项目总投资100万元。 占地面积：总占地面积8358.33m2，不新增占地。 2、改建项目建设内容及规模 项目属于原地改扩建，在原生产加工区，更新加工生产线设备，并新增一条年产2万吨的制砂生产线，配套完善相关环保措施。本次改建工程内容包括主体工程、环保工程等，组成一览表见表2-1。 表2-1改建工程组成一览表 项目组成 建设内容 备注 主体工程 加工区 破碎筛分生产线 原加工区处建设破碎筛分生产线1条，面积约2000m2，采用湿法生产工艺，配备给料机（1台）、颚式破碎机（1台）、圆锥破碎机（1台），振动筛（3台）。 拆除重建 制砂生产线 破碎筛分生产线旁增加1条制砂生产线，面积约1500m2，配备冲击破（1台），洗选一体机（1台），利用破碎筛分的石料作为制砂原料，生产机制砂及机制山砂2万t/a。 新建 控制室 新建石料生产线东面建设1间控制室。 新建 排土场及配套设施 排土场1座，位于加工区东南侧，项目区入口位置，该排土场分四段堆置，阶段高度10m，总高度20m；排土场工作平台最小宽度为40m，为节约用地，最终安全平台宽度取5m；面积约为1000m2，排土场容积合计为7.0万m3，部分泥沙赠予需填方场所。 不变化 储运工程 运输道路 开拓公路连接堆场、排土场及原有简易公路，宽4m、泥结碎石路面，约500m2 不变化 成品堆料场地 位于加工区西南侧，围绕破碎站设置，设置2个成品堆料场，占地面积3258m2，设计评价堆高为3m，主体在堆料场边坡下侧设计浆砌石挡墙。堆场分区，分为细砂区、粗砂区，细砂区为1000m2，粗料区为2258m2，2个堆场地面采用碎石铺垫，粗料区四周设置雾炮喷淋；细砂区设置库棚、三面围挡，一面设置喷淋。 拆除重建 柴油储罐 拆除原有10t柴油储罐，重建地上柴油储罐1个，容积为20t。 拆除重建 辅助工程 办公生活用房 位于项目区东南面700m处，占地面积约1100m2，生产区与生活区之间有山脊相隔。 进行翻修 维修车间 位于办公生活区东南侧，占地100m2，建筑面积100m2，用于机械设备一般性维修和日常保养。 进行翻修 矿区道路 1.11km开拓公路连接采场、排土场及原有简易公路，宽4m、泥结碎石路面。 不变化 旱厕 2个，均为原有旱厕，占地面积分别为5m2，1个位于本项目生产管理用房东部；1个位于办公生活区北侧。 不变化 公用工程 供水系统 生产用水主要使用项目区收集的初期雨水，不足部分引自项目区南侧自然沟渠；生活用水来源与原有项目相同。 不变化 供电系统 矿区已接通10千伏安高压输电线动力电源，目前已装有315kvA的变电器一个，完全能满足生产、生活需要。 不变化 排水系统 实行雨污分流。项目内初期雨水进入污水中转池收集作为生产用水使用；项目内生活污水综合利用，不外排；生产废水经处理后循环使用，不外排。 新建 环保工程 噪声治理 选用低噪声设备，固定声源减振基础 拆除重建 废气治理设施 ①破碎筛分、制砂工段采用湿法工艺； ②进料口、出料口设置喷淋装置进行湿法降尘； ③成品分区堆放，地面采用碎石铺垫；粗料区四周设置雾炮喷淋；细砂区（机制砂区）设置库棚，三面围挡、不能封闭的一面设置喷淋抑尘设施； ④雾炮喷淋设是5台，用于成品堆场洒水降尘； ⑤洒水车1辆，用于道路区、排土场洒水降尘。 拆除重建 废水治理设施 ①污水中转池1座，容积90m3，用于收集储存加工区及排土场初期雨水、以及压滤机废水； ②浓缩罐1座，Φ8*5米，容积分别为250m3，用于絮凝沉淀洗砂等生产废水； ③清水池1座，容积600m3，用于收集储存浓缩罐上清液，并回用于生产； ④加工区场外截水沟200m，拦截场外雨水，防止场外雨水流入场内； ⑤加工区、排土场内部依据实际情况修建排水沟，用于雨天将雨水引入污水中转池； ⑥1个15m3的化粪池，用于收集生活区员工洗手、清洗衣服、淋浴、洗菜等生活废水； ⑦食堂设置1个0.5m3的隔油池，用于收集食堂油类物质。 新建 ⑧生活区设置1个5m2的旱厕，用于收集工作人员日常如厕粪水，定期清掏。 不变化 固废处置设施 一般工业固废： 压滤机：用于压缩浓缩罐下方沉淀污泥，进行脱水。 新建 危险固废： 翻修原有的1间危废暂存间，面积10m2，危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行建设和管理。危险废物委托有资质单位处置。 进行翻修 生活垃圾： 垃圾桶4个，用于收集储存生活垃圾，定期运至曼迭村垃圾清运点。 不变化 环境风险 ①项目危险废物暂存间进行防渗处理。设置明显的警示标识，以及设置台账进行废机油进出登记情况。 进行翻修 ②新建地上柴油储罐1个，容积为20t，周围设0.5米高围堰及柴油泄露的收集池。柴油储罐参照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）进行建设和管理。 ③厂区内配置消防服、灭火器、火警报警装置等消防应急设备和物资。 拆除重建 地下水 ①分区防渗 一般防渗区：主要包括污水中转池、化粪池以及隔油池等区域，以上区域防渗技术要求为：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）进行防渗。 危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行防渗。 简单防渗区主要有项目加工区、生活办公楼、厂区路面，进行水泥硬化防渗即可。 ②项目施工过程中，加强对防渗工程、危废暂存间等隐蔽工程在施工中应作详细记录，阶段性施工结束后，应进行工程验收，合格后方能开展下一阶段的施工。 新建 生态恢复措施 不得破坏项目范围外的生态植被；加强项目区绿化。 新建 3、生产规模及产品方案 项目原料来自勐遮曼伦曼迭石场露天矿山开采区，石材原料经过本项目石材加工生产线，根据需要进行筛分、洗砂、脱水生产出1、2、3号石料，部分碎石经过制砂生产线生产机制砂。 表2-2项目主要产品方案表 序号 名称 原采石场产品方案 本项目产品方案 变化情况 1 毛石（20-31.5mm） 1.0万t/a 1.0万t/a 不变 2 公分石、瓜子石（4.75-20mm） 根据市场需求调整产量 7 万t/a 公分石、瓜子石等产品总量总体不变 3 碎石 / 取消 4 石粉 / 5 机制砂（0-4.75mm） / 2.0万t/a 增加 注：公分石、瓜子石等和机制砂根据市场供需情况调整一定的产量，总产量不变，机制砂含水率为15%。 4、改建项目主要原辅材料消耗 项目原辅材料一览表见表2-3。 表2-3改建项目原辅材料一览表 类别 名称 原采石场年耗量 本项目年耗量 变化情况 备注 原（辅）料 石料 10万t 10万t 不变 来自勐海县曼迭花岗岩石场露天矿山开采区 能源 电 5.2万kw·h 38万kw·h 增加32.8万kw·h 当地电网 柴油 9.7t 20t 增加10.3t 外购，使用储油罐储存 絮凝剂 PAM和PAC等混凝剂 - 30t 增加30t 外购 水耗 项目用水 生产用水 540m3 18975.2m3 增加18435.2m3 雨季收集雨水、循环用水、新鲜用水由南面沟渠补充 生活用水 336m3 336m3 不变 市政供水 注：本次项目施工期砂石料来自于原项目采石场。 5、改建项目主要生产设备 根据项目设计，生产线设备全部为新采购安装。生产设备情况见表2-4。 表2-4改建项目生产设备一览表 序号 设备名称 数量 备注 1 振动给料机 1 新增 2 鄂式破碎机 1 新增 3 除铁稳料机 1 新增 4 圆锥破碎机 1 新增 5 洗选一体机 1 新增 6 立式冲击破 1 新增 7 振动筛 3 新增 8 压滤机 1 新增 9 细砂回收一体机 1 新增 10 浓缩罐 1 新增 11 清水泵 1 新增 11 污水泵 1 新增 13 药剂泵 2 新增 6、总平面布置 根据项目组成，在原加工区域放置新建石料生产线及制砂生产线，并布置清水池、脱水机、污水中转池，排土场及成品堆场均布置在原位置，生活区分布在加工区东南部700m处，并配有化粪池、隔油池，处理工作人员生活废水。各分区之间通过已有道路、新建道路及乡村道路相互连通，各个区域道路畅通，交通运输状况良好，项目平面布置情况见附图3。 7、劳动定员及工作制度 (1)劳动定员 本项目劳动定员为16人，均在厂内就餐住宿；与原项目相比，劳动定员不变。 (2）工作制度 项目年运营生产300天，实行1班制生产，每班工作8h，仅在昼间生产夜间不生产。 项目水量平衡 （1）生活用水 项目定员16人，依托原有项目，根据云南省《农村生活污水治理技术指南》（DB53/T1163-2023）表1农村居民生活用水定额，本次扩建项目用水量取70L/d·人（其中餐饮用水20L/（人•d）核算），则项目区生活用水量为1.12m3/d，336m3/a，废水系数按80%计，生活污水产生量为0.9m3/d，269m3/a，其中食堂废水约为0.32m3/d，96m3/a。 食堂设置1个0.5m3的隔油池，用于收集食堂油类物质，食堂废水经隔油池处理后与生活污水经三格化粪池收集沉淀。根据云南省《农村生活污水治理技术指南》（DB53/T1163-2023）附录A旱厕发酵后可用于周边农田施肥，其他生活废水经三格化粪池处理后可用于周边农田施肥，不外排。 （2）绿化用水 本项目绿化面积约300.33m2，每周进行一次绿化浇水，项目用水量根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），每次为3L/(m2)，则每次用水量为0.9m3，每天用水量约为0.13m3，每年用水量为25.2m3。 （3）生产用水 本次项目仅对加工区生产用水进行分析。 ①洒水降尘用水 项目厂区建筑区域外用地、堆料场地、进出料口等进行雾炮喷淋降尘处理，需降尘面积约5000m2。参考气象资料，晴天为200天，每天平均洒水2次，降尘洒水用量按1L/m2次，则晴天洒水降尘用水量为10m3/d，2000m3/a，不产生废水。 运行期间采用洒水车、软胶管等进行洒水降尘，降低扬尘对周围环境的影响。洒水降尘用水经自然蒸发渗漏损耗，不产生废水，对地表水环境无影响。 ②破碎、筛分、洗砂用水 本项目参考生态环境部2021年06月11日发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的《303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册》——“3039其他建筑材料制造行业”中相关内容，本项目破碎筛分及洗砂工序废水产污系数为2.16t/t-产品。本项目产品规模为为10万t/a、334t/d，则生产废水产生量为721.44t/d。本项目原料含水率5%（16.7t/d），经过给料加水后石料含水率约为30%（283.9t/d），筛分脱水后的产品含水为66.8t/d，本项目湿法工艺进入产品的水量为50.1t/d，该部分水分随产品外售。生产废水中主要污染物为悬浮物，通过计量泵定量在污水处理罐中加入絮凝剂（PAM和PAC），经絮凝沉淀罐体内上层澄清水约700t/d返回清水池循环利用，底部污泥带走21.44t/d；底部污泥进入压滤机脱水。一般压滤脱水后的泥饼含水率在50%～70%，报告按60%计算，泥饼带走水分约12.864t/d；污泥压滤脱水废水8.576t/d进入清水池，进行循环利用，不外排。 本次环评不考虑洗砂过程的蒸发损耗，则本项目生产用水量为771.54t/d。综上，本项目生产用水量771.54t/d（771.54m3/d），废水产生量为721.44t/d（721.44m3/d）。 （3）场地雨水 本项目初期雨水仅对生产加工区、排土场初期雨水进行分析。项目实行雨污分流。场外雨水设置截洪沟，防止雨水进入场内，在不同地段分别设置排水沟，初期雨水流入污水中转池后回用，后期雨水污染物较少，可直接排放。遇降雨天气，项目区域会形成地表径流，地表径流主要污染因子为SS，浓度约为1000mg/L。地表径流主要污染因子为SS，浓度约为1000mg/L。此次评价取降雨收集时间为15min 雨水径流选用的计算公式及参数选择如下： Q=A.φ.F 式中： A—降雨量（m/次），取前15min最大降雨量15mm，即0.015m/次。 F——汇水面积（m2）。 φ—地表径流系数，取0.6。 项目排土场、加工场地占地面积约为3000m2，经计算加工场及排土场地表径流收集量为27m3/次，每年按50次收集计算。通过“雨污分流”，防止场外雨水进入，场内初期雨水经过排水沟流入污水中转池，再进入浓缩罐处理，澄清后泵回清水池用于补充生产用水，不外排。 表2-5项目运营期供排水平衡计算 用水项目 用水量 污水量 处置情况 m3/d m3/a m3/d m3/a 生活用水 1.12 336 0.90 270 生活污水进入三格化粪池，用于周边农田施肥，旱厕内粪便经过发酵后用作周边农田肥料。 绿化用水 0.13 25.2 / / 植物吸收、自然蒸发，五废水产生 生产用水 洒水降尘 10 2000 / / 自然蒸发，无废水产生。 破碎筛分制砂用水 771.54 231462 721.44 216432 排入污水浓缩罐，加入絮凝剂沉淀处理后循环使用，不外排。 加工场、排土场初期雨水 / / 27 1350 经截水沟流入90m3的污水中转池回用于洒水降尘，不外排。 合计 782.79 233823.2 722.34 216702 / 注：污水量合计不包含初期雨水。 （4）水量平衡 根据以上分析，项目每天最大用水量为782.79m3，每年新鲜用水量为19900.4m3；每天产生的废水量为722.34m3，其中生活废水进入化粪池，用于周边农田施肥，旱厕粪便发酵后用于周边农田施肥；生产用水全部回用于生产、洒水降尘、绿化使用，每年生产、生活、洒水降尘、绿化用水损耗量为21250.4m3，可做到废水不外排。 综上，本项目非雨天水平衡见图2-1、雨天水平衡见图2-2，年水量平衡图见图2-3。 图2-1项目非雨天水量平衡图单位：m3/d 图2-2项目雨天水量平衡图单位：m3/d 图2-3项目年水量平衡图单位：m3/a 物料平衡 本项目产品为毛石、公分石、瓜子石和机制砂，项目生产物料平衡见表2-10。 表2-6项目生产物料平衡表 序号 投入（t/a） 产出（t/a） 物料名称 量（t/a） 物料名称 量（t/a） 1 花岗岩矿石 101040 毛石 10000 公分石、瓜子石 70000 机制砂 20000 2 / / 细泥沙 1040 3 合计 101040 合计 101040 环保投资 项目总投资100万元，其中环保总投资为39.1万元，占项目总投资的39.1%。环保投资一览表见下表。 表2-7项目环保投资一览表 对象 环保设施（名称规模数量） 环保投资（万元） 施工期 废气 防尘网覆盖、运输车辆进场道路洒水降尘 0.3 废水 3m3临时废水污水中转池 0.2 噪声 选用低噪声设备，设置减震垫 1 固废 建筑垃圾收集及处理 0.5 施工人员生活垃圾：生活垃圾桶 0.1 运营期 废气 生产废气 运输道路 活动软管洒水降尘，道路两侧种植乔木降尘 0.5 卸料、皮带机 喷淋设施、湿法降尘 0.5 破碎、筛分、制砂等工序粉尘 ①破碎筛分、制砂工段采用湿法工艺； ②进、出料口设置喷淋设施进行湿法降尘； ③设置5台雾炮喷淋设施，用于成品堆场洒水降尘； ④洒水车1辆，用于道路区、排土场区洒水降尘； ⑤道路两侧种植植被降尘。 5 成品仓 成品分区堆放，地面采用碎石铺垫，粗料区四周设置雾炮喷淋；细砂区设置库棚、三面围挡，一面设置喷淋。 4 废水 生活污水 ①旱厕5m3，化粪池15m3； ②食堂隔油池0.5m3。 1 生产废水 ①浓缩罐1座，Φ8*5米，容积为250m3，（设计已包含）； ②清水池1座，容积600m3； 2 雨水 ①污水中转池1座，容积90m3； ②场外截水沟200m； ③加工区、排土场内部依据实际情况修建排水沟。 1 噪声 设备噪声 限速慢行及禁止鸣笛标志牌若干。 0.5 固废 生活固废 生活垃圾 设置4个生活垃圾收集桶。 0.5 一般工业固废 脱水污泥 一般工业固废： ①压滤机：用于压缩浓缩罐下方沉淀污泥，进行脱水。 设计已包含 危险废物 废机油 设1间危废暂存间，面积10m2，用于暂存废机油，并统一交由有资质的的单位进行处置。 1 其他 环评编制 环评编制费用 6 环保验收、突发环境事件应急预案环境监管等 环保验收、环境监管、监测、维护费用 15 合计 39.1 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 施工期工艺流程及产污环节 本工程为扩建项目，施工阶段主要分为场地平整、基础工程、结构施工、设备安装调试等工序。具体为对场地地面进行平整，然后进行生产区、成品库、办公生活区以及其他辅助设施的建设，待项目主体工程建设完成后进行设备安装，最终投入生产。 项目施工期产生的主要污染物如下： （1）废气：施工期大气污染物主要为施工粉尘、各种动力机械废气，以及汽车运输尾气。 （2）废水：施工期废水主要为施工人员生活污水及施工场地废水。 （3）噪声：施工期噪声主要为施工机械及运输车辆产生的噪声。 （4）固体废物：施工期固体废物为土地平整阶段产生的废土石，成品堆场、设备安装及其他辅助设施过程中产生的建筑垃圾，拆除淘汰的老旧设备，施工人员产生的生活垃圾。 图2-4施工期工艺流程及产污节点图 施工期产生的废土石主要运送至排土场回填，作为绿化覆土。 本项目主要为改建加工区，本次工程施工主要包括新建一条石料生产线和新建一条制砂生产线。清水池、污水中转池、污泥脱水等设施的新建及清掏维护，施工人员均在场区内食宿，项目计划于2024年2月开工，2024年6月初完工，基建期为5个月。 施工期间对环境的影响主要来源于施工扬尘、施工废水、施工机械噪声、废土石以及生活污水、生活垃圾等。 营运期工艺流程及产污环节 生产工艺流程 营运期工艺流程主要为将原矿进行破碎、筛分、洗砂、脱水、运输。污染因子主要为噪声、扬尘、固废、生产废水等。 营运期工艺流程见图2-5。 图2-5运行期工艺流程及产污节点图 项目工艺流程简述如下： 进料 采出的原矿石与生产用水一同进入给料机，进料后的矿、水混合物进入粗碎工段。该工段带水作业，含水率约为30%，会产生少量的扬尘、噪声。 粗碎： 粗石料与水通过给料机进入颚式破碎机，颚式破碎机利用动颚板的上下运动，对粗石料挤压、搓磨等方式来将粗石料破碎成细石料。粗碎后的细石料再进入螺旋洗砂机。粗碎工段带水作业，含水率约为30%，会产生少量的扬尘、噪声。 （3）螺旋洗砂机 粗碎后的细石料与泥水一起进入螺旋洗砂机，螺旋洗砂机使用螺旋推进细石料而使细石料与泥水分离。分离出的细石料含水率约为25%，进入圆锥破碎机进行细碎。该工段带水作业，会产生泥水和噪声，泥水进入污水中转池后再进入浓缩罐絮凝沉淀。 （4）细碎 细石料经过螺旋洗砂机砂水分离后，再次加入生产用水，与水一同进入圆锥破碎机内部，落入圆锥体中，圆锥体的运动使得物料在圆锥面上不断地被压碎。压碎后的细料和泥水一同进入一级振动筛。细碎工段带水作业，含水率约为50%，会产生噪声，几乎不会产生扬尘。 （5）一级筛分 细碎后的细料经过不同筛目的一级振动筛筛分出不同粒径规模的毛石、公分石、瓜子石，毛石、公分石、瓜子石的含水率约为12%，进入成品仓。筛下细料进入二级振动筛继续筛分。一级筛分石料的含水率约为50%，会产生噪声。 （6）二级筛分 一级振动筛的筛下细料再次经过二级振动筛筛分。筛分为小矿石和细砂。筛分出的小块石进行整形制砂；细砂进入洗选一体机清洗。二级筛分石料含水率约为50%，会产生噪声。 （7）整形制砂 二级振动筛筛分出的小块石进入立式冲击破碎机，加入水后，通过冲击式破碎机的转子高速旋转冲击物料进行整形制砂，细砂进入洗选一体机洗砂。整形制砂工段带水作业，含水率约为85%，会产生噪声。 （8）洗砂 立式冲击破碎机制成的细砂与二级振动筛筛分出的细砂一同进入洗选一体机洗砂，洗砂后的细砂进行脱水回收。洗砂工段带水作业，含水率约为95%，会产生泥水和噪声，泥水进入污水中转池后再进入浓缩罐絮凝沉淀。 （9）脱水回收 清洗后的细砂先进行脱水回收，细砂脱水后含水率约为15%，经过输送带输送至成品仓堆放。该工段带水作业，会产生噪声和泥水，泥水进入污水池后再进入浓缩罐絮凝沉淀。 综上，本项目生产过程产生的污染物及来源详见下表 表2-8项目污染物种类及来源一览表 类型 来源 污染物种类 废气 给料机、颚式破碎机、圆锥破碎机、冲击式破碎机（制砂机）、成品堆场 颗粒物 废水 生活废水 CODcr、BOD5、SS、氨氮、总磷 生产用水、初期雨水 SS 噪声 设备噪声 噪声 固废 清水池、污水中转池、压滤机 泥沙 生活垃圾 生活垃圾 设备润滑及检修 废机油 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、原项目概况 1、原有项目建设内容 勐海县勐遮镇曼伦村委会曼迭村，根据云南省和西双版纳州关于非煤矿山的相关文件，项目已开展过资源储量核实、开发利用方案编制、水土保持方案编制。 原项目建设有加工区、排土场、堆料场地，扩建工业场地区域、开拓矿山公路，其余原有建筑设施不拆除，增建部分已有环保工程以满足生产需要，原项目的工程组成一览表见表2-9。 表2-9原有项目工程组成一览表 项目组成 原项目概况 本次变化情况 主体工程 采场区 矿区变由16个拐点坐标圈定，开采标高1530m～1400m，采区面积0.0159km2。 不变化 工业场地区 工业场地区位于采场北侧，主要建设破碎站，破碎生产线1条，面积约3500m2，配备装载机（4台）、69联破碎机（2台）、变压器（2台），洒水车（1台）。主要生产建筑用毛石、公分石、瓜子石、石粉、碎石，合计10万t/年。 拆除重建 堆料场地 位于工业场地西侧、东侧，围绕破碎站设置，堆料场占地面积1900m2，设计堆高为3m，主体在堆料场边坡下侧设计浆砌石挡墙，地面用碎石铺垫。 拆除重建 辅助工程 办公生活用房 位于加工区东南面700m处，占地面积约1100m2，生产区与生活区之间有山脊相隔。 进行翻修 维修车间 位于办公生活区东南侧，占地100m2，建筑面积100m2，用于机械设备一般性维修和日常保养。 进行翻修 旱厕 2个，均为原有旱厕，占地面积分别为5m2，1个位于本项目生产管理用房东部；1个位于办公生活区北侧。 不变化 排水沟 项目排水沟分为采场区排水沟，道路区排水沟，生产区和办公生活区排水沟3部分，其中采场区排水沟主要为采矿平台排水沟，约674m为原有项目已建排水沟；道路区排水沟680m为原有项目已建；生产区和办公生活区排水沟27m为原有项目已建。采场、弃渣场外围修建截洪沟，长分别为565.35m和580.88m。项目实行雨污分流，截排水沟仅对雨水进行收集，满足雨污分流的要求。 不变化 排土场及配套设施 排土场1座，该排土场分四段堆置，阶段高度10m，总高度20m；排土场工作平台最小宽度为40m，为节约用地，最终安全平台宽度取5m；面积约为1000m2，排土场的剥离废石阶段堆置自然安息角为25-35°，最终坡角为28°，排土场位于项目采矿区西面。排土场下方设拦渣坝，坝型为堆石坝。采用毛石筑坝，废石质量应符合强度和块度要求。设计拦渣坝顶宽3.5m，坝高5m。坝长162m，坝顶标高1330m，外坡坡比为1:1.75，内坡坡比为1:1.6。拦渣坝总方量为10000m3；排土场堆放平台的平台排水沟措施，截水沟采用梯形水沟，净断面上下宽度为0.8m、0.2m，高度为0.25m，沟道边坡系数为1，沟底纵坡度5%。 不变化 矿区道路 采场开辟公路长62m（布置于采场东西向，公路设计等级为三级泥结碎石土路面，有效路面宽8.00m，最大纵坡8.00%，最小圆曲线半径15.00m，垫层厚度35.00cm，基面层厚度20.00cm，在转弯处留15.00m长的缓冲平台，最大行车速度20km/小时）。 不变化 公用工程 供水系统 开采区生产及生活用水取自矿区外南东侧的山间溪流集水，流量约0.1L/s，基本满足矿山生产生活用水；矿山日耗水量约15m3，主要用于露天洒水，矿区西部1532m处修建一个30m3的蓄水池。 不变化 供电系统 用电负荷约216kw，主要用电设备为破碎设备和生活用电等。矿区用电为从勐遮镇供电所接通，已经配备有一台250KVA变压器。 不变化 环保工程 噪声治理 选用低噪声设备，固定声源减振基础 拆除重建 废气治理设施 场区道路、堆场、采场、破碎投料点和筛分工艺区采用活动软管洒水降尘，道路两侧种植乔木降尘。 拆除重建 垃圾桶 项目区设置4个垃圾桶收集生活垃圾。 不变化 水治理设施 生活废水收集池5m3；截、排水沟（62m）。 拆除重建 排水沟末端跌水坎下方沉沙池1座，有效容积为15m3。 不变化 固废处置设施 项目区设置4个垃圾桶收集生活垃圾；项目厨房含油废水及剩菜剩饭等。 不变化 项目区设置1间8m2的危废暂存间。 进行翻修 生态措施生态恢复 严格在项目矿区内开采，不破坏采矿区范围外的生态环境；采空区及时回填，种植树木，恢复生态植被。 不变化 环境风险 项目区设置有1个10t的双层柴油储罐对项目机械设备使用的柴油进行储存。 拆除重建，容积增大为20t 2、原有项目生产规模及产品方案 项目自己拥有露天矿山开采区，采出的石料，一部分破碎筛分后作为建筑用料出售，另一部分加工成料石出售。项目矿山生产能力为10万t/年，为小型矿山。矿石经爆破及二次分解后，毛石可直接装车出售，其它需要破碎的矿石运至原料堆场，然后经过破碎生产线进行破碎，再根据粒径需求进行筛分，生产出1、2、3、4号石料，最终产品方案为毛石、公分石、瓜子石、碎石和石粉。 表2-10原有项目产品方案 序号 名称 产量 1 毛石 合计共10万t/a，根据市场供需情况调整一定的产量，总产量不变。 2 公分石、瓜子石 3 碎石、石粉 3、原有项目原辅料消耗情况表 原有项目原辅材料一览表见表2-11。 表2-11原有项目原辅材料一览表 类别 名称 年耗量 备注 原（辅）料 石料 10万t 能源 电 5.2万kw·h 当地电网 柴油 9.7t 外购，使用小型油桶储存 水耗 项目用水 生产用水 540m3 地下井水、雨季收集的雨水 生活用水 336m3 山间溪流 4、原有项目主要生产设备 原有项目主要生产设备清单见表2-12。 表2-12原有项目生产设备一览表 序号 设备名称 型号 数量 备注 1 液压挖掘机 现代305LC-9T 3台 已验收，拆除重建 2 轮式装载机 柳工ZL50CN 3台 已验收，拆除重建 3 潜孔钻机 宣化CLQ-80A 3台 已验收，拆除重建 4 移动式空压机 开LGCY-17/7 3台 已验收，拆除重建 5 自卸汽车 东DFL3251A1 4台 已验收，拆除重建 6 液压破碎锤 卡特B20 2台 已验收，拆除重建 7 颚式破碎机 PEF-600×900 2台 已验收，拆除重建 8 运油车 东风5t 2台 已验收，拆除重建 9 推土机 山推SD08-3 2台 已验收，继续使用 10 洒水车 东风 1台 已验收，继续使用 5、原有项目劳动定员及工作制度 工作制度：工作制采用年工作日300天，每天3班，每班8h； 劳动定员：根据矿山实际和工作制度，矿山工作人员16人。 二、原有环境污染问题 1、原有工程破碎站未设置大气污染防治措施，所有大气污染物均为无组织排放； 2、截排水沟及沉沙池被淹没，发生堵塞，雨水经过场区表面流淌，道路被冲坏； 3、危废暂存间存在倒塌风险。 三、原有工程环保手续履行情况 1、2019年3月，临沧尚德环境技术有限公司编制了《勐海县勐遮曼伦曼迭石场升级改造项目环境影响报告表》，于2019年7月23日取得“西环海复[2019]16号”批复文件。 2、2020年11月24日，取得了《西双版纳州生态环境局动海分局建设项目竣工环境保护验收备案表》（西海环备案[2020]17号）。 3、2021年3月，编制了《勐海县勐遮曼伦曼迭石场升级改造项目突发环境事件应急预案》，备案编号为：532822-2021-019-L。。 4、2023年7月20日取得排污许可证，编号：92532822MA6KY7N58B 001Q。 四、现有工程履行环境影响评价情况 根据2020年11月24日取得的竣工环境保护验收备案表（西海环备案[2020]17号），原有项目已对环境影响评价提出措施进行落实。现存项目大部分环保措施已损坏，与上一版环境影响评价对应情况如下表： 表2-13现有工程环评防治措施执行情况 内容 类型 排放源 污染物名称 上一版环评防治措施 现有实际防治措施 废水治理 职工生活 COD、BOD NH3-N、SS 项目区设置旱厕，食堂废水经隔油池处理后进入生活污水污水中转池收集，其他废水直接经生活污水污水中转池处理收集后，晴天回用于采场、道路降尘洒水；雨天储存于处内，不外排。 未设置 排水沟 SS 排水沟末端跌水坎下方新增沉砂池1座，有效容积为15m3。 排水沟已被堵塞，无人清掏 废气治理 开采面、排土场、装卸区、场内道 、产品堆场等 TSP 湿法浅孔凿岩，洒水抑尘 停厂状态设备未运行 破碎筛分、皮带运输 TSP 彩钢瓦阻隔，洒水抑尘 停厂状态设备未运行 噪声治理 岩机、爆破、挖掘机、破碎机、打砂机、爆破 噪声 距离衰减、加强设备的保养和维修、隔声降噪 选用低噪声、振动小的设备 固废治理 矿山开采 废土石 和表层剥离土 项目矿区剥离的表土和开采过程产生的废土石统一运至排土场堆存，表土与废土石分开堆存，表土作为生态恢复期绿化覆土使用，废土石可用于生产过程矿区公路铺填，剩余永久堆存于排土场内 停厂状态设备无人管理 员工生活 生活垃圾 集中收集堆放，定期运至曼迭村垃圾集中收集处置点处理。 已落实 生活废水收集池 底泥 定期清理后堆放于排土场内，作为生态恢复期绿化覆土使用。 未设置 旱厕 粪便 运至项目排渣场内的表土场内堆肥腐熟，作为绿化肥料使用。 已落实 厨房 泔水 经泔水桶收集后由居住在附近的员工定期清运作家畜食料。 已落实 危险废物 设置危险废物暂存间1间 已落实 生态环境保护 在开采区四周修建截排水沟，表土和废石分区堆存，分层压实堆放，堆体下方设挡土墙，四周设截排水沟，实行分台阶开采开采，采取“边生产、边治理、边生态恢复”措施 采空区生态未恢复 五、原有项目生产工艺及产污环节 1、原有项目生产工艺及产污环节见图2-5 图2-5原有项目生产工艺图 原有污染物排放汇总表 （1）原有工程大气污染物工程分析 根据原有工程验收报告表所述，原破碎站无废气有组织排放口，废气均为无组织排放。 矿山采用露天开采方式，运营期对大气环境主要污染源是爆破废气、粉尘以及燃油废气、食堂油烟等，爆破废气主要来自炸药爆炸后产生的少量氮氧化物及一氧化碳等废气，粉尘主要来自于钻孔、爆破、采装、运输、矿石加工和堆场（产品堆场和排土场）等，食堂油烟来自于办公生活区。 ①粉尘 A、钻孔粉尘 原有工程矿区开采过程中，钻孔作业产生粉尘量较少。类比同类项目，项目所采用的钻机正常作业情况下，单台钻机粉尘产生量约为12mg/s，项目开采区设置凿岩钻机2台，每天平均工作8小时，年工作300天，则凿岩钻孔粉尘产生量为0.1t/a，所产生的粉尘呈无组织形式排放。项目采取湿式凿岩，粉尘排放量约为产生量的80%，即0.02t/a。 B、采装扬尘 原矿由开采区运至工业场地采用挖掘机采装，自卸车辆运输。采装扬尘量采用清华大学装卸扬尘公式计算： Q=M•e0.64U•e-0.27W•H1.283 式中：Q—装卸扬尘，g/次； U—风速，0.8m/s； W—物料湿度，取2%； M—车辆吨位，取10t； H—装卸高度，1.5m。 根据矿石产量，矿山采装量为10万t/a，经计算，每辆车每年需装卸2500次，场内有4辆车，则铲装扬尘量为0.25t/a。在采装时对矿石采取洒水降尘措施后扬尘量减少80%以上，则铲装扬尘排放量为0.05t/a。 C、运输扬尘 自卸汽车从开采区运送原矿至矿石加工区的过程中将产生一定的扬尘。运输道路上所产生的扬尘采用经验公式，即： Qi=0.0079•V•W0.85•P0.72 Q=∑Qi 式中：Qi—每辆汽车行驶扬尘量，kg/km·辆； Q—汽车运输总扬尘量； V—汽车行驶速度，10km/h； W—汽车载重，10t； P—道路表面粉尘量，0.05~0.1kg/m2，取0.07kg/m2。 经计算，每辆汽车每公里扬尘量Qi为0.082kg/km·辆，矿山开采区至工业场地平均距离约200m，每辆车每年需运2500次，总共有4辆车，则运输扬尘总量为0.16t/a。对运输车辆进行冲洗，运输过程中在采取控制装载量、限速措施及洒水降尘后，其扬尘量较小，除尘效率按80%计，可将粉尘降低至0.03t/a。 原有工程外运矿石产品由运输公司承担，车辆在道路上行驶时产生的扬尘可能影响沿途村民，矿石的散落也将影响沿线环境空气。由于本项目矿石外运道路平稳，路面较为坚硬。因此，矿石产品运输扬尘对矿区公路附近环境空气影响有限，通过对车辆出场时进行冲洗，运输过程中在采取加盖篷布、控制装载量、限速措施后，其扬尘量较小。 D、矿石加工粉尘 项目原矿加工主要包括破碎、筛分两个工段，各工段均会产生粉尘。根据建设单位提供资料，项目主要需要破碎量约为8万t/a，项目一破、二破工段产生的粉尘量类比其他同类项目以处理量的0.001%进行推算筛分工段产生的粉尘量类比其他同类项目以处理量的0.002%进行推算，则项目破碎工段产生的粉尘量为0.8t/a，筛分工段产生的粉尘量为1.6t/a。根据2007年中国环境科学出版社出版的《工业污染核算》，破碎、筛分粉尘产生浓度约为1000mg/m3。 根据项目矿山工作制度，年工作时间300d。破碎机产尘量为1.6t/a，经处理后无组织粉尘排放量为0.16t/a；筛分机产尘量为1.6t/a，经处理后无组织粉尘排放量为0.16t/a。 E、堆场扬尘（排土场、产品堆场） 原有工程堆场扬尘主要包括产品堆场以及产品堆场产生的扬尘。 矿山开采的原矿运输至矿石加工区卸料时产生扬尘。砂岩原矿主要为大块矿石，风力扬尘起尘量小，且采取了洒水降尘措施，则卸矿平台及原料堆场产生的粉尘很少。 原有工程堆场（排土场、产品堆场）起尘主要为堆放时随风扬尘产生的扬尘，按相同规模露天堆场计算扬尘量： 堆场起尘： Q1=11.7*U2.45*S0.345*e-0.5ω*e-0.55（W-0.07） 式中：Q1—堆场起尘量（mg/s）； U—风速（m/s），0.9m/s； S—堆场面积（m2），约2900m2； ω—空气相对湿度（%），81%； W—物料含水率（%），5%。 根据以上公式计算可知堆场起尘量为0.0079g/s，0.2t/a，对堆场进行洒水降尘，其抑尘率可达80%以上，则扬尘排放量为0.0015g/s，0.04t/a。 ②爆破废气 石场炸药用量大约是5t/a。炸药在爆炸过程中产生高温高压膨胀气体（炮烟），其中除含有大量粉尘外，还含有CO、NO2、CmHn等污染物。根据有关资料介绍，炸药爆炸过程中排放或产生的有害气体量详见表2-14。 表2-14单位炸药爆炸产生的有害气体指标表 有害物质 粉尘 CO NO2 CmHn 爆炸1t炸药排放量（kg） 8 44.66 3.518 0.0368 由此推算，本石场每年爆破产生的有害气体排放量具体见表2-15。 表2-15石场每年炸药爆破产生的有害气体总量表 有害物质 粉尘 CO NO2 CmHn 爆炸5t炸药产生的量（kg） 40 223.3 17.59 0.184 爆破产尘量的大小和装药量、矿岩性质等因素有关，爆破作业时要求现场撤出全部工作人员，露天爆破由于爆破废气通过风力作用能够很快扩散，另外选择大气扩散条件较好的时间进行爆破，有助于废气尽快扩散。 ③机械废气和汽车尾气 生产机械设备运行产生的废气和运输车辆产生的汽车尾气也是影响空气环境的污染物之一。生产设备和运输车辆使用汽油、柴油作能源，外排废气中主要含有CmHn、NO2、CO等少量大气污染物，呈无组织排放。项目生产规模较小，生产设备和运输车辆少，外排废气量小，且作业范围相对较大，周围扩散条件较好。 ④餐饮油烟 油烟废气主要来自厨房在进行食物炒做时，食用油受热挥发而形成的。本项目依托原有食堂，正常运营后全部职工为16人，均在项目区食宿。 根据类比调查，食用油消耗系数为15g/d·人，不同的烧炸工况，油烟气中烟气浓度及挥发量均有所不同，食用油的平均挥发量按总油量的2.5%计，本项目正常运营期设置用餐人数按新增的6人计算，则食用油消耗量0.09kg/d、0.03t/a，油烟产生量为0.002kg/d、0.0008t/a。 通过配备油烟净化设施，油烟净化器去除率以60%计，风机风量为2000m3/h（每天运行2小时），排放量约为0.0008kg/d，0.0002t/a。油烟排放浓度为0.4mg/m3，小于0.16mg/m3，可满足（GB18483-2001）《饮食业油烟排放标准》（试行）最高允许排放浓度2mg/m3的要求。 （2）原有工程水污染物工程分析 原有工程运营期用水包括生活用水、生产用水及洒水降尘用水。废水主要为生活污水、雨天冲刷各个场地产生的地表径流。 ①生活污水 项目定员16人，原项目职工人数10人，本次项目扩建新招聘员工6人，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2013），本次扩建项目用水量取70L/d·人（其中餐饮用水20L/（人•d）核算），则项目区生活用水量为0.42m3/d，126m3/a，废水系数按80%计，生活污水产生量为0.34m3/d，102m3/a，其中食堂废水约为0.1m3/d，30m3/a。 类比相关资料，本项目的生活污水污染因子的浓度为：COD：200mg/L，SS：300mg/L，NH3-N：25mg/L，BOD：150mg/L。 食堂废水经隔油池处理后与其他生活废水一起进入生活污水中转池收集沉淀处理，澄清后晴天回用于采场、道路降尘洒水。 ②洒水降尘用水 原有工程生产用水主要是用于洒水抑尘，只有在风大时使用少量水喷洒抑尘，其废水通过蒸发后，不外排。项目在生产中凿岩开采、爆破、装运、破碎筛分、堆料场和运输过程等工序会产生无组织粉尘，影响对象主要为操作工人，随风扩散后又将影响周围的环境。其中项目区凿岩采用浅孔凿岩，其粉尘量产生较小；爆破、挖掘铲装、堆料场及道路运输过程中产生的粉尘可通过喷洒形式进行洒水降尘，并对破碎加工机械采取膜覆盖遮挡粉尘，其中爆破、挖掘铲装降尘用水约为2.8m3/d，凿岩用水0.2m3/d，总用水量为3.2m3/d。项目降尘水易蒸发，全部损失，无外排。 ③地表径流 A、露天采场地表径流 遇降雨天气，项目采场会形成地表径流，地表径流主要污染因子为SS，浓度约为1000mg/L。根据气象资料，项目区内最大降雨量取值196.00mm。 露天采场地表径流选用的计算公式及参数选择如下： Q=A.φ.F 式中： A—日降雨量（m/d），项目区内最大降雨量196.00mm，即0.196m/d。 F——汇水面积（m2），项目分台阶开采，有效工作面约1590m2（按采场总面积10%计）。 φ—地表径流系数，取0.6。 经计算，日最大降雨量情况下雨天露天场地表径流产量为735m3/d，此次评价取降雨收集时间为30min，则露天采场地表径流收集量为3.89m3/d。 B、产品堆场地表径流 矿石在采场装车后运往原矿堆场，原堆场占地面积为1900m2，遇降雨天气，产品堆场会形成地表径流，地表径流主要污染因子为SS，根据公式Q=A.φ.F核算，日最大降水量情况下雨天产品堆场地表径流产生量为223.4m3/d，此次评价取降雨收集时间为30min，则产品堆场地表径流收集量为4.65m3/d。 C、排土场地表径流 项目新增排土场占地面积为1000m2，下雨天项目排土场会形成地表径流，地表径流主要污染因子为根据公式SS，Q=A.φ.F核算，日最大降水量情况下雨天产品堆场地表径流产生量为117.6m3/d，此次评价取降雨收集时间为30min，则产品堆场地表径流收集量为2.45m3/d。 （3）原有工程噪声污染物工程分析 ①设备噪声 开采期主要噪声源矿山开采设备工作时产生的设备噪声，其源强为85-90dB（A），具体见下表。 表2-16矿山主要噪声源及源强表 序号 设备名称 声级值〔dB（A）〕 1 自卸汽车 85 2 空压机 85 3 钻机 90 4 洒水车 80 5 浅孔凿岩机 90 6 液压挖掘机 85 7 破碎机 80-95 8 打砂机 85 9 筛分机 85 ②爆破振动 项目区爆破工序，特别是深孔爆破可以产生地面振动，振动的强弱受装药量影响，可以通过对装药量的控制，保证附近建筑物不遭破坏。爆破产生的冲击振动特点是瞬时的，爆破结束以后马上消失。此外，爆破还可产生冲击波和飞石，为保证安全，一般采用按照《爆破安全规程》（GB6722-2003）的规定划定安全距离300m及定向爆破来控制受影响的方向和范围。 ③爆破噪声 原有工程爆破时会产生爆破噪声，每次爆破作业时间短，量不大，夜间不作业，类比同项目，炸药爆破产生的瞬时噪声50m处噪声强度约80dB（A）。 （4）原有固体废物污染物工程分析 生产期固体废物主要来自矿山剥离物、生产废石、员工生活垃圾、旱厕粪便、食堂残渣等和废机油、废润滑油等危险废物。 ①废土石（含剥离表土） 根据《云南省勐海县曼迭建筑用花岗岩矿矿产资源开发利用方案》，项目剥离表土量为0.41万m3，废土石产生量约0.91万m3，堆放于表土堆场，以备开采完毕后进行复垦用土。项目矿区剥离的表土和开采过程产生的废土石统一运至排土场堆存，表土与废土石分开堆存，表土作为生态恢复期绿化覆土使用，废土石可用于生产过程矿区公路铺填，剩余永久堆存于排土场内。 ②生活垃圾 根据类比同类项目，生活垃圾每人产生量按1kg/d计，本次项目扩建新招聘职工6人，新增生活垃圾量为8kg/d，合2.4t/a，集中收集堆放，定期运至曼迭村垃圾集中收集处置点处理。 ③沉淀池污泥 项目生活污水经沉淀池沉淀处理一段时间之后，会产生少量的污泥，产生量约为污水量的污水收集量的0.3‰，项目污水收集量约102m3/a，根据计算，污泥产生量约0.4t/a，沉淀池产生污泥定期清理后堆放于排土场内，作为生态恢复期绿化覆土使用。 ④旱厕粪便 项目设有旱厕，本次项目扩建新招聘员工6人，旱厕粪便按0.25kg/d·人计算，则运营期粪便产生量约为1.5kg/d，0.45t/a。运至项目排渣场内的表土场内堆肥腐熟，作为绿化肥料使用。 ⑤厨房泔水 项目厨房设有2只泔水桶，厨房含油废水及剩菜剩饭经泔水桶收集后由居住在附近的员工定期清运作家畜食料。 ⑥废机油等危险固废 矿山开采过程中的作业设备、机械和车辆，在使用及维修过程中会产生一定量的废机油，类比同类项目，产生量为0.1t/a。属于危险废物，建设单位需设置危废暂存桶将废机油统一收集暂存，在暂存点设置危险废物等标志，委托有资质单位定期清运处理。 表2-17原有污染物排放情况 类别 污染物名称 原有项目产生量 原有项目排放量 废气 钻孔作业无组织颗粒物 0.1t/a 0.02t/a 采装作业无组织颗粒物 0.25t/a 0.05t/a 运输作业无组织颗粒物 0.16t/a 0.03t/a 成品堆场无组织颗粒物 0.48t/a 0.1t/a 矿石加工作业无组织颗粒物 3.2t/a 0.32t/a 爆破作业 少量 -- 机械设备 少量 -- 厨房 少量 -- 污水 降尘 0 0 生活污水 0.42m3/d 0 采区雨水 735m3/d 3.89m3/d（收集） 排土场雨水 117.6m3/d 2.45m3/d（收集） 一般固废 剥离表土 0.41万m3 0 废弃土石 0.91万m3 0 生活固废 生活垃圾 2.4t/a 0 污水中转池泥沙 0.4t/a 0 旱厕 0.45t/a 0 厨房泔水 / 0 危险固废 废机油、废润滑油 0.1t/a 0 注：本次水平衡分析不包括采区及排土场初期雨水。 六、原有项目存在问题整改措施 1、通过改建升级，设置大气污染防治措施，破碎筛分采用湿法工艺，对成品区采取棚化、场区洒水降尘等措施进行抑尘处理。 2、设置生活污水处理设施，设置隔油池，三格化粪池，对生活污水进行预处理，达标处置； 3、清理截排水沟及收集初期雨水的沉沙池，防止堵塞。 4、修整危废暂存间，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行修缮，保证项目运行期间危险废物能够正常贮存。 七、环保投诉 项目运行至今，未发生环境污染事故，未出现环保投诉。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、生态环境质量现状 经现场调查，评价区域现状用地为建设用地及其它草地，不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、历史文化遗迹等需要特殊保护的生态敏感区域。区域主要为动物种类及数量很少，评价区未发现国家珍稀濒危保护物种、国家重点保护野生植物和云南省级重点保护动物，也未发现特有种类存在，仅有如蛙类、田鼠、蛇类及常见鸟类等小型动物活动生物物种较少，生物多样性差，生态环境质量一般。 2、大气环境质量现状 根据《2022年西双版纳傣族自治州生态环境状况年报》，勐海县环境空气质量全年有效监测天数358天，其中空气质量为优的天数292天，占81.6%；空气质量为良的天数65天，占18.1%；全年优良天数比例为99.7%，比2021年提升了1.7个百分点。轻度污染天数1天，占0.3%，污染天数较2021年减少6天，未出现中度及以上污染天数。主要污染物PM2.5年均值为17μg/m3，比2021年下降了29.2%。勐海县环境空气质量属于达标区。 根据项目特征污染物情况，本次环评委托云南科诚环境监测有限公司对项目区进行补充监测。监测方案和监测结果如下： （1）监测点位：1#项目区下风向（监测布点情况见附图5）。 （2）监测指标：TSP。 （3）监测频次：连续监测3天。 （4）监测结果：见下表。 表3-1项目厂址处TSP监测结果统计表 监测日期 监测指标 单位 监测结果 评价标准 评价结果 2023.9.7 TSP µg/m3 19 300 达标 2023.9.8 18 达标 2023.9.9 20 达标 根据上表分析，项目场址处大气环境TSP指标满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准要求。 3、地表水环境质量现状 项目最近地表水为项目加工区东侧4480m的南哈河及加工区东南面700m的曼点水库。根据资料搜集，曼点水库主要为施肥用水。南哈河为流沙河支流，向南面汇入流沙河内，根据《云南省水功能区划（2014年修订）》，流沙河勐海工业、农业用水区以制糖及农副产品加工为主，水体功能主要为工业用水，兼有农灌用水。现状水质Ⅲ类，规划水平年水质目标为Ⅲ类。根据2023年5月西双版纳州生态环境局发布的《2022年西双版纳傣族自治州生态环境质量状况年报》，全州12个国控、省控地表水监测断面水质优良（I-Ⅲ类）比率达到100%。距离本项目最近的流沙河水质监测断面为勐海水文站监测断面，该断面位于项目区水系下游，与项目直线距离为29km，水质均为Ⅲ类，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。 4、声环境质量现状 本项目位于云南省西双版纳州勐海县勐遮镇曼伦村委会曼迭村，根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）声环境功能区分类，项目区域属于2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）的2类。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），项目周边50米范围内无声环境保护目标，未开展声环境质量现状调查。 5、地下水环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于其他建筑材料制造，编制报告表，地下水环境影响评价项目类别为IV类。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中4.1“IV类建设项目不开展地下水环境影响评价”，且本项目不存在地下水环境污染途径，原则上可不开展地下水环境影响评价工作。 因此，不对项目地下水环境开展现状调查。 6、土壤环境 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A中表A.1土壤环境影响评价项目类别，该项目属于其他建筑材料制造，属于IV类，且本项目不存在土壤环境污染途径，原则上可不开展土壤环境影响评价工作。因此，不对土壤环境开展现状调查。 7、生态环境 项目无新增占地，用地范围内现状为采矿用地，评价区动植物以区域常见广布种类为主，无国家及云南省重点保护野生动植物名录所列的物种，无《中国生物多样性红色名录》中列为极危、濒危和易危的物种，无国家和云南省政府列入拯救保护的极小种群物种，无地方狭域特有种以及古树名木等重要物种分布。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、水环境保护目标 地表水：项目加工区东面700m处的曼点水库及加工区东面4480m的南哈河。根据现场调查及询问水库责任人了解到，该水库为周边农用地施肥用水，不涉及饮用水源。 地下水：矿界500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 2、大气环境保护目标 本项目位于云南省西双版纳州勐海县勐遮镇曼伦村委会曼迭村，根据现场调查，项目所在厂界外500m范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等大气环境保护目标。 3、声环境保护目标 厂界外50m范围内无声环境保护目标，评价区及周边声环境质量按《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准保护。 4、生态环境保护目标 经过现场踏勘及查阅有关资料，项目周边无自然保护区、水源保护区、重要湿地、文物古迹、生态公益林以及国家重点保护野生动植物、珍稀濒危动植物等。本项目生态环境保护目标为项目区厂界外200m范围内的生态环境的农作物及植被。主要环境保护目标如表3-2所示。 表3-2项目环境保护目标 名称 保护目标 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离（m） 地表水 曼点水库 水体 / 东面 700 南哈河 水体 / 东面 4480 大气环境 项目区周边500m范围内无大气环境保护目标 声环境 项目区周边50m范围内无声环境保护目标 地下水环境 项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源、矿泉水、温泉等特殊地下水资源 土壤环境 项目区域及厂界外50m范围内的耕地 生态环境 项目区厂界外200m范围内的生态环境 环境风险 曼点水库 / 东面 700 南哈河 / 东面 4480 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水 （1）施工期 本项目不设施工营地，项目施工人员食宿依托现有设施，产生的生活污水经三格化粪池收集处理后，回用于项目区周边农田施肥；施工用水主要为混凝土的拌合用水，此部分废水经沉淀后回用于洒水降尘，因此不设排放标准。 （2）运营期 本项目运行期无外排废水，不设污水排放标准。 2、废气 项目主要大气污染物有破碎筛分粉尘、运输道路扬尘和燃油机械尾气等。项目废气（粉尘）排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度限值，详见表3-3。 表3-3大气污染物综合排放标准 污染物名称 无组织监控浓度限值，mg/m3 监控点 浓度 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0 项目生活区设置职工食堂，规模为小型，油烟排放参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB14483-2001），详见表3-4。 表3-4饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率 规模 基准灶头数 最高允许排放浓度(mg/m3) 净化设施最低去除效率（％） 小型 ≥1，＜3 2.0 60 3、噪声 （1）施工期 施工期噪声排放执行《建筑施工场界噪声限值排放标准（GB12523-2011）》，标准值见表3-5。 表3-5建筑施工场界噪声限值单位：Leq(dB(A)) 昼间 夜间 70 55 （2）运营期 运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》2类标准。标准值见表3-6。 表3-6工业企业厂界环境噪声排放标准单位：Leq(dB(A) 类别 昼间 夜间 2类 60 50 4、固体废物 （1）一般固体废物 项目运营过程产生的一般固体废物主要为废土石、生活垃圾等。废岩土进入排土场堆存；生活垃圾分类收集，定期运至曼迭村垃圾收集点进行处置。一般固体废物的收集贮存执行《一般工业固体废物贮存与填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关规定。 （2）危险废物 设备维护产生的废机油等收集后暂存于废物暂存间中，委托有资质的单位进行处理，危废暂存间的建设管理应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据本项目的具体情况，结合国家污染物排放总量控制原则，提出污染物总量控制指标如下： 1、废气 根据工程分析，本项目废气主要为进料、破碎筛分、成品堆放及装卸过程产生的颗粒物。经过湿法工艺、雾炮喷淋、洒水降尘等措施处理，对环境影响很小。本项目不设废气总量控制指标。 2、废水 运营期洗砂生产废水经沉淀处理后循环使用，不外排；初期雨水也进行回用，不外排；生活污水进入三格化粪池收集处理后用于周边农田施肥。本项目不设废水污染物总量控制指标。 3、固体废物 项目产生的固体废物得到合理处置，处置率达100%，故不设总量控制指标。 4“三本账” 原有项目废气为无组织排放，无组织排放量为0.312t/a；废水无外排；场界噪声达标；固体废物得到妥善处置。通过本次改建，采用湿法工艺，降低无组织粉尘排放量，废水循环使用不外排，厂界噪声预测值达标，固体废物处置率100%，则升级改造后“三本账”情况见表3-7。 表3-7项目升级改造后“三本账”情况一览表（单位：t/a） 类别 污染物 现有工程排放量 扩建排放量 以新带老削减量 工程总排放量 排污增减量 废水 悬浮物等 0 0 0 0 0 废气 颗粒物 0.36 0.663 0.36 0.663 +303 固体废物 沉淀泥沙 0 1040 0 1040 +1040 生活垃圾 2.4 2.4 2.4 2.4 0 废机油 0.1 0.2 0.1 0.2 +0.1 说明：1.项目改造完成后废水均不外排，排放量按“0”计；2.项目改造完成后固体废物妥善处置，排放量按“0”计。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | （一）大气保护措施 项目施工期废气主要为施工扬尘、焊接废气、机械及运输车辆尾气。施工过程短暂，施工结束后大气环境影响消失，只要对施工过程中采取必要的废气污染防治措施，施工过程对周边环境产生的影响就很小。 施工期废气污染防治措施如下： 施工现场周边设置临时围挡； 设置临时堆场，堆场周围采用防尘网遮盖； （3）在项目施工场地内设置活动软管，每天不定时对施工场地洒水4~5次进行降尘； （4）运输车辆采用篷布覆盖，并对进出车辆进行限速，设置车辆清洗设备； （5）加强施工机械和运输车辆的维护和保养； （6）建筑工地严格执行“六个百分百”要求，裸露地面采用防尘网抑尘。 施工期对环境空气质量的影响是暂时的，并随着施工活动结束后影响消失，在采取上述防治措施后，施工对环境空气的影响可以接受，对周围大气环境影响小。 （二）地表水环境影响分析和保护措施 项目施工期废水主要为施工生产废水，项目不设施工营地，不产生生活污水。生产废水经过临时沉淀池沉淀后回用于施工生产或洒水降尘，对周边水环境影响较小。 1、施工生产废水 施工生产废水主要是建筑材料冲洗以及施工车辆及机械设备的冲洗废水。施工废水主要污染物为泥沙、水泥等悬浮物，浓度一般为500～2000mg/L。施工区域内设置1个容积3m3污水中转池，施工废水经沉淀处理后回用于洒水降尘，不外排。 2、施工人员生活污水 根据项目施工特点，本项目施工期施工人员高峰期约有16人，施工人员用水量按10L/人·d计，则施工期生活用水量为0.16m3/d，废水产生系数按90%计，则施工期生活污水产生量为0.14m3/d。 施工人员如厕依托现有生活办公区配套的旱厕进行，生活废水使用三格化粪池处理后用于周边农田施肥，旱厕发酵后用于周边农田施肥。 施工期地表水环境保护措施 设置1个容积3m3污水中转池，对施工生产废水进行沉淀处理，澄清后回用于厂区洒水降尘； 厂区进出口设置车辆清洗设备，减少进出车辆携带粉尘； 设置三格化粪池收集处理生活污水，达标后用于周边农田施肥。 （三）声环境保护措施 施工期噪声主要来源于施工机械噪声。施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的施工设备产生的噪声不同。在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加。 本项目施工过程主要产噪阶段分为场地平整阶段、基础阶段、主体阶段、装修、安装阶段等。这几个阶段所占施工时间较长，采用的施工机械较多，噪声污染较为严重。不同的施工阶段又有其独立的噪声特性，其影响程度及范围也不尽相同。施工过程较为短暂，施工结束后，施工期噪声即消失，对周边环境产生的影响较小。 结合项目周边环境，为了减少项目施工噪声对周围环境的影响，本次环评提出以下防治措施： ①合理安排作业时间，夜间禁止施工。 ②加快工程施工速度以降低施工噪声持续时间，从而缩短对外环境产生的影响。 ③施工期间，施工单位应选用低噪声的施工设备，从源头上控制噪声排放；加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的良好工作状态。 经采取以上措施后，施工期对周围环境影响小。 （四）固体废物影响分析和保护措施 施工期固体废物主要有土石方、建筑垃圾及生活垃圾。施工期固体废物可做到100%处置，对周边环境产生的影响较小。 1、土石方 项目开挖过程产生的土石方量全部在场地内回填，不外排。 2、建筑垃圾 项目厂房建设过程会产生少量的建筑垃圾，建筑垃圾包括废弃的砖石、水泥凝结废渣、装修废料等。类比同类型项目，项目建设过程产生的建筑垃圾约为100m3；以及拆除淘汰的老旧设备。建筑垃圾可回收利用的全部回收利用，无法回收的清运堆放至住建部门规定的建筑垃圾堆放点；拆除后的老旧设备运送到回收站回收售卖。 3、生活垃圾 项目施工期施工人员为16人，均在厂内食宿，生活垃圾产生量按每人每天0.2kg计，即生活垃圾产生量为3.2kg/d，施工期为两年，则施工期共产生的生活垃圾约1.92t。施工人员生活垃圾经垃圾桶收集后，送至周边村庄生活垃圾集中收集点，最终由环卫部门统一清运处置。 4、固体废物保护措施 （1）拆除后的老旧设备运送至废品回收站回收售卖； （2）场地开挖产生的土石可临时堆存在临时堆场，后期回填基坑；临时堆场采用碎石铺垫，可容纳5-10m3的土石，并采用防尘网进行遮盖，避免扬尘飞散对大气环境造成影响； （3）设备安装、厂房建设产生的建筑垃圾可进行回收利用，不可回收的清运至政府部门规定的建筑垃圾堆放点； （4）生活垃圾采用垃圾桶收集，定期清运至曼迭村垃圾集中收集点，有环卫部门统一清运处置。 (五)生态环境影响分析和保护措施 1、生态环境影响分析 本项目属于原地改建，不新增占地面积，项目区周边主要为农用地、林地及灌木丛，其植被不发育，植被覆盖率低。项目区开发程度较高，周边植被主要为次生草被及极少的小灌木丛等，其周边旱地当地农民主要用于种植农作物。此外，项目周边无名树古木，无国家保护、省级保护或珍稀濒危动物栖息和活动。项目建设不会对当地植物及农作物的生长造成不利影响。 2、生态环境污染防治措施 （1）提高施工人员的保护意识，严禁捕猎野生动物。施工人员必须遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，严禁在施工区及其周围捕猎野生动物。 （2）为了减少工程施工噪声对野生动物的惊扰，应做好施工方式和时间的计划，并力求避免在晨昏和正午施工。 （3）运输、弃渣过程必须严格划定车辆行驶路线，尽量利用已有道路，避开有植被的区域。 （4）在施工期间，施工人员应严格遵守《中华人民共和国野生植物保护条例》和《中华人民共和国水土保持法》，严禁在施工区乱砍乱伐，禁止随意开辟施工便道。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （一）运营期废气环境影响分析 1、污染工序及源强分析 根据前文工艺流程及产污环节分析，本项目废气主要为进料粉尘、破碎、制砂等生产过程中产生的粉尘、风蚀扬尘及装卸扬尘、运输车辆产生的尾气等。通过对运营期采取洒水降尘等措施可有效降低生产工艺对环境造成影响。 （1）加工区破碎筛分、制砂扬尘 项目加工主要包括破碎、筛分、制砂各工段均会产生粉尘。 根据建设单位提供资料，项目主要需要破碎量约为10万t/a。根据设计提出破碎筛分、制砂均采用湿法工艺，砂料传送带出料口与堆料场之间，设置密闭导料槽或布袋，防止细料从高处跌落过程中的扬尘产生，以及在物料进出口设置喷淋设施及生产线周边设置洒水车进行抑尘。根据生态环境部2021年发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册”，其“3039其他建筑材料制造行业”表中本项目属于废气-颗粒物，产污系数为1.89kg/t，则本项目产生的粉尘量为189t/a。项目采用湿法工艺，加以洒水车洒水降尘降尘，效率以99%计，则加工工段外排排放量约为0.189t/a。 （2）成品堆场扬尘 本项目成品堆场起尘主要为公分石、瓜子石、机制砂分区堆放于成品堆场时随风扬尘产生的扬尘，根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》介绍，堆场扬尘可采用以下公式进行计算： 堆场起尘 Q1=11.7·U2.45·S0.345·e-0.5ω·e-0.5(W-0.07) 式中：Q1—堆场起尘量（mg/s）； U—风速（m/s），0.9m/s； S—堆场面积（m2），约3258m2 ω—空气相对湿度（%），81%； W—物料含水率（%），5%。 根据以上公式计算可知堆场起尘量为0.1g/s，0.87t/a，由于本项目细砂区堆场设置顶棚和三面围挡，对堆场进行洒水降尘，其抑尘率可达95%，则扬尘排放量为0.0435g/s，0.37t/a （3）排土场扬尘 项目排土场堆存的废土石及细泥，扬尘计算同成品堆场，排土场面积为1000m2，经计算，排土场起尘量约为66mg/s，年堆放时间为365天，即排土场扬尘量2.08t/a。排土场堆存过程分层夯实，泥沙本身含水率为60%，并定期洒水降尘，降尘效率按95%计，则排土场扬尘排放量为0.104t/a，呈无组织排放。 （4）弃土、泥沙扬尘 本次改建废土石及细泥运至排土场堆存，堆存时对土石及泥沙进行压实，并加以洒水降尘，配备防尘网，扬尘产生量较小，且项目周边500m范围内无敏感目标，影响不大。 （5）机械废气和汽车尾气 生产机械设备运行产生的废气和运输车辆产生的汽车尾气也是影响空气环境的污染物之一。生产设备和运输车辆使用汽油、柴油作能源，外排废气中主要含有CmHn、NO2、CO等少量大气污染物，呈无组织排放。项目生产规模较小，生产设备和运输车辆少，外排废气量小，且作业范围相对较大，周围扩散条件较好。 项目运营期大气污染物产排情况见表4-1。 表4-1项目运营期废气产生及排放情况一览表 产污环节 排土场 破碎筛分、制砂 成品堆场 污染物种类 颗粒物 污染物产生量t/a 2.08 189 0.1 排放形式 无组织 治理设施 治理工艺 洒水降尘 湿法工艺、设置喷淋设施 细砂区修建库棚，三面围挡；地面采用碎石铺垫，洒水降尘 治理工艺去除效率 95 99 95 是否为可行技术 是 污染物排放量 0.104 0.189 0.37 排放标准 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 达标限值mg/m3 1.0 监测要求 监测点位 厂界上风向1个点，下风向3个点 监测因子 颗粒物 监测频次 一次/年 监测频次要求来源 《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017） 2、废气防治措施 （1）破碎筛分、制砂工段采用湿法工艺； （2）进、出料口设置喷淋设施进行湿法降尘； （3）成品分区堆放，地面采用碎石铺垫，粗料区四周设置雾炮喷淋；细砂区设置库棚、三面围挡，一面设置喷淋； （4）雾炮喷淋设施5台，用于成品堆场洒水降尘； （5）雾炮洒水一体机1辆，用于厂区洒水降尘； （6）配置专职人员，对项目区域内采用雾炮洒水一体机进行降尘，在大风干旱的季节，增大洒水频次，保证降尘效果。 （7）运输车辆禁止超载并设置限速标志，避免物料及矿石洒落，运输车辆采用帆布遮盖。 （8）配置专职人员，对项目区域内采用洒水车和活动软管等方式进行洒水降尘，在大风干旱的季节，增大洒水频次，保证降尘效果； （9）道路两侧种植植被。严格操作规程，加强矿区内运输道路洒水抑尘工序； （10）厂区道路应硬化，道路采取清扫、洒水等措施，保持清洁。 本项目采用的粉尘治理设施简单、可行，可降低运行过程粉尘无组织排放。 3、废气治理措施可行性分析和环境影响分析 （1）无组织粉尘排放分析 项目无组织粉尘主要为破碎筛分、制砂等粉尘。针对各个区块产生的粉尘情况，本次环评已提出了相对应的污染防治措施。本项目拟设的除尘措施易实施且除尘效果较好，改建的石料生产线及新增的制砂生产线采用湿法工艺，并配备相应的喷淋、洒水降尘措施；排土场采用洒水车进行洒水降尘，成品分区堆放，地面采用碎石铺垫，粗料区四周设置雾炮喷淋；细砂区设置库棚、三面围挡，一面设置喷淋；洒水降尘后大大降低了起尘量。项目采取措施属于《排污许可证申请与核发技术规范陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）中扬尘防治的可行技术。 经采取上述防尘措施后，无组织排放的粉尘得到有效控制，最终通过大气稀释扩散。对周边环境影响较小。本项目废气治理措施可行。 （2）机械设备废气及食堂油烟排放分析 项目运营期生产所使用的机械设备及汽车均符合国家尾气检测达标要求，故其产生的THC、CO和NOx等较少，呈无组织排放。项目所在区域地势空旷，机械设备及汽车尾气通过大气稀释扩散后，对周边环境影响小。 （3）废气治理措施可行性分析 根据前文分析可知，正常情况下，本项目各废气产生源废气污染物排放量均较小，且配备了技术可行的废气处理装置。本项目在严格落实各项废气污染治理措施、制定完善的环境管理制度并有效执行的前提下，本项目有组织及无组织废气均可达标排放，对周边环境空气的影响是可以接受的，在环境空气质量现状基础上，不会造成大的影响，不会改变区域环境空气质量功能。且项目周边500m范围内无居民点及敏感目标。因此，本项目在严格落实各项废气污染治理措施、制定完善的环境管理制度并有效执行的前提下，本项目废气对周边环境空气影响较小。 综上所述，本项目所采用的扬尘防治措施属于《排污许可证申请与核发技术规范陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）中扬尘防治的可行技术，采用的工艺不属于淘汰和落后工艺。参照同类项目采取的相同工艺环保验收监测结果，具有成熟的使用经验，污染治理设施能长期稳定运行、污染物能长期达标排放，且项目周边500m范围内无居民点及敏感目标。因此，本项目在严格落实各项废气污染治理措施、制定完善的环境管理制度并有效执行的前提下，本项目废气对周边环境空气影响较小。 4、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），项目运营期废气监测计划如下表所示。 表4-2项目运营期废气监测要求 项目 监测点位 监测因子 监测频次 执行标准 无组织 厂界 颗粒物 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值 运营期地表水环境影响分析 本项目运营期用水包括员工生活用水、生产用水、洒水降尘用水等，本项目废水主要为生产废水、生活污水、初期雨水。项目产生的生产废水及场区收集的初期雨水可做到完全回用，不外排，生活污水用于周边农田施肥，做到不外排。 1、污染源核算 （1）生活污水 根据前文“水平衡”分析，本项目生活污水产生量为0.9m3/d（336m3/a）， 其中食堂废水产生量为0.32m3/d（96m3/a）。本项目食堂废水经0.5m3隔油池处理后与其他生活污水一同进入新建的20m3的三格化粪池进行处理，用于周边农田施肥，不外排。 （2）生产废水 本项目生产废水主要为破碎筛分、制砂、洗砂废水，根据前文“水平衡”分析，其中废水产生量为722.34m3/d，其中生产废水产生量为721.44m3/d，洒水降尘用水量为10m3/d。本项目设置1座90m3的污水中转池，1座250m3的污水浓缩罐，1座600m3的清水池。废水进入污水中转池后再进入浓缩罐絮凝沉淀，上清液泵至清水池内暂存，回用于生产，不外排，只需定期补充损耗即可。 （3）初期雨水 加工区、排土场可进行初期雨水手机的面积约3000m2，降雨收集时间为前15min，则初期雨水量为27m3/次。场内初期雨水经过加工场新建的排水沟流入污水中转池，与生产废水一起处理后回用于生产及洒水降尘，不外排。 表4-3建设项目废水产生及处置情况一览表 产污环节 员工生活 湿法工艺 废水类别 生活污水 生产废水 废水量m³/d 1.12 721.44 污染物种类 COD BOD5 氨氮 SS TP SS 产生浓度mg/L 400 250 40 250 6 / 产生量m³/a 336 216432 污染物治理设施 污染物防治设施名称及工艺 ①化粪池15m3，用于收集员工生活废水； ②隔油池0.5m3，用于收集食堂废水内的油类物质。 ①污水中转池1座，容积90m3，用于收集储存脱水机生产废水和加工区初期雨水； ②浓缩罐1座，Φ8*5米，容积为250m3，用于絮凝沉淀生产废水； ③清水池1座，容积600m3，用于收集储存浓缩罐上清液，并回用于生产； ④场外截水沟200m，承接场外雨水，防止场外雨水流入场内； ⑤加工区内部依据实际情况修建排水沟，用于雨天将雨水引入污水中转池。 是否为可行技术 (是□否 排放量t/a / / / / / 排放浓度mg/L / / / / / 排放方式和去向 三格化粪池处理后用于周边农田施肥，食堂废水经隔油池处理后与生活废水一起处理 循环使用，不外排 排放口基本情况 编号及名称 / / / 类型 / / / 地理坐标 / / / 排放标准 / / / 监测要求 监测点位 / / / 监测因子 / / / 监测频次 / / / 2、地表水环境影响保护措施 （1）设置容积为90m3的污水中转池1座，，用于收集储存脱水机生产废水和加工区初期雨水； （2）设置浓缩罐1座，Φ8*5米，容积为250m3，用于絮凝沉淀生产废水； （3）设置容积600m3的清水池1座，用于收集储存浓缩罐上清液，并回用于生产。 （4）在场外截水沟200m，承接场外雨水，防止场外雨水流入场内； （5）加工区内部依据实际情况修建排水沟，用于雨天将雨水引入污水中转池； （6）生活区设置容积为15m3的三格化粪池1个，用于收集员工生活污水，后用于周边农田施肥；食堂设置1个0.5m3的隔油池，食堂用水经隔油池处理后与生活废水一起处理。 3、废水治理措施可行性分析 （1）生活污水 本项目生活污水产生量为1.12m3/d，本项目建设1个0.5m3的隔油池与1个15m3的三格化粪池对其进行处理后用于周边农田施肥，15m3的化粪池可储存不低于10d的生活污水，确保雨天生活污水储存。该措施满足本项目生活污水收集需求。 针对本项目产生的生活污水处置情况，由于项目位于农村地区，生活污水聚集较分散，且属于欠发达地区，本次环评参考云南省地方标准《农村生活污水治理技术指南》（DB53/T1163-2023）和《农村三格式户厕建设技术规范》（GB/T38836-2020），对照《农村生活污水治理技术指南》（DB53/T1163-2023）表A.1，项目可采用化粪池（三格式）对生活污水进行处理。通过三格化粪池处理后可用于农田施肥，不外排，满足本项目生活污水处理需求，该措施可行。 （2）生产废水 本项目采用湿法工艺，在给料时就加水，因此破碎筛分、制砂洗砂均会产生矿浆废水，整个工艺共产生生产废水量约721.44m3/d。项目设置1个容积90m3的污水中转池，1座容积为250m3的污水浓缩罐对废水进行沉淀处理，污水浓缩罐的沉淀时间一般为7s，絮凝沉淀投药采用自动加药的方式，可以满足整个工艺产生的生产废水絮凝沉淀要求。破碎筛分和制砂生产过程不添加化学药剂，生产废水主要污染物为悬浮物。生产废水经沉淀后上清液排至清水池，回用于生产，项目生产对用水要求不严格，生产废水絮凝沉淀处理后可一直循环使用，废水中主要污染因子为SS，经沉淀处理后出水SS大大降低，可以做到全部回用不外排，该措施可行。 （3）初期雨水 本项目初期雨水收集量为27m3/次，考虑20%的余量，则本项目需设置至少40m3的初期雨水池。本项目初期雨水经过排水沟进入污水中转池（90m3），后与其它生产废水一起处理后回用于生产，生产废水在项目运行期间一直流入浓缩罐处理，污水中转池对于生产废水仅为中转作用，剩余容积完全可以满足项目区对初期雨水的收集要求。 4、废水不外排的可行性分析 本项目洒水抑尘通过蒸发后，不外排。 生产废水进入污水中转池，经过提升泵进入浓缩罐，计量泵加入PAM和PAC等混凝剂，经过沉淀，大部分悬浮物沉淀在罐底，上清液从浓缩罐上部自流进入清水池，浓缩罐底部污泥进入压滤机，由于项目生产用水要求不严格，压滤机出水进入污水中转池，处理后回用于生产。本项目每年新鲜用水量为18975.2m3，总的消耗水量为21225.2m3。根据年水量平衡图可知，可以将生产废水全部回用完，不足部分从项目区南侧沟渠引水补充生产用水损耗。项目设置一个容积约600m3的清水池对生产废水进行储存后回用，废水中主要污染因子为SS，经絮凝沉淀处理后出水SS大大降低，且生产废水一直循环使用，可以做到不外排。 项目定员为16人，生活污水经三格化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排。 因此，本项目废水不外排是可行的。 （三）运营期地下水环境影响分析 评价区内含水层地下水的补给条件较差，径流、排泄条件较好。不会通过土壤下渗而对评价区域地下水造成污染，故对地下水影响较小。 （四）运营期噪声对环境的影响分析 1、运营期噪声影响分析 （1）噪声源 矿石加工过程使用设备会产生噪声。主要噪声源及源强见下表。 表4-4工业企业噪声源强调查清单（室外声源）〔dB（A）〕 序号 设备名称 空间相对位置 声压级 治理措施 运行时段 X Y Z 1 振动给料机 239.53 244.95 1 80 选用低噪声设备、基础减振 昼间 2 鄂式破碎机 242.09 243.5 1 90 选用低噪声设备、基础减振 昼间 3 除铁稳料机 234.15 222.97 1 75 选用低噪声设备、基础减振 昼间 4 圆锥破碎机 231.91 223.37 1 90 选用低噪声设备、基础减振 昼间 5 洗选一体机 251.59 197.98 1 80 选用低噪声设备、基础减振 昼间 6 立式冲击破 271.9 178.94 1 75 选用低噪声设备、基础减振 昼间 7 振动筛 255.4 217.02 1 70 选用低噪声设备、基础减振 昼间 8 压滤机 295.44 183.64 1 65 选用低噪声设备、基础减振 昼间 （2）噪声环境影响分析 本项目设计上选用性能良好、运转平稳、质量可靠低噪声设备。项目运营期间在高噪声设备下面加设减振垫，保证各种机加工设备处于正常工况，杜绝因设备不正常运行而产生高噪声现象。 预测采用距离衰减模式，并参照最为不利时气象条件等修正值进行计算，噪声从声源传播到受声点，受传播距离、空气吸收等因素的影响，声能逐渐衰减。 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）进行噪声预测计算。 A.户外声传播衰减基本公式 a.在只考虑几何发散衰减时，可按下式计算： 式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)； LA(r0)——参考位置r0处的A声级，dB(A)； Adiv——几何发散引起的衰减，dB(A)。 b.点声源的几何发散衰减 无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是： 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB(A)； Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB(A)； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 声源处于半自由声场，衰减公式如下： 式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)； LAw——点声源A计权声功率级，dB(A)； r——预测点距声源的距离。 B.噪声贡献值的计算 噪声贡献值(Leqg)由项目自身声源在预测点产生的声级，计算公式为： 式中：Leqg——噪声贡献值，dB(A)； T——预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s； LAi——i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB(A)。 ③预测结果 通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标分析见表4-5。 表4-5厂界噪声预测结果与达标分析表单位：dB(A) 位置和方位 预测厂界噪声最大值位置坐标/m 预测时段 预测厂界噪声最大值 标准 限值 达标 情况 X Y Z 项目西侧厂界 275.07 145.93 1.2 昼间 54.5 60 达标 项目东侧厂界 266.82 157.56 1.2 昼间 58.16 60 达标 项目南侧厂界 334.10 166.24 1.2 昼间 50.62 60 达标 项目北侧厂界 310.28 184.48 1.2 昼间 58.22 60 达标 根据上表厂界噪声预测结果可知，采取降噪措施，通过距离自然衰减情况下，项目厂界四周噪声达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准限值[昼间≤60dB（A）]）；夜间不生产，无噪声排放。厂界噪声做到达标排放。项目厂界外500m范围内无居民点，项目生产运行不会对居民点产生不利影响。 运营期噪声影响保护措施 优化产噪设施布局和物流运输路线，优先采用低噪声设备和运输工具。 设备的运行和维护应符合设备说明书和相关技术规范的规定，定期检查其活动机构(如较链、锁扣等)和密封机构(材料)的磨损情况等，及时保养、更换。 （3）大型噪声综合治理工程应制定检修计划和应急预案。污染治理系统检修时间应与工艺设备同步对可能有问题的治理系统或设备应随时检查，检修和检查结果应记录并存档。 （4）噪声控制设备中的易损设备、配件和通用材料，按机械设备管理规程和工艺安全运行要求储备，保证治理设施的正常使用。 （5）所有噪声与振动控制设备，都应根据其使用环境的卫生条件、介质属性等要素，制定相应的运行和维护规程，确保其性能和使用寿命。 （6）定期对噪声污染防治设施进行检查维护，确保噪声污染防治设施可靠有效。 （7）合理安排加工机械设备布局。 （8）项目区内进出车辆减速慢行。 （9）注意项目区的环境绿化工作。 3、噪声治理措施可行性分析 经采取各项降噪措施后，可确保厂界噪声达标，对周围环境影响小，因此，项目噪声防治措施是可行的。 （五）运营期固体废物影响分析 项目运营期产生的固体废弃物主要是生活垃圾，污水中转池沉渣和加工区脱水污泥、废机油等。 1、固体废弃物产排情况 （1）生活垃圾 根据工程分析可知，项目生活垃圾产生量为2.4t/a，项目区设置垃圾收集桶进行统一收集，运至附近垃圾集中收集处置点处理。 项目生活区综合楼西面设置化粪池，本次项目定员为16人，员工粪便按0.25kg/d·人计算，则运营期粪便产生量约为4kg/d，1.46t/a。在旱厕内熟化后作为周边农用肥料使用，不外排，对环境影响较小。 （2）沉淀污泥 洗砂细泥、清水池、污水中转池泥沙。 项目制砂规模为2.0万t/a，洗砂产生的细泥约为制砂规模的5%，产生细泥1000t/a。细泥采用压滤机压滤脱水，脱水后含水率约为60%，压滤废水流入清水池循环使用不外排；泥饼送至采区堆放，分层夯实，对环境影响较小。洗砂细泥主要是不可利用的部分，不含有毒有害重金属，属于一般工业固体废物，产生量1000t/a，排土场容积（19600t/a）满足沉沙池泥沙堆放，堆放于排土场是可行的。 （3）清水池、污水中转池泥沙 清水池、污水中转池运行过程会有一定的泥沙沉积，清水池、污水中转池每月进行一次清理，产生泥沙约40t/a。清水池、污水中转池污泥属于一般工业固体废物，清理的泥沙送至排土场堆放，分层夯实，对环境影响较小。清水池、污水中转池泥沙产生量40/a，排土场容积满足清水池污泥堆放，堆放于排土场是可行的。 （5）废含油抹布、手套 项目生产及设备维修过程会产生少量废弃的含油抹布、手套，根据建设单位提供资料，项目区废含油抹布、手套产生量约为0.01t/a。按照危险废物进行储存处理。根据《国家危险废物名录（2021年版）》附录危险废物豁免管理清单第24条，废弃的含油抹布、劳保用品废物代码为900-041-49，不作分类收集的全过程不按危险废物管理。本项目产生少量的含油抹布、手套在使用完后暂存于危废暂存间，设置醒目标志。统一收集后委托有资质单位处置，危废处置单位一年清运一次。 （6）废机油 本项目生产过程中对故障设备进行简单的维修，会产生少量的废机油，根据业主提供的实际情况资料，机修废物产生量为0.2t/a。为《国家危险废物名录（2021年版）》中规定的危险废物。废机油属于HW08（废矿物油，编号：900-214-08“车辆、轮船及其他机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油”），产生的废机油若随意堆放将对土壤、地下水造成污染，应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的要求，设置专门的废机油收集桶，暂存于危废暂存间，设置醒目标志。统一收集后委托有资质单位处置。 综上，项目运营期固体废物产生及处置情况见下表 表4-6项目固体废弃物产排情况一览表 产生环节 名称 属性 物理 性状 危险特性 产生量（t/a） 储存方式 储存位置 利用处置方式 员工 生活 生活垃圾 生活垃圾 固态 / 2.4 垃圾桶收集 垃圾 箱 按环卫要求处置 化粪池 污泥 污泥 半固态 / 少量 用于周边农田施肥 破碎筛分、洗砂 细泥 一般固废； 代码：303-999-99 固态 / 1000 / / 清运至排土场回填 污水中转池 泥沙 半固态 / 40 / / 清水池 污泥 半固态 / / / 机修 含油抹布、手套 危险废物； 代码：900-041-49 固态 毒性、易燃性 0.01 油桶密封 危废暂存间 有资质的单位一年清运一次处置 废矿物油 危险废物； 代码：900-214-08 液态 毒性、易燃性 0.2 2、固体废弃物环境影响分析 厂区建立固废分类收集制度，固废按危险固废、一般固废分类收集，同时将生活垃圾与工业固废进行分类收集。 本项目新建一座危废暂存间用于危险废物的暂存，危险废物分区分类暂存。 项目危险废物的产生、贮存、处置情况见表4-7。 表4-7危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 1 含油抹布、手套 废弃的含油抹布、劳保用品 900-041-49 0.01 机械设备保养维修 固态 润滑油 润滑油 每年 T，I 委托有资质单位处置 2 废机油 HW08废矿物油与含矿物油废物 900-214-08 0.2 液态 为了保证本项目产生的危险废物不对周围环境产生二次污染，根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》的规定，危险废物的储存运输按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求进行。 根据危险废物的性质，用符合标准要求，且不易破损、变形、老化，并能有效地防止渗漏、扩散的专门容器分类收集储存。同时在装有危险废物的容器上贴上标签，详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。 拟建项目设置危废暂存间，危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求建设和维护使用，能够满足相关要求。 危废暂存间设置要求如下： ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 ⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 ⑦贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。 ⑧在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。 危险废物的转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求，并禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中。 排土场按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求设置。根据一般固废的特性进行贮存，危险废物与生活垃圾不得进入排土场。设置要求如下： ①当天然基础层饱和渗透系数不大于1.0x10-5cm/s，且厚度不小于0.75m时，可以采用天然基础层作为防渗衬层。 ②当天然基础层不能满足上述防渗要求时，可采用改性压实粘土类衬层或具有同等以上隔水效力的其他材料防渗衬层，其防渗性能应至少相当于渗透系数为1.0x10-5cm/s且厚度为0.75m的天然基础层。 本项目运营期间产生的固体废物均得到合理处置，不会对周围环境造成不良影响。对周围环境影响较小。 3、运营期固体废物保护措施 （1）剥离的表土属于《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）所规定的第Ⅰ类一般工业固体废物，剥离的表土全部堆存于排土场，作为后期绿化覆土回填。 （2）生活垃圾由职工人员定期运往曼迭村垃圾收集点，交由环卫部门清运处置。 （3）旱厕粪便熟化后用于周边农田施肥。 （4）废弃的含油抹布、手套全过程豁免管理，与生活垃圾一起由职工人员定期运往附近村庄垃圾收集点，交由环卫部门清运处置。 （5）废机油设置专门的废机油收集桶，暂存于危废暂存间内，设置醒目标志。统一收集后委托有资质单位处置。 （6）污水中转池沉渣、脱水污泥、洗砂细泥堆存于排土场，作为绿化覆土回填。 4、固体废物污染防治措施及可行性分析 本项目营运期一般固体废弃物主要有洗砂细泥；清水池、沉沙池泥沙；旱厕粪便，危险废物主要有废机油。 生活垃圾通过设置垃圾收集桶进行统一收集，收集后运送至曼迭村垃圾收集点处置；泥沙可全部回填至排土场。由于项目位于农村地区，且设置旱厕，对照《农村生活污水治理技术指南》（DB53/T1163-2023）表A.1，工作人员粪便发酵后可用于周边农田施肥，满足本项目固废处理需求；根据，排土场容积超过19600t（7万m3），容积满足洗砂细泥堆放，且排土场下方设设置坝体，排土场周边设置排水沟，泥沙分层夯实后，不会导致水土流失问题，因此堆放于排土场是可行的。废机油暂存于危废暂存间委托资质单位一年清运一次处置。 在严格落实运营期间固废处理措施后，项目产生的固废都能得到妥善处理，可以满足固体废弃物的处置要求且处置率100%，不会对周围环境产生明显不利的影响。因此，项目拟采取的固体废物防治措施可行。 5、环境管理要求 建设单位应建立完善的环境管理体系，健全内部环境管理制度，加强日常环境管理工作，对整个生产过程实施行全程环境管理，杜绝生产过程中环境污染事故的发生，保护环境。 （1）加强环保治理设施的管理，确保设施的处理效果与运行率不低于设计标准；应全面实施节约用水。 （2）加强安全环保管理，认真落实岗位责任。 （3）生产中应按规定对设施定期检修、更换，杜绝人为因素造成事故发生。 （4）建立健全环保机构，分工负责，加强监督，完善环境管理。随时接受当地环保部门的监督。 （5）项目运营期存在一定的环境风险，员工应严格遵照国家有关规定操作，通过建立健全各项制度，加强对员工的培训教育，加强管理，可将风险发生的可能性降低。 （六）地下水、土壤 1、地下水、土壤影响分析 本项目为其他建筑材料制造项目，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A中识别建设项目所属行业的土壤环境影响评价项目类别，项目为IV类项目。根据现场勘察，项目占地范围内目前土地利用现状为建设用地，分布少量杂草，不存在原有污染情况，项目对土壤影响类型为污染影响型。所在地周边环境敏感程度为不敏感。依据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），项目可不开展土壤环境影响评价工作。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中4.1“IV类建设项目不开展地下水环境影响评价”。 2、保护措施 污染防治措施坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合”的原则。从源头控制措施，主要包括在工艺、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 根据现场踏勘，原石场危废暂存间已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设，地面和四周墙裙进行防渗处理，采用混凝土浇灌进行防渗处理，废机油存放区域设置围堰和托盘，并配备事故收集桶等防范设施或应急设施，门口设置警示牌等，符合要求。 （七）生态环境影响分析 项目区域内或附近不涉及自然保护区、水源保护区、风景名胜区等环境敏感区，占地范围内没有国家珍稀濒危保护物种、国家重点保护野生植物和云南省级重点保护动物。本项目建设对周围生态环境会产生一定的影响，主要是项目的实施改变了原有土地利用现状，景观同时发生改变，其次是运营期产生的环境噪声污染和环境空气污染会对项目区域周边的保护目标有一定影响。针对以上生态环境影响，拟采取以下防治措施： （1）项目建成后，采取相应的绿化措施，在一定程度可以改善和提高区域生态系统功能。通过绿化消除不良景观，减少水土流失，提高生态效益，并起到隔声降噪和净化空气的作用。 （2）项目在严格按照规划建设的同时，不得随意破坏周围生态环境。 （3）合理安排施工时间、施工方式，优先选用低噪声施工设备，减少高噪声机械设备同时运行。从而减小噪声对项目区域附近动物的影响。预期效果：采取以上措施后，可减少项目对周边生态环境的破坏，绿化可以美化环境，净化空气、隔声降噪，在一定程度上遏制水土流失。 （八）环境风险分析 本次评价根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），对本项目进行环境风险评价。 1、风险源 项目运营过程中涉及到的主要危险物质为柴油、废机油存在泄漏风险，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）物质危险性判定依据，柴油、废机油属于易燃液体。主要存在泄露、火灾风险。 表4-6危险源情况表 主要化学品 主要或关注成分 储存量（t） 临界数量(t) 储存设施或包装物 储存地点 含油抹布、手套 高分子量烃类和非烃类混合物 0.01 2500 桶装 危废暂存间 废机油 高分子量烃类和非烃类混合物 0.2 2500 柴油 是轻质石油产品，复杂烃类 20 2500 双层柴油储罐 柴油储罐区 表4-7废矿物油的理化性质和危险特性 标识 中文名：柴油、废矿物油 危险性类别：第3.2类中闪点易燃液体 理化性质 外观与性状：为黄色油状液体 闪点（℃）：135 沸点（℃）:179-210 溶解性：不容于水，溶于有机溶剂 相对密度：0.85 燃烧爆炸危险性 燃烧性：易燃 爆炸下限（%）：3.8 爆炸上限（%）：10.2 危险特性 废矿物油与含矿物油废物含有多环芳烃（PAHs）、苯系物、重金属等多种有毒性物质，如随意倾倒不仅会对水体和土壤造成严重污染，也会对人体健康造成严重危害。如果把废矿物油倒入土壤，可导致植物死亡，被污染土壤内微生物灭绝。废矿物油内的有毒物质可通过人体和动物的表皮渗透到血液中，并在体内积累，会导致各种细胞丧失正常功能，是公认的致癌和致突变化合物。 应急措施 1、及时封堵住桶口，使油液与空气隔离； 2、小面积起火使用沙土、灭火器对火源进行扑救； 3、严禁用水灭火； 4、转移火源周围物品； 5、通知其它员工协助扑灭，启动车间消防应急预案并报告上级领导； 6、火势难已控制时报警并紧急疏散撤离。 泄漏应急处理 1、及时跟换新的油桶. 2、把地面上能铲起的油液铲起 3、打开门使空气流通 4、用清水和洗衣粉清洗地面 5、确认油液不再泄露空气中没有多大气味后，才能关闭门。 a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出的定型说明 危险物质及工艺系统危险性（P）由危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M）判定。 首先确定危险物质数量与临界量的比值（Q） 根据该技术导则附录B中表B.1突发环境事件风险物质及临界点，附录C中C1.1危险物质数量与临界量比值（Q）的计算有两种情况： （1）当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； （2）当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量的比值（Q）： 式中：q1，q2，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。再综合所属行业及生产工艺特点（M）另行判定。 项目建设完成后柴油及废机油最大储存量为20.21t，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B重点关注的危险物质及临界量表B.1突发环境事件风险物质及临界量中油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）临界量为2500t，因此Q值计算为20.21/2500=0.00808。 综上，本项目Q=20.21/2500=0.00808<1，无需再确定所属行业及生产工艺特点（M）等。该项目环境风险潜势为Ⅰ，对照环境风险评价工作等级划分表，确定本项目为简单分析。 2、环境风险识别 （1）物质危险性识别 本项目液体产品及原料为无毒、无害的液体。本项目生产过程中涉及到的主要危险物质为柴油、废机油。柴油、废机油属于易燃液体。项目运营期间可能发生的风险事件主要为柴油、废机油泄漏后进入外环境后造成的不利影响，也包括发生火灾时柴油燃烧后产生的环境影响。 （2）生产过程潜在危险性识别 根据项目危险物质特性，项目潜在事故如下。 表4-8项目生产及储存设施潜在事故分析 风险范围 风险源位置 风险因素 危险物质 影响途经 危害 储存装置 危废暂存间、废机油桶、柴油储罐 管理不当 废机油、柴油 泄漏 地下水污染、土壤污染、火灾 3、环境风险分析 （1）大气环境风险分析 项目废机油暂存在危废暂存间内，柴油储存在双层柴油储罐中，若管理不当，会发生火灾事故。柴油及废机油燃烧的产物包括CO2、CO、HC、NOX等，会对大气环境及人体健康产生一定影响。 由于项目区内柴油及废机油最大储存量仅为20.21t，通过设置危废暂存间加强管理、设置禁止烟火标志，定期巡查后可有降低其发生火灾的风险。另外，项目与周边敏感点的距离均较远，运营期间产生的废气难以对其造成较大的影响。 （2）水环境、土壤环境风险分析 项目废机油暂存在危废暂存间内，柴油储存在双层柴油储罐中，若管理不当，会发生泄露。本次评价中风险分析主要考虑柴油、废机油泄漏污染周边地表水体、地下水和土壤。距离项目最近的地表水体为靠近生活区南面的自然沟渠 为防止地下水污染，项目场区应做好分区防渗工作，按简易防渗区、一般防渗区、重点防渗区划分，分别采取不同等级的防渗措施。重点防渗区为危险废物暂存间，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行防渗。 一般防渗区主要包括污水中转池、化粪池、隔油池以及污水管道等区域，参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）进行防渗，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s；项目加工区、生活办公楼、厂区路面为简易防渗区，进行水泥硬化防渗即可。同时应加强对各生产设施、设备、阀门的检查，降低“跑、冒、滴、漏”发生的可能防止对地下水产生污染。 本项目危废暂存间均按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求进行设置。柴油储罐进行地面采用碎石铺垫，四周设围堰，并设置柴油泄漏收集池。泄漏时液态物质首先流至水泥硬化地面，用不燃材料吸附或吸收即可，不会对周边地表水、地下水及土壤环境产生显著不利影响。 4、风险防范措施 （1）加强对柴油储罐区、危废暂存区的巡查，及时发现泄漏破损，及时采取措施。 （2）加强机械设备的检修及维护，防止因老化、接触不良等原因造成火灾事故。 （3）柴油及废机油泄漏，用活性炭或其他惰性材料吸收，收集的危险废物在危废暂存间暂存，然后委托有资质的单位处理； （4）危废暂存间应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求规范建设，地面采取防渗措施，防渗系数≤10-10cm/s；危废定期委托有资质的单位处置； （5）加强职工的安全教育，提高安全素质；配备消防物资；车间严禁吸烟和带入火种； （6）柴油储罐站应按国家有关环境保护标准或政府有关环境保护法规、法令的要求，采取防止油品渗漏的措施，柴油储罐按以下要求建设： ①油罐应封闭管理，上有棚盖遮阳，四周与其他场所隔离开并保持一定的安全距离。 ②油罐应设有相应的避雷防火设施，设置消防工具和器材，并定期检查和维护，严禁挪作它用，加强消防培训。 ③油罐应有警示标志。(如：油罐重地严禁烟火)。 ④油罐内如使用电器设备，要求必须是防爆电器设备，并定期进行检查。 ⑤油罐油罐应按设计规定装油，不能混装、不能超量存储，防止超装后因油料体积膨胀而造成冒油等事故。 ⑥柴油入库要检查配送车辆是否符合安全规定，入库后认真核对票据、检验铅封、进行测量发现问题应查明原因，作出记录，及时处理上报。卸油前应检查油罐阀门是否处于闭合状态，卸油管应该插入油面以下或接近油罐底部，以减少油料的冲击和摩插。 ⑦油罐应设有专人管理，油品入库后发放应严格按保管规程执行，做好相关加油卡片记录等。加强各种容器管理，防止跑、冒、滴、漏及丢失等浪费现象发生。 ⑧如有交班作业，还必须做好相应的交接班记录。 5、突发环境事件应急预案 为预防事故发生，规范项目应急管理和应急响应程序，迅速有效地控制和处置可能发生的事故，降低事故造成人员伤亡和财产损失，根据国家有关规定，工程运行前，建设单位应编制环境风险的应急预案，并报西双版纳州生态环境局勐海分局备案。明确风险管理体系、风险防范措施以及应急物资的储备。对操作人员，生产管理人员进行安全教育，制定必要的安全操作规程和管理制度。同时应当与当地公安，企业消防队，当地消防及安全卫生管理，医疗机构密切配合，制定完善的重大事故应急措施计划。工程实施后，适当时候应组织事故演习，以检查重大事故应急措施计划的可操作性及可行性。 6、分析结论 在严格落实应急措施后，可将风险发生的概率和影响后果降到最低限度。一旦发生事故，及时采取应急措施，可将对大气和地下水的影响降到最低限度，其风险水平可以被接受。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 破碎筛分、制砂、成品堆场粉尘 | 颗粒物 | ①破碎筛分、制砂工段采用湿法工艺； ②进、出料口设置喷淋装置进行湿法降尘； ③成品分区堆放，地面采用碎石铺垫，粗料区四周设置雾炮喷淋；细砂区设置库棚、三面围挡，一面设置喷淋； ④雾炮喷淋设是5台，用于成品堆场洒水降尘； ④洒水车1辆，用于道路区、排土场区洒水降尘； ⑤道路两侧种植植被降尘。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 |
|  | 车辆运输 | 颗粒物 | 定期对场地路面清扫、洒水，对运输车辆进行加盖帆布并限制车速。 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | 废水 | ①化粪池15m3，用于收集员工生活废水；②食堂设置1个0.5m3的隔油池，用于收集食堂废水内的油类物质。 | / |
|  | 生产用水 | 洒水降尘 | 洒水全部蒸发损耗。 | 不外排 |
|  |  | 破碎、筛分、洗砂废水 | ①污水中转池1座，容积90m3，用于收集储存压滤机生产废水、排土场及加工区初期雨水； ②浓缩罐1座，Φ8*5米，容积为250m3，用于絮凝沉淀洗砂等生产废水； ③清水池1座，容积600m3，用于收集储存浓缩罐上清液，并回用于生产。 ④场外截水沟200m，承接场外雨水，防止场外雨水流入场内； ⑤加工区内部及排土场依据实际情况修建排水沟，用于雨天将雨水引入污水中转池。 | 不外排 |
|  | 雨水 | 初期雨水 | 污水中转池1座，容积90m3，用于收集储存压滤机生产废水、排土场及加工区初期雨水 | 不外排 |
| 声环境 | 设备噪声 | 等效连 续A声 级 | 设备安装基础减震、距离衰减等措施降噪。 | GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 垃圾桶4个，用于收集储存生活区生活垃圾，定期运至附近垃圾清运点。 | GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 |
|  | 废土、泥沙 | 废土、泥沙 | 压滤机：用于压缩浓缩罐下方泥沙，进行脱水； |  |
| 危险物质 | 机械检修 | 柴油、废机油 | ①翻修原有1间危废暂存间，面积10m2，危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行建设和管理。危险废物委托有资质单位处置。 ②更换地上柴油储罐1个，容积为20t，周围设0.5米高围堰及柴油泄露的收集池。柴油储罐参照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）进行建设和管理。 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 在建设本区域严格执行土地硬化处理。厂区内实行严格的雨污分流制度，避免废水跑、冒、滴、漏现象的发生。 |
| 生态保护措施 | 项目用地范围内无生态环境敏感目标，项目运行后保证污染物的达标排放，基本对生态环境无较大影响。 |
| 环境风险防范措施 | （1）地上柴油储罐1个，容积为20t，周围设0.5米高围堰及柴油泄露的收集池。柴油储罐参照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）进行建设和管理。 （1）加强对柴油储罐区、危废暂存区的巡查，及时发现泄漏破损，及时采取措施。 （2）加强机械设备的检修及维护，防止因老化、接触不良等原因造成火灾事故。 （3）柴油及废机油泄漏，用活性炭或其他惰性材料吸收，收集的危险废物在危废暂存间暂存，然后委托有资质的单位处理； （4）危废暂存间应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求规范建设，地面采取防渗措施，防渗系数≤10-10cm/s；危废定期委托有资质的单位处置； （5）加强职工的安全教育，提高安全素质；配备消防物资；车间严禁吸烟和带入火种； （6）柴油储罐站应按国家有关环境保护标准或政府有关环境保护法规、法令的要求，采取防止油品渗漏的措施。 |
| 以新带老措施 | （1）清理截排水沟及沉砂池，防止堵塞； （2）修整危废暂存间，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行修缮，保证项目运行期间危险废物能够正常贮存； （3）根据环评要求，定期对项目区厂界进行环境监测。 （4）加强项目区环境管理，认真落实环评、环评批复等相关部门提出的环保措施。 |
| 其他环境管理要求 | 1、环境管理 项目运营期会对周边环境造成一定影响，因此项目运营必须做到严格、科学管理，并同时进行环境监测，以及时、准确、全面地了解项目环保措施的落实情况，掌握污染动态，发现潜在的不利影响，从而及时采取有效的环保措施以减轻和消除不利影响，使环保设施发挥最佳功效，把对环境的不利影响降低到最低限，使建设项目的社会效益和环境效益得到有机地统一。项目运行期的环境管理工作由建设单位安排专人负责，将环保工作纳入日常的管理工作中。对厂区的环境管理工作进行监督。 （1）加强污染治理设施的管理和维护，保证净化效果。 （2）按环保部门及行业主管部门要求，如实填报企业环境统计报表、污染源申报登记表。 （3）建设单位应对企业环保工作负责，自行组织环境保护竣工验收。 （4）待项目投入运营之后开展台账记录、完善排污许可证的内容，对产生的污染物进行自行监测，形成监测报告存档。 项目运营期遵循国家及当地政府关于环境保护的方针、政策、法令、法规，应将项目的环境管理纳入项目日常管理之中。本项目制定了环境管理计划如表5-1。 表5-1环境管理计划 阶段 环境管理工作主要内容 管理机构职能 根据国家建设项目环境管理规定，认真落实各项环保手续，完成各级主管部门对本企业提出的环境管理要求，对本企业内部各项管理计划的执行及完成情况进行监督、控制，确保环境管理工作真正发挥作用。 生产运行期 （1）严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常运行； （2）设立环保设施运行卡，对环保设施定期进行检查、维护，做到勤查、勤记、勤养护，按照监测计划定期组织进行项目区内的污染源监测，对不达标的环保设施应立即进行查找原因，及时处理； （3）不断加强技术培训，组织企业内部之间进行技术交流，提高业务水平，保持企业内部职工素质稳定； （4）重视群众监督作用，提高企业职工环保意识，鼓励职工及外部人员对生产状况提出意见，并通过积极吸收宝贵意见来提高企业环境管理水平； （5）积极配合环保部门的检查。 2、环境监测计划 按《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)中相关规定的方法及项目污染排放特征及区域环境特点，本项目的环境监测制度内容如下表所示。 表5-2项目环境监测计划一览表 监测 时段 监测 对象 监测 点位 监测因子 监测频率 执行标准 实施单位 监督部门 运 营 期 无组织废气（加工区） 上风向设1个参照点，下风向设3个监控点 颗粒物 1次/年 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2排放监控浓度限值 委托具有资质的环境监测单位 西双版纳州生态环境局勐海分局 噪声 厂界东、南、西、北1m处 昼间的等效连续A声级Leq(A) 1次/季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 3、排污许可管理 环境保护部办公厅2017年11月15日发布《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[84]号）。原有项目已取得排污许可证，升级改造完成后应按照相关要求做好排污许可制度的衔接工作，在发生实际排污行为前，按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求换领排污许可证，不得延用原有排污许可证。 4、竣工环境保护验收 根据《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日修订），建设项目设计和施工中应严格落实“三同时”制度，建设单位应按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告表和审批决定等要求，自主开展相关验收工作。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部办公厅2018年5月16日印发）规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收中弄虚作假。 建设项目竣工后，环境保护设施的验收期限一般不超过3个月，需要对该类环境保护设施进行调试或者调整的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。企业应在项目建设完成后及时对环保设施进行验收。 本项目环保“三同时”验收主要内容见下表。 表5-3竣工环境保护验收监测计划一览表 类别 监测对象 监测点位 监测因子 监测频率 大气环境 无组织废气（加工区） 上风向设1个参照点，下风向设3个监控点 颗粒物 连续监测2天，每天3次 声环境 噪声 厂界东、南、西、北1m处 昼间的等效连续A声级Leq(A) 连续监测2天，每天昼夜各一个时段 表5-4环境保护竣工验收一览表 项目 污染源 污染防治措施 验收标准 大气环境 破碎筛分粉尘 ①破碎筛分、制砂工段采用湿法工艺； ②进、出料口设置喷淋装置进行湿法降尘； ③洒水车1辆，用于道路区、排土场区洒水降尘； 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值 制砂粉尘 成品堆场粉尘、排土场 雾炮喷淋设是5台，用于成品堆场洒水降尘；，成品分区堆放，地面采用碎石铺垫，粗料区四周设置雾炮喷淋；细砂区设置库棚、三面围挡，一面设置喷淋。 车辆运输粉尘 定期对场地路面清扫、洒水，对运输车辆进行加盖帆布并限制车速。道路两侧种植植被降尘。 地表水环境 生活污水 ①化粪池15m3，用于收集员工生活废水；②旱厕5m2，定期清掏用于周边农用地施肥。 不外排 生产用水 ①污水中转池1座，容积90m3，用于收集储存压滤机生产废水及加工区初期雨水； ②浓缩罐1座，Φ8*5米，容积为250m3，用于絮凝沉淀洗砂等生产废水； ③清水池1座，容积600m3，用于收集储存浓缩罐上清液，并回用于生产。 ④场外截水沟200m，承接场外雨水，防止场外雨水流入场内； ⑤加工区内部及排土场依据实际情况修建排水沟，用于雨天将雨水引入污水中转池。 不外排 初期雨水 污水中转池1座，容积90m3，用于收集储存脱水机生产废水和加工区初期雨水。 不外排 声环境 设备噪声 设备安装基础减震、距离衰减等措施降噪。 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类 固体废物 员工生活 ①垃圾桶4个，用于收集储存生活区生活垃圾，定期运至附近垃圾清运点； GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 废土、泥沙 压滤机：用于压缩浓缩罐下方沉淀泥沙，进行脱水 危险物质 机械检修 ①修建危废暂存间，面积10m2，危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行建设和管理废物委托有资质单位处置。 ②更换地上柴油储罐1个，容积为20t，周围设0.5米高围堰及柴油泄露的收集池。柴油储罐参照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）进行建设和管理。 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |

# 六、结论

本项目位于云南省西双版纳州勐海县勐遮镇曼伦村委会曼迭村，符合地方政府各级砂石行业政策，项目选址不涉及项目选址不涉及《亚洲象国家公园》范围、不涉及生态红线范围和一般生态空间，符合《西双版纳州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》及相关法律法规要求，符合国家现行产业政策，项目风险可控。 通过对项目所在地区的环境影响评价以及对项目产生的环境影响分析，认为本项目在认真落实环评中提出的环保措施后，项目产生的污染物可得到有效控制，符合达标排放，项目建设不会降低当地环境功能，对区域环境影响不大，且砂石行业能够促进园区经济提升，解决了固废资源滞留问题。从环境保护和经济角度分析，项目建设可行。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 破碎筛分、制砂粉尘 | 0.32 | / | / | 0.189 | 0.32 | 0.189 | -0.131 |
|  | 堆场、排土场粉尘 | 0.04 | / | / | 0.474 | 0.04 | 0.474 | +0.434 |
| 废水 | 生活废水 | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 生产废水 | 0 | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
| 一般工业固体废物 | 沉池泥沙 | / | / | / | 1040t | / | 1040t | +1040t |
|  | 生活垃圾 | 2.4t | / | / | 2.4t | 2.4t | 2.4t | 0 |
| 危险废物 | 废机油 | 0.1t | / | / | 0.2t | 0.1t | 0.2t | +0.1t |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①