勐海县水务局关于勐海县打洛镇第二电源工程水土保持方案的批复概况

2017年4月9日我局依法受理了勐海县打洛镇第二电源工程水土保持方案《行政许可申请书》。本机关组织专家对该方案进行了技术审查。经审查，该方案符合法定条件、标准，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《中华人民共和国水土保持法》第二十五条第一款的规定，决定准予勐海县打洛镇第二电源工程水土保持方案的行政许可。工程概况如下：

勐海县打洛镇第二电源工程位于勐海县境内。主要建设内容为打洛变电站技改扩建工程和新建35kV勐混至打洛变线路。打洛变电站技改扩建工程位于勐海县35kV打洛变电站内部，勐海县35kV打洛变电站位于打洛镇，距镇政府约1.0km，进站道路直通站区满足本次工程所需；新建35kV勐混至打洛变线路起于35kV勐混变，止于35kV打洛变，本线路工程基本平行于S320省道走线，可利用S320省道及一些乡村公路，交通条件较好。打洛变电站技改扩建工程主要包含：①为配合打洛第二电源点接入，本期35kV打洛变需扩建1回35kV线路间隔、同时将现有那打T线采用电缆改T接至35kV洛拉线间隔。②更换原2×0.4Mar电容器组为2×1.2Mvar电容器组，改为户外安装。新建35kV勐混至打洛变线路起于35kV勐混变，止于35kV打洛变，单回路架设，全长约39.8km；为配合远期方案实施，本期新建从远期改接点至35kV打洛变段采用110kV铁塔模块设计（共113基塔），从远期接入点至35kV勐混变段采用35kV铁塔模块设计（共7基塔）。工程占地面积为0.82hm2，其中永久占地0.40hm2，临时占地0.42hm2。本工程共产生土石方量为4120m3（其中土石方开挖2980m3，表土剥离1140m3），回填利用土石方量为3160m3，用于后期绿化表土1140m3，产生建设垃圾及弃土100m3运往附近村寨宅基地回填使用，外购280m3碎石用于场地铺垫。工程计划于2017年6月开工建设，预计于2018年5月完工，工程总投资约为2986.48万元，其中土建投资约为1250万元。

勐海县水务局

2017年5月12日