勐海县水务局2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

勐海县曼桂水库工程。

二、立项依据

2016年5月26日，云南省发改委印发《关于勐海县曼桂水库工程可行性研究报告的批复》（云发改农经〔2016〕824号）。

三、项目实施单位

勐海县曼桂水库工程管理局。

四、项目基本概况

曼桂水库是《西南五省（区、市）重点水源工程近期建设规划》和“十二五”规划中提出的重点水源工程，是2016年度省、州、县新开工的“四个一百”项目之一。

曼桂水库位于勐海县西北部流沙河左岸一级支流南哈河的右岸支流回南遮河上。距勐海县城约38公里。水库属于引蓄工程，水库入库水量由本区来水和南龙河引水两部分组成。控制径流面积10.7平方公里，多年平均径流量978万立方米；南龙河引水区南弄取水口断面以上控制径流面积16.6平方公里，多年平均径流量1640万立方。水库总供水量1503.4万立方米，其中农村人畜供水90.7万立方米，解决农村1.51万人、2.71万头大小畜生的饮水安全，农业灌溉供水1412.7万立方米，设计灌溉面积2.43万亩；下放下游河道生态水量97.8万立方米。

五、项目实施内容

曼桂水库主要实施内容：一是枢纽工程。由大坝、溢洪道、导流输水隧洞组成。坝型为粘土心墙风化料坝，拟建坝高66.50米，总库容1112.30万立方米，正常库容1005.3万立方米，兴利库容918.7万立方米，死库容86.6万立方米；二是引水工程。由取水坝及引水隧洞组成。拟建的引水区南弄取水坝位于南弄村下游约2公里处，取水坝河床高程1414米，取水坝最大坝高9.3米，坝顶轴线长55.4米，坝顶宽3米，主要由溢流坝段、非溢流坝段、冲砂孔、取水口组成。引水隧洞全长3278.61米（洞身段长3221米），断面为（b×h）2.0米×2.5米。三是渠系工程。曼桂水库渠系工程由总干渠、左干渠、右干渠组成，全长20.625公里。总干渠为明渠渠道布置，渠首底板高程1292.563米，渠道长度1.162公里。右干渠渠首底板高程1291.309米，全长6.222公里，渠系建筑物主要有明渠和隧洞。左干渠渠首底板高程1291.309米，全长13.241公里，渠系建筑物主要有倒虹吸、渡槽和隧洞。

六、资金安排情况

曼桂水库工程批准概算总投资48510.51万元，其中：工程部分投资33095.51万元；水土保持工程投资705.3万元；环境保护工程投资128.37万元，征地移民部分投资14581.33万元。该工程省级补助资金为32301万元，其余16209.51万元由州县筹措解决。

资金到位情况：曼桂水库到位资金41007万元，一是省级补助资金到位19958万元；二是州级配套资金到位100万元；三是农业银行贷款资金到位8949万元；四是国开行专项资金到位8000万元；五是专项债券资金到位4000万元。

七、项目实施计划

曼桂水库工程批复总工期为42个月，跨四个年度。其中施工准备期10个月，主体工程施工期30个月，工程完建期2个月。

2016年10月13日，在曼桂水库现场举行了全省“水网”建设现场推进会西双版纳州分会场曼桂水库工程开工仪式。

勐海县曼桂水库工程计划2021年4月底完成大坝填筑；2021年6月底完成输水渠系工程建设，2022完成引水工程建设，曼桂水库全面完工。

八、项目实施成效

一是完成大坝二期填筑，二是完成引水隧洞开挖1200米，三是完成渠道平台开挖，完成右干渠1号隧洞浇筑，2号隧洞开挖，完成左干渠1号隧洞开挖。

一、项目名称

勐海县曼蚌河勐混段防洪治理工程

二、立项依据

（云水规计〔2018〕163号）、（云水计审〔2018〕114号）、（西水规设〔2018〕24号）

三、项目实施单位

发包单位：勐海县水务局。

监理单位：云南楚山工程管理有限公司。

设计单位：河南灵捷水利勘测设计研究院有限公司云南分公司。

质量检测单位：西双版纳州水利水电工程质量检测中心。

施工单位：玉溪青山建设有限责任公司；云南保山红勘建筑工程有限责任公司；普洱建兴水利水电工程有限公司；云南民鼎建筑工程有限公司；云南科雄建筑工程有限公司。

四、项目基本概况

勐海县曼蚌河勐混段防洪治理工程位于勐海县勐混镇，距勐海县城15km，距景洪51km。治理起点位于G214大桥上游2.5km处，终点位于勐混大桥下游1.85km处，其中干流治理河长4925.00m，干流左右岸治理堤线长9737.22m；同时对8条支流汇口进行治理，治理河长合计为375.00m；支流左右岸治理堤线总长814m；干支流治理堤线总10551.22m。工程等别为Ⅴ等，建筑物级别为5级，防洪标准为10年一遇。施工总工期9个月。

五、项目实施内容

一是主体工程：格宾石笼护脚基础，雷诺护垫护，浆砌石挡墙。二是附属工程：机耕桥，排水沟，路沿，网格梁。

六、资金安排情况

2019年资金到位1120万元，其中：中央到位资金1100万元，县级配套资金20万元。2020年县扶贫开发领导小组办公室安排涉农整合资金500万元。

七、项目实施计划

在2020年前完工。

八、项目实施成效

通过对曼蚌河清淤、扩宽、加固。有效提高曼蚌河汛期泄洪能力和防洪标准，一是可有效保护3000人，特别是5村106户383人的建档立卡贫困户扶贫户的生命财产安全。二是保护0.6万亩耕地增长增收，巩固5村106户383人建档立卡贫困户扶贫成果。三是为勐混的招商引资打下了良好的基础。四是大力提升当地居民的人居环境及幸福感指数。

一、项目名称

2017年度勐海县农村饮水安全巩固提升项目

二、立项依据

2017年11月3日，西双版纳州水利局以西水农【2017】28号对《2017年度勐海县农村饮水安全巩固提升项目实施方案》进行了批复。

三、项目实施单位

勐海县饮水安全管理局

- 项目基本概况

2017年度勐海县农村饮水安全巩固提升项目以巩固提升、改善水质为目标，计划在2016年度项目基础上，完成全县除集镇供水外所有农村供水的水质提升工程，彻底解决我县农村饮水水质不达标、饮水不安全问题。2017年11月1日西双版纳州水利局以（西水农〔2017〕28号）对《2017年度勐海县农村饮水安全巩固提升项目实施方案》进行了批复，批复总投资4092.01万元，涉及全县11个乡镇及黎明农场、54个村委会、276个项目点，共计解决现状供水人口19303户、86427人。其中:涉及2个贫困乡、40个贫困行政村及之外有建档立卡贫困户分布的村寨共计168个，现状供水人口11431户、52087人,建档立卡贫困人口197户、609人。

五、项目实施内容

完成全县11个乡镇及黎明农场、54个村委会、276个项目点的巩固提升工作。主要建设内容：取水工程、净水设施和供水工程。

六、资金安排情况

2017年度勐海县农村饮水安全巩固提升项目批复总投资4092.01万元，其中：涉及168个贫困村组和布朗山乡集中供水工程投资2751.63万元；其余107个巩固提升村组投资为1340.38万元。

资金到位情况：2017年度勐海县农村饮水安全巩固提升项目涉农整合资金到位4167.46万元。

七、项目实施计划

项目分2个批次组织实施：第一批次实施168个建档立卡贫困村寨及布朗山乡集中供水工程，投资2751.63万元，其中：建安投资2377.79万元，独立费用242.79万元，工程预备费131.05万元）；第二批次实施107个巩固提升村寨，投资1340.38万元，（其中：建安投资1157.68万元，独立费用118.89万元，工程预备费63.81万元）。其中：第一批项目于2018年1月正式开工建设，2019年4月完工；第二批次项目于2019年10月开工建设，2020年4月底完工。

八、项目实施成效

通过项目实施，保障了全县农村供水稳定达到脱贫攻坚标准要求。